## Slide 1: Environmentální aplikace molekulární biologie
Petra Jančová,
Kristýna Maršálková, Jana Šerá, Hana Pištěková

## Slide 2: Molekulárně biologické metody
specifická, poměrně heterogenní skupina analytických postupů, které jsou sdíleny různými laboratorními i vědními obory
k hlavním metodickým přístupům molekulární biologie patří:
  purifikace a separace nukleových kyselin (NK: DNA, RNA)
  amplifikace NK
  různé způsoby manipulace s NK
  sekvenování DNA
  různé metody analýzy genové exprese
využití:
  základní a aplikovaný genetický výzkum; genové inženýrství; archeologie; zoologie, botanika; klinická medicínská diagnostika; imunologie, hematologie, klinická biochemie, mikrobiologie; kriminalistika, soudní lékařství; aj.

## Slide 3: ENVIRONMENTÁLNÍ OBLAST – příklady konkrétních aplikací molekulárně biologických metod
Kvantifikace bakteriálních procesů metodou Real-time PCR
Využití denaturační gradientové gelové elektroforézy (DGGE) ke stanovení diverzity mikrobiálních konsorcií a vlivu aplikace nutrientů na lokalitě kontaminované organickými polutanty

## Slide 4: Environmentální oblast – příklady konkrétních aplikací molekulárně biologických metod
Kvantifikace bakteriálních procesů metodou Real-time PCR
    princip Real-time PCR: metoda je založena na klasické PCR; umožňuje monitorování fluorescence emitované v průběhu PCR jakožto indikátoru amplifikace požadovaného fragmentu v každém cyklu
Obr. 1: Princip klasické PCR; gelová elektroforéza. (převzato z: https://www.slideshare.net/ouopened/polymerase-chain-reaction-pcr-lecture)
Obr. 2: Amplifikační křivka Real-time PCR. (převzato z: SEQME a S.R.O. Kurz Real-Time PCR. In. Praha: SEQme s.r.o., 2013)

## Slide 5
Kvantifikace bakteriálních procesů metodou Real-time PCR
    Kvantifikace síran redukujících bakterií (SRB)
      volba vhodných genů (pro detekci SRB); navržení nových sad primerů, jejich testování
      příprava standardu pro sestrojení kalibrační křivky
      standardní kalibrační křivka
Obr. 3: Kvantifikace bakterií: schéma návaznosti jednotlivých kroků.
Environmentální oblast – příklady konkrétních aplikací molekulárně biologických metod

## Slide 6: Environmentální oblast – příklady konkrétních aplikací molekulárně biologických metod
Kvantifikace bakteriálních procesů metodou Real-time PCR
    Kvantifikace SRB
      volba vhodných genů; navržení nových sad primerů, jejich testování
síran redukující bakterie (SRB)
dsrA (gen kódující sulfitreduktasu)
sady primerů: dsrA1 a dsrA2
červená sada primerů
(dsrA1) – vymezuje úsek
potřebný k zaklonování
zelená sada primerů
(dsrA2) – primery pro
Real-time PCR
vybraný úsek sledovaného genu (dsrA)
Obr. 4: PCR produkty

## Slide 7: Environmentální oblast – příklady konkrétních aplikací molekulárně biologických metod
Kvantifikace bakteriálních procesů metodou Real-time PCR
    Kvantifikace SRB
      příprava standardu
      syntéza produktu (insertu následně sloužícího pro zaklonování)
        pomocí PCR a navržené sady primerů dsrA1
      přečištění PCR produktu
        Gel/PCR DNA fragments extraction kit, Geneaid
      vložení insertu do plazmidu
        In-Fusion® HD Cloning Kit, Clontech Laboratories

## Slide 8: Environmentální oblast – příklady konkrétních aplikací molekulárně biologických metod
Kvantifikace bakteriálních procesů metodou Real-time PCR
    Kvantifikace SRB
      příprava standardu
      transformace buněk
        StellarTM Competent Cells (protokol PT5055-2)
        tepelný šok
        po transformaci kultivace na agaru s ampicilinem => nárůst kolonií
Obr. 6: Kultivace transformovaných buněk na agaru s ampicilinem (od leva: pozitivní kontrola, negativní kontrola, testovaný vzorek).
Obr. 5: Tepelný šok buněk.

## Slide 9: Environmentální oblast – příklady konkrétních aplikací molekulárně biologických metod
Kvantifikace bakteriálních procesů metodou Real-time PCR
    Kvantifikace SRB
      příprava standardu
      izolace plazmidové DNA
        High-Speed Plasmid Mini Kit (Geneaid)
      kontrola zaklonovaného úseku
        pomocí PCR a gelové elektroforézy (použity navržené sady primerů dsrA2)
        sekvenování (firma SEQme)
Obr. 7: Kontrola zaklonovaných insertů (dsrA2).

## Slide 10: Environmentální oblast – příklady konkrétních aplikací molekulárně biologických metod
Kvantifikace bakteriálních procesů metodou Real-time PCR
    Kvantifikace SRB
      standardní kalibrační křivka
      měření koncentrace DNA
        UV/VIS spektrometr (Infinite® 200 PRO NanoQuant)
      ředění standardů
        jako standard DNA využit standard získaný klonováním
        připravena ředící řada templátové DNA desítkovým ředěním
      Real-time PCR
        získání hodnot Ct
      sestrojení kalibrační křivky
Obr. 8: Amplifikační křivky.
Obr. 9: Kalibrační křivka (dsrA).

## Slide 11: Environmentální oblast – příklady konkrétních aplikací molekulárně biologických metod
Kvantifikace bakteriálních procesů metodou Real-time PCR
    Kvantifikace SRB
      ověření funkčnosti dané metody na neznámém reálném vzorku
      vzorek důlní vody s předpokládaným výskytem SRB
        analýza metodou Real-time PCR (použita sada primerů dsrA2) => zjištěna hodnota Ct; ze standardní křivky pro dsrA odečtena hodnota odpovídající počtu kopií DNA v testovaném vzorku
        výsledek:
Tabulka I: Kvantifikace SRB metodou Real-time PCR.

## Slide 12: Environmentální oblast – příklady konkrétních aplikací molekulárně biologických metod
Využití denaturační gradientové gelové elektroforézy (DGGE) ke stanovení diverzity mikrobiálních konsorcií a vlivu aplikace nutrientů na lokalitě kontaminované organickými polutanty
      DGGE
        technologie umožňující separaci molekul DNA v PAGE na základě odlišné sekvence nukleotidů
        princip: založen na „putování“ dsDNA gelem rychlostí určenou její molekulovou hmotností až do doby, než vstoupí do části gelu s koncentrací denaturačních látek způsobující denaturaci dsDNA na ssDNA; rychlost denaturace DNA závisí na počtu vodíkových můstků mezi nukleotidy
Obr. 10: Aparatura a gel DGGE.

## Slide 13: Environmentální oblast – příklady konkrétních aplikací molekulárně biologických metod
Využití DGGE ke stanovení diverzity mikrobiálních konsorcií a vlivu aplikace nutrientů na lokalitě kontaminované org. polutanty
    Screeningová studie
      cíl: sledování diverzity a vývoje bakteriálního společenstva na lokalitě s vysokou koncentrací BTEX ve zvodnělé horninové vrstvě; metoda DGGE využita ke stanovení diverzity mikrobiálních konsorcií a vlivu aplikace nutrientů (NH4+, PO43–, NO3–)
      metodika:
        na lokalitě kontaminované BTEX do hloubky pod hladinou podzemní vody aplikovány nutrienty (NH4+, PO43–, NO3–)
        vzorky odebírány na přítoku, uvnitř areálu a na odtoku z lokality (1. den, po týdnu a po měsíci)
        vzorky filtrovány, z filtru izolována DNA

## Slide 14: Environmentální oblast – příklady konkrétních aplikací molekulárně biologických metod
Využití DGGE ke stanovení diverzity mikrobiálních konsorcií a vlivu aplikace nutrientů na lokalitě kontaminované org. polutanty
    Screeningová studie
      metodika:
        PCR (FD1, RD1), PCR (GC 341F, 907R)
        DGGE (v denaturačním gradientu 30-70 %; 120 V, 36 A, 900 min)
        vyříznutí DNA v příslušných bandech
        PCR (341F, 907R)
        purifikace a sekvenace DNA
        vyhodnocení sekvence pomocí databáze BLAST (National Library of Medicine)
Obr. 11: Schéma znázorňující návaznost jednotlivých metodik vedoucích k identifikaci bakterií.

## Slide 15: Environmentální oblast – příklady konkrétních aplikací molekulárně biologických metod
Využití DGGE ke stanovení diverzity mikrobiálních konsorcií a vlivu aplikace nutrientů na lokalitě kontaminované org. polutanty
    Screeningová studie
      výsledek:
Obr. 12: Fotografie DGGE gelu. Označené bandy (1-9) byly vyřezány a sekvenovány /1 – odběr 1. den; 2 – odběr po týdnu; 3 – odběr po měsíci po aplikaci nutrientů/.
Tabulka II: Identifikované mikroorganismy.

## Slide 16: ZÁVĚR
Kvantifikace bakteriálních procesů metodou Real-time PCR (Kvantifikace síran redukujících bakterií /SRB/)
  v této studii se podařilo detekovat a kvantifikovat SRB
  bylo potvrzeno, že navržená sada primerů a využitá metodika jsou funkční
  porovnáním počtu kopií DNA v jednotlivých reálných vzorcích lze pomocí navržené sady primerů sledovat SRB
Využití denaturační gradientové gelové elektroforézy (DGGE) ke stanovení diverzity mikrobiálních konsorcií a vlivu aplikace nutrientů na lokalitě kontaminované organickými polutanty
  pomocí metody DGGE bylo zjištěno, že průběhu vzorkování nedošlo na vybrané lokalitě k velkým změnám ve složení konsorcia
  bylo navrženo nové složení živných roztoků a také plán vzorkování pokrývající dobu několika měsíců s častějšími odběry vzorků
  DGGE je molekulárně biologická metoda s velkým potenciálem pro využití při remediačních procesech

## Slide 17: Děkuji Vám za pozornost