## Slide 1: Výzkum akumulace persistentních bioakumulativních toxických organických látek do vodních organismů
1Branislav Vrana, 1Foppe Smedes, 1Tatsiana Rusina, 2Radovan Kopp, 1Pernilla Carlsson
1Masarykova univerzita, RECETOX
2Mendelova univerzita, Agronomická fakulta

## Slide 2: Monitorování PBT látek ve vodním prostředí
Vodní rámcová směrnice 2000/60/ES
Hodnocení stavu vod – prioritní látky
Persistentní toxické bioakumulativní (PBT) látky  vysoké hodnoty log KOW  nízké vodní koncentrace
Normy environmentální kvality – NEK  nastavené pro matrici biota
Cílem byl výzkum vztahu mezi hladinami PBT látek v tkáni vodních živočichů a ve vodě pomocí pasivního vzorkování
Notes: Note that we know that it will not work as a prediction

## Slide 3: Normy environmentální kvality (NEK) po matrici biota dle Směrnice 2013/39/EU
Prioritní látka | NEK biota (μg kg-1) | Matrice
Brómované difenylethery | 0.0085 | ryby
Fluoranten | 30 | korýši a měkkýši
Hexachlorbenzen | 10 | ryby
Hexachlorbutadien | 55 | ryby
Rtuť a její sloučeniny | 20 | ryby
PAU Benzo[a]pyren | 5 | korýši a měkkýši
Dikofol | 33 | ryby
PFOS | 9.1 | ryby
Dioxiny and dioxinem-podobné sloúčeniny | 0.0065 TEQ2005 | ryby, korýši a měkkýši
HBCDD | 167 | ryby
Heptachlor a heptachlor epoxid | 6.7 x 10-3 | ryby

## Slide 4: Hodnocení stavu vod – NEK pro matrici biota
NEKbiota pro 11 prioritních látek
Cíl ochrany: vodné organizmy a člověk
Směrnice 2013/39/EU určuje ‘ryby’ jako monitorovanou matrici pro NEKbiota(kromě PAU)
Neurčuje striktně výběr druhu ani věk ryb
Umožňuje odhad ekvivalentní koncentrace ve vodě pomocí BCF
Možné komplikace:
nejistota hodnocení znečištění v důsledku přirozené variability bioty (druh, věk, velikost, pohlaví, fyziologický stav, trofická úroveň)
absence látky v biotě neznamená automaticky, že nedošlo k expozici chemikáliím z vodního prostředí

## Slide 5: (bio)-akumulace – biomagnifikace
sediment
Pórová voda
DOM
Sorpce v rozpušťěné organické hmotě (DOM)
Volně rozpuštěné PBT
Sorpce na plaveniny
BCF
Biomagnifikace
Ovzduší
SR
SR
Koncentrace PBT látek v různých matricích se výrazně liší, protože mají různou bázi.
.
Notes: Passive sampling in all matrices
Jahnke Mayer

## Slide 6: Pasivní vzorkování PBT látek v různých matricích
Vodní fáze
rovnováha

## Slide 7: Pasivní vzorkování PBT látek v různých matricích (2)
Vodní fáze
vyšší v rybě nerovnováha

## Slide 8: Pasivní vzorkování PBT látek v různých matricích (3)
nižší v rybě nerovnováha
Vodní fáze

## Slide 9
Vodní fáze
vnitřní nerovnováha
v organizmu
CAL⇌voda
CL
CAL⇌filet/játra
Výsledek je konvertován na koncentraci v modelovém lipidu (triolein)
CAL
CL

## Slide 10: Konstantní expoziční podmínky
kapr
amur
sumec
cejn
Jelec jesen
Modelová studie – rybí farma
PS rybníku
Výpusť

## Slide 11: Pasivní vzorkování ve vodě

## Slide 12: Pasívní vzorkování v rybí tkáni
Film ze silikonové pryže
Film ze silikonové pryže

## Slide 13: Pasvní vzorkování v rybí tkáni
Film ze silikonové pryže

## Slide 14: Sledované parametry
Pro 5 druhů ryb, PCBs OCPs, frakce lipidu
na čerstvou hmotnost  Cww; fL= frakce lipidu
normalizované na lipid  CL
A-biotický lipid – PS v tkáni  CAL⇌filet/játra
A-Biotický lipid – PS ve vodě  CAL⇌voda
Poměr izotopů dusíku  δN
PS = passive sampler = pasivní vzorkování
Je možné porovnání koncentrací v různých matricích ve stejných jednotkách !!
V tomto případé ng/g na obsah lipidu

## Slide 15: PCB 153
ng/g WW čerstvé hmotnosti
CWW ve filetu(ng/g)
CWW v játrech (ng/g)
Obsah lipidu %
filet | játra | filet | játra | filet | játra | filet | játra | filet | játra
sumec |  | cejn |  | jelec jesen |  | kapr |  | amur | 

## Slide 16: PCB 153
8
16
32
64
128
256
512
1024
Wels
Cattfish
Bronze
Bream
Ide
Common
Carp
Grass Carp
ng/g lipidu
CAL⇌filet
CAL⇌játra
CL ve filetu
CL v játrech
sumec |  | cejn |  | jelec jesen |  | kapr |  | amur | 

## Slide 17: PS v tkáni (CAL⇌tkáň) proti koncenraci normalizované na obsah lipidu (CL)
filet (ng/g) lipidu
játra (ng/g) lipidu
Velikost indikuje procento lipidu
CAL⇌tkáň pomocí PS v tkáni
CL kovenční extrakce tkáňe
CAL⇌tkáň pomocí PS v tkáni
CL kovenční extrakce tkáňe

## Slide 18: Rozsah kooncenrací normalizovaných na obsah lipidu
90% vnitřní percentil CL a CAL⇌tkáň
CAL⇌voda

## Slide 19: Termodynamická hladina PBT v rybách relativně k vodě
CAL⇌tkáň
CAL⇌voda
CAL⇌tkáň/játra

## Slide 20: Rozsah CL and CAL⇌tkáň v rámci druhů ryb vůči CAL⇌voda
CAL⇌Tissue
CAL⇌water
δN
amur | kapr | jelec | cejn | sumec
amur | kapr | jelec | cejn | sumec
amur | kapr | jelec | cejn | sumec

## Slide 21: Závěry
Termodynamické hladiny PBT látek:
podobné v játrech a filetu
Rozsah hodnot CL narůstá s hydrofobicitou (log Kow)
CAL hladina ve vodě je často vyšší než v rybí tkáni!! porovnatelná s hladinou PBTv predátorech !
Je to obecný jev? Jestli ano, měření PBT ve vodě pomocí PS indikuje maximální hladinu v biotě.
Pasivní vzorkování pak umožňuje konzervativní hodnocení stavu vod a trendů PBT látek bez nutnosti odlovu ryb

## Slide 22: Poděkování
Studie byla realizována s finanční podporou
Grantové agentury České republiky (GAČR)
v rámci projektu “Výzkum akumulace persistentních
bioakumulativních toxických organických látek do vodních organismů” (projekt 15-16512S).

## Slide 23
Ďakujem za Vašu pozornosť!