## Slide 1
Možnosti využitia komunálneho odpadu a jeho foriem
Technologické systémy zhodnotenia odpadu z pohľadu praktických aplikácií
Ing. Robert Procházka, PhD., MBA , Ing. Zdenek Donoval, Doc. PhD. Doc. Ing. Jan Valíček, PhD.,
Katedra kvality a strojárskych technológií,
Technická fakulta, SPU v Nitre
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 2: ODPAD – PRODUKT ĽUDSKEJ ČINNOSTI HLAVNÉ ROZDELENIE ODPADOV
Podľa produkcie : Komunálny / Priemyselný
Podľa zloženia : Obyčajný odpad (OO) a jeho formy (Anorganický (AOO) / Organický (OOO) / Nebezpečný (NO)
Separované formy AOO : Plast, Papier, Elektro, BRKO, Sklo, VKO a Zmesový KO (ZKO)
Separované formy OOO : BRKO, Kuch.O / BRO (vytriedený z procesu spracovania ZKO)
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 3: ZHODNOTENIE ANORGANICKÉHO ODPADU
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 4
ZHODNOTENIE ORGANICKÉHO ODPADU
Odpadové fórum 2021, Hustopeče
Notes: 4

## Slide 5: PRODUKCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU EÚ vs Slovensko (zdroj Eurostat 2019)
Produkcia odpadu v EÚ |  | 225 000 000 | ton | 502 | t/hlavu
 | stavebníctvo | 35,7% | 80 325 000 | ton | Dánsko 845t/hl
 | ťažba a dobývanie | 26,3% | 59 175 000 | ton | 
 | výroba | 10,7% | 24 075 000 | ton | Nemecko 609t/hlava
 | vodárenské a odpadové služby | 10,2% | 22 950 000 | ton | 
 | domácnosti | 8,2% | 18 450 000 | ton | Rumunsko 280t/hlava
 | ekonomické služby a výroba energií | 8,9% | 20 025 000 | ton | 
Chart: 
| stavebníctvo | ťažba a dobývanie | výroba | vodárenské a odpadové služby | domácnosti | ekonomické služby a výroba energií
 | 0.357 | 0.263 | 0.107 | 0.102 | 0.082 | 0.089
Produkcia odpadu v SK |  | 2 400 000 | ton | 421 | t/hlavu
 | stavebníctvo | 4,4% | 105 600 | ton | 
 | ťažba a dobývanie | 6,0% | 144 000 | ton | 
 | výroba | 27,5% | 660 000 | ton | 
 | vodárenské a odpadové služby | 3,9% | 93 600 | ton | 
 | domácnosti | 18,2% | 436 800 | ton | 
 | ekonomické služby a výroba energií | 40,0% | 960 000 | ton | 
Chart: 
| stavebníctvo | ťažba a dobývanie | výroba | vodárenské a odpadové služby | domácnosti | ekonomické služby a výroba energií
 | 0.044 | 0.06 | 0.275 | 0.039 | 0.182 | 0.4
KO tvorí ca 10% z celkového odpadu
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 6: ZLOŽENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU v SR
Zdroj Incien; r.2020
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 7
TECHNICKÉ RIEŠENIA NA SPRACOVANIE vybraných foriem KO
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 8
Vytriediteľné zložky PKO :
Folia,PET/HDPE-PE/PP, PS, Fe, Al, Tetra
Využitie :
Druhotná surovina / TAP
Plastový KO
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 9
Vstupný druh KO :
Textilné orezy a odpady z automotive (koberce, poťahy, návleky)
Využitie :
Po rovláknení zapracovanie do STEREDu.
Využitie ako izolácia, zvukotesný a vodozádržný systém, bio strechy.
Textilný KO
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 10
Vstupný druh KO :
Zmes nevyseparovaného odpadu
Využitie po vytriedení :
- Ľahká frakcia –dotriedenie na ďalšie spracovanie alebo TAP
- Ťažká frakcia – biostabilizácia -skládka, inert (podsypy, zásypy)
Zmesový KO
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 11: SPRACOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU EÚ (zdroj Eurostat 2019)
Skládkovanie odpadu (1995) : 121 M ton (284 t/hlava)
Skládkovanie odpadu (2019) : 54 M ton (127 t/ hlava) – pokles >55%
Spálenie odpadu (1995) : 30 M ton (70 t /hlava)
Spálenie odpadu (2019) : 60 M ton (134 t/hlava)
Recyklácia a kompostovanie odpadu (1995) : 37 M ton (87 t/hlava) (19%)
Recyklácia a kompostovanie odpadu (2019) : 107 M ton (239 t/hlava) (56%)
Recyklácia/spálenie so zhodnotením/zásyp (2004) : 45,9%
Recyklácia/spálenie so zhodnotením/zásyp (2019) : 54,2%
(REC 38%, ZÁS 10%, ZEVO 6%)
Miera obehovosti (2004) : 8% * po prvýkrát zverejnené hodnoty
Miera obehovosti (2019) : 13%
(N 30%, FRA 19%, UK/B 18% , SK 5,1% vs IR/RO/POR 1,7%)
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 12: LEGISLATÍVNE NASTAVENIE
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
§13 písm. e)
Zakazuje sa zneškodňovať skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpravou, okrem inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná a odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia.
Pôvodná účinnosť ustanovenia nastavená k 1.1.2021, prolongácia k 1.1. 2023.
Cieľom opatrenia je :
Minimalizácia skládkovaného odpadu
Minilalizácia množstva recyklovateľných materiálov uložených na skládke
Biostabilizácia uloženého odpadu na skládke
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 13: LEGISLATÍVNE NASTAVENIE
Podrobnosti výstupných parametrov z tohto procesu úpravy pre BRO upravuje Vyhláška č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní, ktorá pre BRO po stabilizácii požaduje splnenie nasledovných parametrov (uvedené sú v Prílohe č. 3a vyhlášky):
Parameter | Limitná hodnota | Jednotka
spotreba kyslíka po 4 dňoch (AT4)* | 10 | mg O2/g sušiny
produkcia plynov po 21 dňoch (GS21)** | 20 | l/kg sušiny
Táto vyhláška zároveň upravila účinnosť platnosti tejto povinnosti na 1.1.2023
§6 ods. 5 písm. e) v znení „Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa parameter biologickej stability podľa prílohy č. 3a tabuľky č. 1.“
Od 1.1.2027 bude následne platiť prísnejšia úprava citovanej vyhlášky č. 382/2018 Z.z., ktorá §6 ods. 5 písm. e) určuje, že na skládke odpadu ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať výstup z úpravy zmesového odpadu a objemný odpad, ak jeho výhrevnosť v sušine neprekročí hodnotu 6,5 MJ/kg.

## Slide 14: DôLEŽITÉ podklady k uplatneniu novely v praxi
Zníženie množstva PET a Al v ZKO (aplikácia od 1.1.2022)
Zníženie množstva Kuch. Odpadu (aplikácia od 1.1.2022) – v súčasnosti v aplikačnom systéme zberu
Podpora domáceho TAP – motivácia k jeho výrobe
Podpora spracovania odpadu pred jeho uložením na skládku (míľniky r. 2027 a r.2035)
Podpora recyklácie polymérov pred jeho doterajším spálením alebo skládkovaní – chemická recyklácia (katalytické depolymerizačné a pyrolytické systémy, výroba TDP, atď.)
Investíciou do MBÚ očakávaná podpora pokrytia nákladov na spracovanie odpadu súvisiaca s investovaním do inovatívnych systémov jeho zhodnotenia / spracovania na jeho využiteľné zložky v rámci mechanickej a chemickej recyklácie, resp. skvalitnenie výstupného prúdu TAP z hľadiska jeho vyššej výhrevnosti a čistoty.
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 15: JEDNODUCHÝ SYSTÉM MECHANICKEJ RECYKLÁCIE (MR)
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 16: JEDNODUCHÝ SYSTÉM MR ZÁKLADNÉ LEGISLATÍVNE VYTRIEDENIE HLAVNÝCH ZLOŽIEK ZKO
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 17
KOMPLEXNÝ SYSTÉM MR OPTICKÉ TRIEDIACE SYSTÉMY
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 18: KOMPLEXNÝ SYSTÉM MR VYŠŠÍ STUPEŇ VYTRIEDENIA HLAVNÝCH A AJ ZHODNOTITEĽNÝCH ZLOŽIEK ZKO
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 19: KOMPLEXNÝ SYSTÉM MR VYŠŠÍ STUPEŇ VYTRIEDENIA HLAVNÝCH A AJ ZHODNOTITEĽNÝCH ZLOŽIEK ZKO

## Slide 20: ÚPLNÝ STUPEŇ MBÚ S BIOSTABILIZÁCIOU OZ
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 21
EKONOMICKÉ A ENVIRO BENEFITY MBÚ PRE SPRACOVATEĽA A PRE SPOLOČNOSŤ

## Slide 22: EKONOMICKÉ NASTAVENIE PROJEKTU
Zloženie referenčnej vzorky zmesového komunálneho odpadu m=310kg / cca 1,2m3 pre výpočet ekonomicko – procesného toku jeho mechanicko biologického spracovania :

## Slide 23: EKONOMICKÉ NASTAVENIE PROJEKTU jednoduchý systém mbú

## Slide 24: EKONOMICKÉ NASTAVENIE PROJEKTU komplexnÝ systém mbÚ bez využitia inertu – jeho zaskládkovanie

## Slide 25: EKONOMICKÉ NASTAVENIE PROJEKTU komplexnÝ systém mbÚ s využitiM inertu – bez jeho zaskládkovania

## Slide 26: Spoločenský prínos MBÚ sumarizácia zhodnotenia spracovania ZKO
Chart: 
| Recyklácia | ZEVO | Stavebníctvo | Skládka
 | 0.12097 | 0.30806 | 0.25 | 0.32097
Odpadové fórum 2021, Hustopeče

## Slide 27
+421 902 500 948
robert.prochazka
Párovská 28, Nitra , SK
Ďakujem za pozornosť
@vumz.sk
Ing. Robert Procházka, PhD., MBA