## Slide 1: ParaBAT – stanovení mezních limitů emisí dusíku a síry pomocí metodiky LCA pro velká spalovací zařízení - případová studie vybraných technologií pro podmínky ČR
Projekt SS02030008 Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH) je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život
Monika VITVAROVÁ, Tatiana TRECÁKOVÁ, Eva-Žofie HLINKOVÁ, Ivanna HARASYMCHUK, Vladimír KOČÍ
Ústav udržitelnosti a produktové ekologie, FTOP VŠCHT Praha TVIP 2022, Odpadové fórum 2022, 20. – 22. 9. 2022

## Slide 2: CílE
LCA
Posuzování životního cyklu
ParaBAT
Limitní emisní faktor
x emisní mapy
.
Uhlíková stopa
x PEF 3.0
Charakterizace x Souhrnný indikátor
BAT/BREF
Nejlepší dostupné techniky
TEPA
Environmentální schopnost produktů technologie
Environmentální udržitelnost produkce
Notes: LCP = zatěžují životní prostředí, ale jsou v současné době nezbytné pro získávání elektrické energie či tepla LCA = analytická metoda posuzování životního cyklu výrobků, služeb, či technologií a jejich environmentálních dopadů

## Slide 3: BAT/BREF – Velká spalovací zařízení
inst. kapacita > 50 MWt a s minimální provozní dobou - 500-1500 h/rok
Obecné (environmentální management, zlepšení, monitoring atd.) – BAT 1 – BAT 18
účinnost přeměny primární energie BAT 19
IPCC (vzduch, voda, půda) – BAT 20 – 95
NH3, NOx, N2O, CO, SO2, HCl, HF, popílek (PM10, PM 2.5), Kovy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, V, Ti), Hg, TVOC, CH4, PCPP/F => mg/Nm3 (spalin)
TOC, COD, TSS, Fluoridy, Sírany, Siřičitany, Kovy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg), Chloride, Total nitrogen => mg nebo μg/l – monitorovací období – měsíční/roční
Druhotné energetické produkty/Druhotné stavební materiály => seznam

## Slide 4: Blokové schéma velké spalovací zařízení

## Slide 5: BAT/BREF – Velká spalovací zařízení - FGD

## Slide 6: Posuzování životní cyklu - LCA
Posuzování životního cyklu/Life Cycle Assessment (zkráceně LCA) je srovnávací metoda posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení na životní prostředí, tzv. environmentální dopady.
ISO 14040 / 14025
Shromažďování a vyhodnocovaní vstupů a výstupů a možných dopadů produktového systému na ŽP během životního cyklu („od kolébky do hrobu“)
Zdroj: www.atelier-dek.cz

## Slide 7: Posuzování životní cyklu – LCA Environmentální stopa produktu – EF 3.0 metodika

## Slide 8: Posuzování životní cyklu – LCA Environmentální stopa produktu – EF 3.0 metodika

## Slide 9: Porovnání přístupů BAT/Bref kontra LCA
BAT/BREF přístup
(jak?) identifikace klíčových problémů životního prostředí
(které?) identifikace technik, které jsou pro řešení těchto klíčových problémů
(kde a jak?) identifikace nejlepších úrovní vlivu na životní prostředí na základě dostupných údajů na místní úrovni (EU)
(jaký faktor?) výběr nejlepších dostupných technik (BAT), jejich souvisejících úrovní emisí (a dalších úrovní vlivu na životní prostředí) a související monitorování pro toto odvětví
LCA přístup – PEF metodika
4 základní pilíře LCA: (1) Stanovení cílů a rozsahu , (2) Inventarizační analýze, (3) Posouzení environmentálních dopadů, (4) Interpretace výsledků
volba jednotky a referenčního toku vycházející z předchozí předběžné analýzy;
  Definice jednotky pro PEF metodiku
    Poskytované funkce / služby: tzv. „co“;
    Rozsah funkce nebo služby: tzv. „kolik“;
    Očekávaná úroveň kvality: tzv. „jak dobře“;
    Doba / životnost produktu: tzv. „jak dlouho“;
stanovení hranice systému;
výběr kategorií dopadu s vlivem na environmentální stopu;
další předpoklady a omezení.

## Slide 10: Cíle studie
Provést analýzu Environmentálních dopadů vybraných technologií BAT/BREF pro Velká spalovací zařízení se zaměřením na stanovení mezních emisních limitů S, N
Softwarové prostředí: Gabi and OpenLCA
Databáze: ILCD, Gabi, Ecoinvent
Environmentální stopa produktu, PEF 3.0 Mindpointové indikátory

## Slide 11: Modelový zdroj a analyzované scénáře
MODELOVÝ ZDROJ
Elektrárna/Teplárna spalující tuhá fosilní paliva
Práškový kotel s integrovanými primárním DeNOx
  Palivo – český lignit (síra 1 - 1,1 %), obsah popela 35%,
Čištění spalin
  Elektrostatický odlučovač
  Mokré odsíření spalin vápencovou vypírkou (mokré FGD)
  Selektivní nekatalytická redukce (SNCR)
ANALYZOVANÉ TECHNOLOGIE
Emise oxidů síry:
  FGD s aditivací MgO a kyseliny adipové
  Polosuchá metoda odsíření
  Přímý vstřik sorbentu do spalin
Emise oxidů dusíku:
  SNCR – amoniak
  SNCR - močovina
  Intenzifikace existující technologie
  SCR – TiO2 katalyzátor

## Slide 12: LCA - definice rozsahu
Funkce primární produkt – elektrická energie
Funkční jednotka roční produkce elektrické energie
Referenční tok [el. energie] = 1 MWh
Alokace/Substituce neuvažována (bez zahrnutí druh. Produktů)

## Slide 13: LCA - hranice systému
Notes: Neřešíme přínos energosádrovce a popílku při druhotném využití, 100% využití VEP, do dalších procesů vstupují s nulovým dopadem, tudíž mají zde nulový dopad.

## Slide 14: Obecné schéma VSZ - Gabi
Tmavě modrá – Odpopílkování (záchyt popílku, Hg, HCl, HF) -0,5 – 1,5%
Žlutá – DeSOx (Popílek, SOx, HF, HCl, Hg..) – 12-15%
Zelená – DeNOx (Nox – zobecněné pro SCR, SNCR) – 5-7%
Oranžová – CCS technologie (CO, CO2) – 50%

## Slide 15: Výsledky – interpretace - EMISE SÍRY
Absolutní výsledky indikátorů EF 3.0 s rozdělením kategorií dopadů
S_em_input=2300 mg/Nm3
Podíl na celkových dopadech mezi 12-15% na celkovém dopadu
Limitní emisní faktor pro FGD je 70- 80 mg/Nm3
Chart: EF 3.0 po vážení a normalizaci vztažená na 1 MWh
| Bez odsíření | 200 mg/Nm3 | 110 mg/Nm3 | 60 mg/Nm3 - ad. (CH₂)₄(COOH)₂ | 60 mg/Nm3 - ad. MgO
Water use | 0.000209 | 0.000219 | 0.000219 | 0.00024 | 0.000218
Resource use, minerals and metals | 5.36e-05 | 5.55e-05 | 5.55e-05 | 0.000105 | 5.53e-05
Resource use, fossils | 0.012 | 0.0124 | 0.0124 | 0.0128 | 0.0123
Photochemical ozone formation - human health | 9.71e-05 | 0.000101 | 0.000101 | 0.000165 | 0.000105
Particulate Matter | 0.0023 | 0.00238 | 0.00238 | 0.00248 | 0.00241
Ozone depletion | 3.94e-09 | 4.08e-09 | 4.08e-09 | 3.71e-07 | 4.28e-09
Land use | 1.56e-05 | 1.65e-05 | 1.65e-05 | 1.81e-05 | 1.65e-05
Ionising radioation, human health | 2.05e-05 | 2.24e-05 | 2.24e-05 | 2.54e-05 | 2.37e-05
Human toxicity, non-cancer | 0.00266 | 0.00201 | 0.00201 | 0.00206 | 0.0023
Human toxicity,cancer | 0.000469 | 0.000453 | 0.000453 | 0.00067 | 0.00141
Eutrophication, terrestrial | 0.000382 | 0.000396 | 0.000396 | 0.000431 | 0.000395
Eutrophication, freshwater | 1.62e-05 | 1.67e-05 | 1.67e-05 | 2.88e-05 | 1.67e-05
1,40% 0,00% 4,10% 1,40%

## Slide 16: Výsledky – interpretace - emise Dusíku
Absolutní výsledky indikátorů EF 3.0 – podíl Klimatické změny
Nelze hodnotit pouze na úrovni charakterizace
Chart: 
| 400* | 300* | 200* | 100* | 50* | 400* | 300* | 200* | 100* | 50* | bez DeNOx | Močovina (zvýšený skluz NH3) | Amoniak
EF 3.0 Climate Change - total | 0 | 9.2083e-05 | 0.0001843 | 0.00027671 | 0.00036935 | 0.00041578 | 0.00028404 | 0.00056836 | 0.00085576 | 0.0011382 | 0.0012797

## Slide 17: Výsledky – interpretace - emise Dusíku
Absolutní výsledky indikátorů EF 3.0 – podíl DeNOx vztažená na MWh
NOx kontra NH3 emise ze skluzu (nezachycený na popílku)
Přebytek Denitrifikačního média

## Slide 18: Výsledky – interpretace - SCR x SNCR
Absolutní výsledky indikátorů EF 3.0 – podíl DeNOx vztažená na MWh
při vyšších účinnostech výhodnější SNCR
u SCR 30 – 50% dopadů tvoří dopady spojené s výrobou a likvidací katalyzátoru

## Slide 19: Výsledky - interpretace
Absolutní výsledky indikátorů EF 3.0 s rozdělením kategorií dopadů – vliv emise NH3 ze skluzu

## Slide 20: Výsledky – interpretace Emisní mapy
Environmentální mapa – závislost EF 3.0 na účinnosti DENOX a přebytku NH3 v činidle
Přebytek média – 2,8
Chart: Účinnost záchytu NH3 v procesu/emise NH3 do vzduchu
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
0,1 | 1.2733 | 1.1246 | 0.978 | 0.83141 | 0.68268 | 0.53609 | 0.38949 | 0.24289 | 0.096294 | -0.050304
0,2 | 2.5492 | 2.2517 | 1.9542 | 1.6566 | 1.3591 | 1.07 | 0.77674 | 0.48345 | 0.19016 | -0.10525
0,3 | 3.8049 | 3.3584 | 2.9332 | 2.4867 | 2.0402 | 1.615 | 1.1686 | 0.72422 | 0.28201 | -0.15809
0,4 | 5.0829 | 4.4873 | 3.9131 | 3.3176 | 2.722 | 2.1478 | 1.5523 | 0.96311 | 0.37609 | -0.21305
0,5 | 6.3409 | 5.6174 | 4.8727 | 4.1493 | 3.4045 | 2.6811 | 1.9364 | 1.2129 | 0.46818 | -0.26591
0,6 | 7.6217 | 6.7489 | 5.8548 | 4.9819 | 4.0878 | 3.215 | 2.3209 | 1.4481 | 0.56254 | -0.32091

## Slide 21: Výsledky – interpretace Emisní mapy
Environmentální mapa – závislost EF 3.0 na účinnosti DENOX a přebytku NH3 v činidle
Přebytek média – 1,4
Nižší přebytek => nižší závislost na skluzu NH3

## Slide 22: Výsledky – interpretace Emisní mapy
Environmentální mapa – závislost EF 3.0 na účinnosti DENOX a přebytku NH3 v činidle
SCR – Amoniak, přebytek 1.01

## Slide 23: Výsledky – interpretace Emisní mapy
Environmentální mapa – závislost EF 3.0 na účinnosti DENOX a přebytku NH3 v činidle
SCR – Amoniak, přebytek 1.01 – limitní emisní limit (bez vlivu katalyzátoru)

## Slide 24: ParaBAT – Environmentální schopnost produktů technologie (TEPA)
Nová obecná jednotka pro víceproduktové systémy
implementuje aspekt efektivity využití pevných odpadů v rámci perspektiv průmyslové symbiózy (PriSym)

## Slide 25: Závěr
ParaBAT – stropní emisní limit – FGD 70 – 80 mg/Nm3, stávající návrhy aditiv s vyššími env. dopady
ParaBAT – provozní emisní mapy
Nutné hodnotit na úrovni komplexního environmentálního indikátoru (nikoliv pouze na bázi charakterizace)
SNCR – Močovina x Amoniak (emise NH3 ze skluzu)
SCR – 30 - 50% dopadů tvoří vliv výroby zvoleného katalyzátoru
Alternativní funkční jednotku zahrnující aspekt průmyslové symbiózy - TEPA
Notes: U dávkování aditiv je třeba dbát na volbu produktu a environmentální dopady jeho výrobního procesu

## Slide 26
Monika.Vitvarova@vscht.cz, Vlad.Koci@vscht.cz
Notes: U dávkování aditiv je třeba dbát na volbu produktu a environmentální dopady jeho výrobního procesu