## Slide 1: Produkty osobní péče a jejich udržitelnost
Bc. Martina Hájková, Ing. Jan Pešta, Mgr. Ing. Marek Martinec, Ph.D,
prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

## Slide 2: Představení problematiky
120 miliard jednotek plastových obalů z kosmetického průmyslu
Rostoucí tendence nákupů v souvislosti s pandemií
15 % obalů se sbírá k recyklaci, 9 % se recykluje
20-40 % kosmetických výrobků končí jako odpad
Syntetické x přírodní složení

## Slide 3: Cíl studie
Kvantifikování dopadů obalů na životní prostředí
Určení původu hlavních dopadů
Porovnání obalů

## Slide 4: Posuzované obaly
Pokrytí trhové nabídky
Povrchová analýza NIR a FTIR
Rozmanité materiálové složení, použití různých druhů plastů, neoddělitelné materiály
Obr. 1 : Grafické znázornění uvažovaného materiálového složení profilových obalů

## Slide 5: Funkční jednotka a referenční toky
Funkční jednotka:
umytí rukou mýdlem stokrát za definovaných podmínek
Název produktu | Hmotnost mýdla, počátek | Hmotnost mýdla, na 100 použití
 | g | g
Nivea | 99,8 | 53,5
Palmolive | 88,9 | 48,1
Almara | 107,8 | 50,8
Today náhradní náplň | 775,8 | 185,1
Authentic Toya Aroma náhradní náplň | 629,5 | 185,8
Today dávkovač | 514,2 | 245,9
Tabulka 1: Hmotnosti mýdel před začátkem experimentu a referenční toky

## Slide 6: Posuzovaný systém
15 scénařů
Předpoklady:
Materiálové složení
Elektřina: ČR
Doprava: 100 km, x km, 35 km
Odpadové hospodářství: 88% recyklace, 12% ZEVO (papír)
Procesy: balení, lepení etiket, barevný potisk, bez 2. a 3. obalů
Software: GaBi
Metodika: CML 2001- verze Jan. 2016, Evropa, bez biogenního uhlíku, regionální ekvivalenty
Obr. 2 : Grafické znázornění systémových hranic posuzovaného systému
Notes: Při zpracování analýzy bylo nutné formulovat určité předpoklady a omezení studie. Ty vznikly na základě nedostatečnému množství, kvality nebo úplné absenci dat. Došlo tak k nezbytně nutnému zjednodušení.

## Slide 7: Potenciál globálního oteplování
GWP100 let, [kg CO2 eq.]
Stanovení uhlíkové stopy
Nižší uhlíkové stopy u skládkování
0,001 kg CO2 eq.
0,169 kg CO2 eq.
Chart: 
| Nivea recyklace, ZEVO | Nivea skládka | Nivea ZEVO | Almara recyklace, ZEVO | Almara skládka | Almara ZEVO | Palmolive recyklace,ZEVO | Palmolive skládka | Palmolive ZEVO | Today náplň skládka | Today náplň ZEVO | Toya skládka | Toya ZEVO | Today dávkovač skládka | Today dávkovač ZEVO
Potenciál globálního oteplování [kg CO2 eq.] | 0.00542 | 0.0117 | 0.00269 | 0.00307 | 0.00686 | 0.00142 | 0.0115 | 0.0147 | 0.0101 | 0.0485 | 0.056 | 0.138 | 0.164 | 0.134 | 0.169
Obr. 3: Uhlíkové stopy všech scénářů, vztaženo k funkční jednotce

## Slide 8: Významná zjištění
Obaly od tuhých mýdel je spojeny s výrazně nižšími dopady na životní prostředí.
Jaká náplň je na doplnění dávkovače nejvhodnější?
Odpadové hospodářství: nejlepší výsledky, rozdílná vhodnost ZEVO a skládkování
Porovnání výsledků fází životního cyklu
Porovnání obalů

## Slide 9: Vyhodnocení všech scénářů
Chart: Součet normalizovaných a vážených výsledků [-]
| Almara recyklace, ZEVO | Almara skládka | Almara ZEVO | Nivea recyklace, ZEVO | Nivea skládka | Nivea ZEVO | Palmolive recyklace,ZEVO | Palmolive skládka | Palmolive ZEVO | Today dávkovač skládka | Today dávkovač ZEVO | Today náplň skládka | Today náplň ZEVO | Toya skládka | Toya ZEVO
 | 3.45e-14 | 4.66e-14 | 6.02e-14 | 5.82e-14 | 7.81e-14 | 1.01e-13 | 5.97e-14 | 7e-14 | 8.15e-14 | 2.19e-12 | 1.92e-12 | 7.48e-13 | 5.28e-13 | 2.36e-12 | 1.63e-12

## Slide 10: Almara recyklace, ZEVO
Chart: Součet normalizovaných a vážených výsledků [-]
| Výroba primárního obalu | Doprava primárního obalu | Doprava odpadu | Odstranění odpadu
Vyčerpání abiotických zdrojů (prvky) | 3.95e-17 | 6.73e-18 | 4.36e-20 | 6.16e-19
Vyčerpání abiotických zdrojů (fosílie) | 3.65e-15 | 4.04e-15 | 2.62e-17 | -4.21e-16
Acidifikace | 2.46e-15 | 2.23e-15 | 1.44e-17 | -1.23e-16
Eutrofizace | 7.85e-16 | 5.86e-16 | 3.8e-18 | -2.85e-18
Ekotoxicita (sladkovodní) | 1.8e-16 | 2.6e-16 | 1.69e-18 | -2.75e-18
Potenciál globálního oteplování | 2.75e-15 | 2.79e-15 | 1.81e-17 | -3.8e-16
Humánní toxicita | 1.92e-15 | 4.88e-16 | 3.16e-18 | -4.9e-18
Ekotoxicita (mořská) | 1.03e-14 | 4.08e-15 | 2.64e-17 | 4.57e-15
Úbytek stratosférického ozónu | 3.38e-20 | 1.03e-22 | 6.7e-25 | -9.5e-23
Tvorba troposférického ozónu | 3.05e-15 | -9.03e-15 | -5.85e-17 | -1.34e-16
Exotoxicita (terestrická) | 1.96e-16 | 2.16e-16 | 1.4e-18 | -7.03e-18

## Slide 11: Almara skládka
Chart: Součet normalizovaných a vážených výsledků [-]
| Výroba primárního obalu | Doprava primárního obalu | Doprava odpadu | Odstranění odpadu
Vyčerpání abiotických zdrojů (prvky) | 3.95e-17 | 6.73e-18 | 4.36e-20 | 1.83e-18
Vyčerpání abiotických zdrojů (fosílie) | 3.65e-15 | 4.04e-15 | 2.62e-17 | 7.11e-16
Acidifikace | 2.46e-15 | 2.23e-15 | 1.44e-17 | 3.79e-16
Eutrofizace | 7.85e-16 | 5.86e-16 | 3.8e-18 | 5.34e-16
Ekotoxicita (sladkovodní) | 1.8e-16 | 2.6e-16 | 1.69e-18 | 2.25e-17
Potenciál globálního oteplování | 2.75e-15 | 2.79e-15 | 1.81e-17 | 6e-15
Humánní toxicita | 1.92e-15 | 4.88e-16 | 3.16e-18 | 1.21e-16
Ekotoxicita (mořská) | 1.03e-14 | 4.08e-15 | 2.64e-17 | 3.52e-15
Úbytek stratosférického ozónu | 3.38e-20 | 1.03e-22 | 6.7e-25 | 2.37e-22
Tvorba troposférického ozónu | 3.05e-15 | -9.03e-15 | -5.85e-17 | 4.08e-15
Exotoxicita (terestrická) | 1.96e-16 | 2.16e-16 | 1.4e-18 | 1.91e-16

## Slide 12: Almara ZEVO
Chart: Součet normalizovaných a vážených výsledků [-]
| Výroba primárního obalu | Doprava primárního obalu | Doprava odpadu | Odstranění odpadu
Vyčerpání abiotických zdrojů (prvky) | 3.95e-17 | 6.73e-18 | 4.36e-20 | 5.13e-18
Vyčerpání abiotických zdrojů (fosílie) | 3.65e-15 | 4.04e-15 | 2.62e-17 | -3.51e-15
Acidifikace | 2.46e-15 | 2.23e-15 | 1.44e-17 | -1.03e-15
Eutrofizace | 7.85e-16 | 5.86e-16 | 3.8e-18 | -2.37e-17
Ekotoxicita (sladkovodní) | 1.8e-16 | 2.6e-16 | 1.69e-18 | -2.29e-17
Potenciál globálního oteplování | 2.75e-15 | 2.79e-15 | 1.81e-17 | -3.17e-15
Humánní toxicita | 1.92e-15 | 4.88e-16 | 3.16e-18 | -4.08e-17
Ekotoxicita (mořská) | 1.03e-14 | 4.08e-15 | 2.64e-17 | 3.81e-14
Úbytek stratosférického ozónu | 3.38e-20 | 1.03e-22 | 6.7e-25 | -7.91e-22
Tvorba troposférického ozónu | 3.05e-15 | -9.03e-15 | -5.85e-17 | -1.11e-15
Exotoxicita (terestrická) | 1.96e-16 | 2.16e-16 | 1.4e-18 | -5.86e-17

## Slide 13: Today dávkovač ZEVO
Chart: Součet normalizovaných a vážených výsledků [-]
| Výroba primárního obalu | Doprava primárního obalu | Doprava odpadu | Odstranění odpadu
Vyčerpání abiotických zdrojů (prvky) | 2.06e-14 | 5.63e-17 | 4.05e-19 | -2.63e-17
Vyčerpání abiotických zdrojů (fosílie) | 5.27e-13 | 3.38e-14 | 2.43e-16 | -1.02e-13
Acidifikace | 9e-14 | 1.86e-14 | 1.34e-16 | -3.58e-14
Eutrofizace | 9.31e-15 | 4.9e-15 | 3.52e-17 | -2.26e-15
Ekotoxicita (sladkovodní) | 1.89e-14 | 2.18e-15 | 1.56e-17 | -1.02e-15
Potenciál globálního oteplování | 2.05e-13 | 2.33e-14 | 1.68e-16 | 5.66e-14
Humánní toxicita | 4.14e-14 | 4.08e-15 | 2.93e-17 | -1.05e-14
Ekotoxicita (mořská) | 1.05e-12 | 3.41e-14 | 2.45e-16 | -8.79e-14
Úbytek stratosférického ozónu | 2.3e-19 | 8.65e-22 | 6.22e-24 | -5.11e-20
Tvorba troposférického ozónu | 1.13e-13 | -7.55e-14 | -5.42e-16 | -3.56e-14
Exotoxicita (terestrická) | 1.28e-14 | 1.81e-15 | 1.3e-17 | -2.1e-15

## Slide 14: Today dávkovač skládka
Chart: Součet normalizovaných a vážených výsledků [-]
| Výroba primárního obalu | Doprava primárního obalu | Doprava odpadu | Odstranění odpadu
Vyčerpání abiotických zdrojů (prvky) | 2.06e-14 | 5.63e-17 | 4.05e-19 | 1.69e-17
Vyčerpání abiotických zdrojů (fosílie) | 5.27e-13 | 3.38e-14 | 2.43e-16 | 6.55e-15
Acidifikace | 9e-14 | 1.86e-14 | 1.34e-16 | 2.16e-15
Eutrofizace | 9.31e-15 | 4.9e-15 | 3.52e-17 | 2.43e-15
Ekotoxicita (sladkovodní) | 1.89e-14 | 2.18e-15 | 1.56e-17 | 3.37e-16
Potenciál globálního oteplování | 2.05e-13 | 2.33e-14 | 1.68e-16 | 4.23e-15
Humánní toxicita | 4.14e-14 | 4.08e-15 | 2.93e-17 | 9.55e-16
Ekotoxicita (mořská) | 1.05e-12 | 3.41e-14 | 2.45e-16 | 3.3e-14
Úbytek stratosférického ozónu | 2.3e-19 | 8.65e-22 | 6.22e-24 | 2.19e-21
Tvorba troposférického ozónu | 1.13e-13 | -7.55e-14 | -5.42e-16 | 2.15e-15
Exotoxicita (terestrická) | 1.28e-14 | 1.81e-15 | 1.3e-17 | 2.79e-15

## Slide 15: Udržitelnější kosmetický průmysl
Nejlepší balení je žádné balení
Suchá forma produktů
Nahrazení produktů s krátkým životním cyklem
Bioplasty
Opakovatelně použitelné nebo recyklovatelné obaly
Jeden produkt pro více způsobů využití
Spolupráce s potravinářskými podniky
Nákup rozumného množství
Výroba až po poptávce
Účinné složení produktů- klinicky prokázaná kosmetika

## Slide 16: Děkuji za pozornost!