## Slide 1: Posouzení technologie termochemického rozkladu směsných odpadních plastů a technologie Polybet pomocí metody LCA Tatiana Trecáková, Vladimír Kočí, Milan Ipolt
21. 9. 2022
TVIP, Hustopeče

## Slide 2: Úvod
367 milionů tun
55 milionů tun
40%

## Slide 3: Zaměření studie
projekt „WASTen,z.s. – Kolektivní výzkum“
posouzení metodou posuzování životního cyklu (LCA)
technologie termochemického rozkladu směsných odpadních plastů
technologie výroby plastbetonu zpracováním odpadních termoplastů a odpadních inertních materiálů (Polybet)

## Slide 4: Východiska studie
Zpracování 1 tuny odpadů
Hranice systému
Princip substituce - výstupy
Projektová data, data z databází GaBi Professional, Ecoinvent 3.8
LCA SW GaBi Professional
EF 3.0

## Slide 5: Posuzované technologie
Termochemický rozklad směsných odpadních plastů
Bez přístupu vzduchu při teplotách 350-450 °C
Výstupy z technologie: procesní plyn, pevný zbytek, kapalný recyklát
Procesní plyn – zdroj pro pohon mikroturbíny
Kapalný recyklát a pevný zbytek – využitelné druhotné suroviny (chemický/petrochemický průmysl)
Polybet
Odpadní plasty + plnivo (inertní odpad)
Nadrcení frakcí, míchaní s plnivem (sušeno a zahříváno na teplotu 300 °C), lisování ve formách a ochlazení
Výstup z technologie: stavební recyklát (kompozit)

## Slide 6: Posuzované technologie

## Slide 8: Výsledky
Uhlíková stopa v kg CO2 ekv. na 1 t směsných odpadních plastů
Chart: 
| Termochemický rozklad | Zařízení k energetickému využití*
Procesní emise | 442 | 2500
Substituce materiálů/energií | -433 | -1320
Celkem | 9 | 1180

## Slide 9: Výsledky
Porovnání výsledků studie uhlíkové stopy v t CO2 ekv. na 1 t směsných odpadních plastů
Chart: 
| Tato studie (termochemický rozklad) | CE Delft 2020 (pyrolýza) | BASF /SPHERA 2020 (pyrolýza)* | KHOO 2019 (pyrolýza)*
Carbon footprint (t CO2 eq.) per 1 tonne of MPW | 0.008677 | -0.1 | 0.739 | 0.65

## Slide 10: Výsledky
Uhlíková stopa posuzovaných technologií v kg CO2 ekv. na 1 t vstupních odpadů
Chart: 
| Polybet | Termochemický rozklad | Zařízení k energetickému využití*
Procesní emise | 145 | 441.677 | 2500
Substituce materiálů/energií | -180.1 | -433 | -1320
Celkem | -35.1 | 8.677 | 1180

## Slide 11: Výsledky
Podíl kategorií dopadu na celkových vážených a normalizovaných environmentálních dopadech dle EF 3.0
Chart: 
| Polybet- Procesní emise | Termochemický rozklad - Procesní emise
EF 3.0 Acidification | 0.000369 | 0.00106
EF 3.0 Climate Change - total | 0.00377 | 0.0115
EF 3.0 Ecotoxicity, freshwater - total | 0.000853 | 0.00106
EF 3.0 Eutrophication, freshwater | 5.45e-06 | 1.78e-05
EF 3.0 Eutrophication, marine | 0.000106 | 0.000292
EF 3.0 Eutrophication, terrestrial | 0.000165 | 0.000431
EF 3.0 Human toxicity, cancer - total | 7.49e-05 | 5.68e-05
EF 3.0 Human toxicity, non-cancer - total | 0.000165 | 0.00026
EF 3.0 Ionising radiation, human health | 0.000138 | 0.00065
EF 3.0 Land Use | 4.55e-05 | 0.000191
EF 3.0 Ozone depletion | 7.29e-10 | 3.49e-09
EF 3.0 Particulate matter | 0.000343 | 0.00107

## Slide 12: Výsledky
Celkové vážené a normalizované environmentální dopady na 1 t směsných odpadních plastů
Chart: 
| Polybet | Termochemický rozklad | Zařízení k energetickému využití*
Procesní emise | 0.0103 | 0.0248 | 0.0703
Substituce materiálů/energií | -0.00848 | -0.0788 | -0.07558
Celkem | 0.00182 | -0.054 | -0.00528

## Slide 13: Další aktivity
Důležité proměnné (energetický mix, spotřeby energií, složení vstupů, atd.)
Citlivostní analýza
Přístup ke zhodnocení „příspěvku“ produkovaných výstupů
Příprava metodiky

## Slide 14: Závěr
Podpora materiálového využití odpadů
Snižování dopadů změny klimatu v OH
Snižování celkových environmentálních dopadů v OH
Děkuji za pozornost
trecakot@vscht.cz