## Slide 1: Pokrok ve vývoji nástroje pro predikci produkce a složení komunálních odpadů
R. Šomplák
TVIP 2016
Hustopeče, 17.3.2016

## Slide 2: Studie: Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014 až 2020
V roce 2015 byla zpracována rozsáhlá studie pro MŽP (hlavní řešitel: Ernst & Young)
Klíčový dokument za VUT: Návrh optimální sítě zařízení v krajích a v ČR
Studie byla zaměřena na:
Komunální odpady (KO)
  Separované odpady (PAP, PLAST, aj.)
  Zbytkové odpady (převážně SKO)
Nebezpečné odpady (NO)
Biologicky rozložitelné odpady (BRO)
Hlavní výstup obsahoval:
Posouzení stávající zpracovatelské infrastruktury
Návrhy nových zpracovatelských kapacit pro podporu efektivnějšího nakládání s odpady v souladu s hierarchií nakládání s odpady
Nutné vstupní parametry pro provedení analýzy:
Kvalitní odhad produkce odpadů v letech 2014 – 2020 (2024)

## Slide 3: Datová základna - odpady
Základem prognózy byla analýza trendu historických dat z období 2009 až 2013. V tomto příspěvku je shrnut:
Odhad složení SKO v období 2009–2013.
Prognóza produkce do sledovaného období 2020 a 2024 založená na analýze trendu.
Odhad produkce SKO a tříděných složek KO (papír, plasty) v období 2020 a 2024.
Analýza produkce vybraných KO popsaných v tomto textu se věnuje následujícím typům odpadů:
SKO – systém obce (odpad produkovaný obcemi a občany obce).
SKO – produkce firem (mimo systém obce).
Vybrané tříděné složky komunálního odpadu – SEP-PAP, SEP- PLAST (systém obce).
Základní vstupní datové sady:
veřejně dostupná databáze VISOH (data z období 2009 až 2013, bez rozlišení původce). Produkce jednotlivých odpadových sub-toků byla vypočítána na základě principu metodiky Zpracování matematického vyjádření výpočtu “soustavy indikátorů OH”. Do produkce jednotlivých odpadových sub-toků byly uvažovány kódy způsobu nakládání A00, BN30, AN60.
data poskytnutá agenturou CENIA na základě požadavku autorů (data do roku 2013, odpad produkovaný obcemi a občany obce). Jednalo se o kódy způsobu nakládání A00 a BN30.

## Slide 4: Postup prognózy produkce
Odhad složení SKO v roce 2009 (dostupné rozbory a data ISOH).
Odhad složení pro období 2010 – 2013 (dostupná data z ISOH).
Analýza trendu do roku 2024.

## Slide 5: Rozbory odpadů v období kolem roku 2009
tři typy zástavby, 12 rozborů pro každou zástavbu v období 11/2008 až 10/2009, VaV/SP/2f1/132/08
čtyři typy zástavby, Hl. m. Praha, dva rozbory pro každou zástavbu v období 11/2007 až 04/2008
městská zástavba, město A (region severní Morava), dva rozbory v období 2/2012
dva typy zástavby, město B (region jižní Čechy), tři rozbory pro každý typ zástavby v roce 2008
tři typy zástavby, Plzeň, čtyři rozbory pro každý typ zástavby v roce 2009, TIC
tři typy zástavby, Olomouc, výsledná hodnota ze série 24 měření pro každý typ zástavby v období 09/2008 až 08/2010, VaV SP/2f1/166/08
dva typy zástavby, Jihlava, rozbor pro každou zástavbu v roce 2012, EAV- BOKU Vídeň.
Ukázka složení SKO pro různé typy zástavby je uvedena (zdroj: VaV/SP/2f1/132/08)
Frakce nad 40 mm | Centrálně vytápěná zástavba | Lokálně vytápěná zástavba | Smíšená zábava
Papír | 16,2 | 6,4 | 18,6
Plast | 14,1 | 7,9 | 14,4
Sklo | 6,4 | 2,3 | 6,7
Kovy | 2 | 2,4 | 2,2
Biologický | 21 | 12,6 | 24,7
Textil | 6,3 | 2,5 | 4,6
Minerální | 2 | 5,6 | 0,8

## Slide 6: Identifikace extrémních hodnot
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Testovací hodnota | Kritická hodnota | Závěr
120 908 | 26 809 | 21 863 | 24 645 | 25 561 | 0,95 | 0,78 | chyba
Údaje o produkci SKO (k. č. 200301) z databáze ISOH pro ORP Mladá Boleslav

## Slide 7: Odhad složení SKO v roce 2009
Typ zástavby v ČR (počet obyv. na jedno č. p.) | 0–8 | 8–30 | 30–60 | 60–1200
Procentuální zastoupení | 51,7 % | 20,3 % | 17,8 % | 10,3 %

## Slide 8: Odhad složení SKO v roce 2009 - 2013
Produkce se mění v souladu s celkovou změnou KO (zde myšleno jako součet vybraných složek KO).
Celkové množství papíru je dáno změnou produkce KO
Množství tříděného sběru je známo
Množství papíru v SKO je dopočítáno jako rozdíl

## Slide 9: Analýza trendu do roku 2024
Uvažované modely jsou následující:
poslední uvedená hodnota – rok 2013
hodnota z analýzy trendu pro rok 2024
Pro trend byla uvažována mocninná funkce, která je tvaru:
kde koeficienty a, b, c vychází z minimalizace čtverců odchylek (rozdíl mezi daty a modelem – metoda nejmenších čtverců MNČ).

## Slide 10: Možné přístupy k prognóze produkce odpadů
Model 2 (označeno PredofSum) – nejdříve je provedena územní agregace produkce celého kraje resp. ČR a následně na těchto datech provedena prognóza (symbolicky „G, “).
Model 3 (označeno jako SumofPred) – nejdříve jsou provedeny prognózy jednotlivě pro všechny ORP, které jsou poté sečteny (symbolicky „,G“).

## Slide 11: Ukázka detailního pohledu na prognózu NO
K. č. 120109 - Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny (ORP Beroun)
K. č. 120302 - Odpady z odmašťování vodní parou (ORP Beroun)
Odpad vhodný pro deemulgaci / neutralizaci (ČR)
Není srovnatelný trend mezi
konkrétními typy odpadů ani územními celky (za ČR rostoucí trend, za menší územní jednotku klesající apod.)

## Slide 12: Ukázka detailního pohledu na prognózu BRKO
Vesnická zástavba
Městská zástavba
Není možné přistupovat ke všem územním celkům stejnou funkcí popisující trend
Nelze udělat prognózu pro větší uzemní celek (ČR) a následně hodnoty rozpočítat na nižší územní celek (ORP)

## Slide 13: Uvažované parametry a rovnice pro KO
separovaný papír (SEP-PAP) – na základě dat z ISOH,
separovaný plast (SEP-PLA) – na základě dat z ISOH,
zbytkový papír v SKO (PAP v SKO) – na základě odhadů,
zbytkový plast v SKO (PLA v SKO) – na základě odhadů,
SKO – na základě dat z ISOH,
celkový uvažovaný odpad (SKO + SEP-PAP + SEP-PLA) – na základě dat z ISOH,
separované složky celkem (SEP-PAP + SEP-PLA) – na základě dat z ISOH,
separovatelné složky v SKO (PAP v SKO + PLA v SKO) – na základě odhadů a dat z ISOH,
separovatelné složky celkem (SEP-PAP + SEP-PLA + PAP v SKO + PLA v SKO) – na základě odhadů a dat z ISOH,
papír celkem (SEP-PAP + PAP v SKO) – na základě odhadů a dat z ISOH,
plast celkem (SEP-PLA + PLA v SKO) – na základě odhadů a dat z ISOH,
míra separace MS papíru (SEP-PAP / (SEP-PAP + PAP v SKO)) – na základě odhadů a dat z ISOH,
míra separace MS plastu (SP-PLA /(SEP- PLA + PAL v SKO)) – na základě odhadů a dat z ISOH.

## Slide 14: Výhled produkce SKO v ČR ze systému obce
Chart: Produkce SKO [kt]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Data | 2263897.0833 | 2257700.8606 | 2172832.6298 | 2210958.6208 | 2158787.7239
Predikce | 2147085.14 | 2140417.51
SumOfPred | 2275739.9251 | 2226925.806 | 2201998.0387 | 2185862.394 | 2173896.381 | 2164384.7494 | 2156494.4584 | 2149756.0206 | 2143878.2385 | 2138667.9061 | 2133990.2286 | 2129747.4213 | 2125866.2975 | 2122290.6596 | 2118976.423 | 2115888.3714
PredOfSum | 2273622.3098 | 2229205.5974 | 2203658.12 | 2185723.7185 | 2171921.3447 | 2160713.936 | 2151287.0065 | 2143156.9978 | 2136013.4233 | 2129645.121 | 2123902.0023 | 2118673.5934 | 2113876.2365 | 2109445.0714 | 2105328.8038 | 2101486.1741

## Slide 15: Výhled množství papíru v ČR (systém obce)
Chart: Papir - separovany sber [kt]]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Data | 232264.2983 | 272691.8813 | 297915.8043 | 310861.6307 | 308875.3637
Predikce | 330484.86 | 335768.45
SumOfPred | 230670.3381 | 277420.7634 | 294817.3652 | 305753.6885 | 313730.6533 | 320004.5311 | 325170.2625 | 329557.1366 | 333366.6967 | 336731.3211 | 339742.6387 | 342466.6976 | 344952.6725 | 347238.1567 | 349352.5292 | 351319.1827
PredOfSum | 231572.1245 | 276470.5446 | 295255.2943 | 306062.1511 | 313247.3167 | 318442.7855 | 322412.176 | 325565.3581 | 328144.0449 | 330300.95 | 332137.7837 | 333725.1745 | 335113.8577 | 336341.3164 | 337435.9056 | 338419.5127
Chart: Papir v SKO [kt]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Data | 229576.25 | 208490.42 | 185540.231 | 175831.87 | 172392.13
Predikce | 154505.84 | 149521.54
SumOfPred | 243092.2738 | 201643.4138 | 187264.7767 | 178395.1484 | 171738.3563 | 166532.8897 | 162228.3612 | 158557.9555 | 155357.9082 | 152520.4062 | 149970.6934 | 147654.8146 | 145532.5619 | 143573.1777 | 141752.6144 | 140051.7196
PredOfSum | 240302.5379 | 205322.5386 | 188396.8705 | 177736.6752 | 170162.0025 | 164388.7857 | 159781.2009 | 155981.962 | 152772.0653 | 150008.4374 | 147592.9331 | 145455.5737 | 143544.8722 | 141821.9485 | 140256.7919 | 138825.7997
Výhled množství vytříděného papíru v ČR (systém obce)
Výhled zbytkového množství papíru v SKO v ČR (systém obce)

## Slide 16: Výhled množství plastu v ČR (systém obce)
Chart: Plast - separovany sber [kt]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Data | 84067.9048 | 91699.6513 | 97438.214 | 105293.9503 | 108788.8007
Predikce | 116471.4 | 119323.2
SumOfPred | 82184.4538 | 93964.6523 | 99950.4935 | 104022.2045 | 107104.4882 | 109581.8419 | 111651.1894 | 113426.8735 | 114981.1643 | 116362.6367 | 117605.5011 | 118734.7536 | 119769.2091 | 120723.3814 | 121608.6994 | 122434.3226
PredOfSum | 82556.9608 | 93401.6933 | 99668.7649 | 104081.342 | 107484.7089 | 110253.0132 | 112584.8827 | 114598.4199 | 116369.5533 | 117949.979 | 119376.4769 | 120676.1428 | 121869.5116 | 122972.5154 | 123997.7628 | 124955.4016
Chart: Plast v SKO [kt]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Data | 234459.27 | 240136.35 | 235553.67 | 229915.47 | 222743.03
Predikce | 219013.16 | 216786.27
SumOfPred | 240183.056 | 235595.3924 | 232007.4434 | 229481.0405 | 227571.9954 | 226032.8496 | 224745.2677 | 223639.6859 | 222671.786 | 221811.6163 | 221037.9982 | 220335.411 | 219692.1458 | 219099.1542 | 218549.301
PredOfSum | 240526.0853 | 235021.902 | 231828.587 | 229574.6419 | 227833.031 | 226414.3517 | 225217.8981 | 224183.7164 | 223273.2211 | 222460.117 | 221725.6809 | 221056.1094 | 220440.9344 | 219872.0293 | 219342.9595 | 218848.543
Výhled množství vytříděného plastu v ČR (systém obce)
Výhled množství plastu v SKO v ČR (systém obce)

## Slide 17: Sumarizace výsledků analýzy vybraných složek KO
 | 2013 [kt] | 2013 [kg/obyv.] | 2024 [kt] | 2024 [kg/obyv.]
SKO | 2 158,8 | 205,6 | 2 140,4 | 203,5
SKO (firemní) | 748,3 | 71,2 | 624,9 | 59,4
SEP-PAP | 308,9 | 29,4 | 335,7 | 31,9
PAP v SKO | 172,4 | 16,4 | 149,5 | 14,2
PAP celkem | 481,3 | 45,8 | 485,3 | 46,1
MS PAP | 64,2 % | - | 69,2 % | -
SEP-PLA | 108,8 | 10,3 | 119,3 | 11,3
PLA v SKO | 222,7 | 21,2 | 216,7 | 20,6
PLA celkem | 331,5 | 31,5 | 336,1 | 31,9
MS PLA | 32,8 % | - | 35,5 % | -

## Slide 18: Děkuji za pozornost!
Radovan Šomplák
somplak@upei.fme.vutbr.cz