## Slide 1
Konference Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí TVIP 2016 – Průmyslová ekologie: Udržitelné hospodaření s fosforem 15. – 18. března 2016, hotel Centro, Hustopeče
Trendy bilance a látkových toků fosforu v ČR
Josef Hejzlar

## Slide 2
Fosfor:
esenciální prvek pro život na Zemi a produkci
fosfátové rudy - neobnovitelný zdroj s časově omezenou dostupností
příčina environmentálních problémů – např. eutrofizace vod
recyklace a omezení ztrát P v celém hospodářském systému je žádoucí
Nutnost znalosti bilance P v hospodářském systému!

## Slide 3
Aktuální téma: cyklus fosforu v hospodářských systémech

## Slide 4
Definice systému: 5 sektorů v rámci ekonomiky státu
SPOTŘEBITELÉ (HC)
domácnosti, kanceláře, restaurace, hotely, hřbitovy, parky …
odpadové hospodářství
ROSTLINNÁ VÝROBA (CP)
zemědělská produkce – orná půda, travní porosty, sady… včetně semenářství
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA (AP)
chovy hospodářských zvířat, rybářství, průmysl krmiv
ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN (FP)
plodiny, mléko, vejce, maso (jatky), zvěřina
NEPOTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY (NF)
lesnictví, průmysl dřevozpracující, textilní, kožedělný, chemický …
detergenty, výroba krmiva pro domácí zvířata
PŘÍRODNÍ ZDROJE
JINÉ STÁTY

## Slide 6
Bilance fosforu v roce 2005:
Evropa (EU-27)
492 mil. obyv.
Import Export Ztráty [kg/ca/rok]
Česká republika
10,2 mil. obyv.
2400 Gg/rok
250 Gg/rok
bilance +930 Gg/rok
1200 Gg/rok
30 Gg/rok
23 Gg/rok
16 Gg/rok
bilance -9 Gg/rok
(54 %)
(68 %)

## Slide 7
Vnitřní toky fosforu systémem

## Slide 8
Vstupy do spotřebitelského systému:

## Slide 9
Ztráty ze spotřebitelského systému v ČR:
vstup: 1,66 kg/ca/rok recyklace: 0,17 kg/ca/rok - kaly ČOV, kompost → CP (10 %) zbytky potravin → AP ztráty: 1,49 kg/ca/rok (90 %)

## Slide 10
Efektivita využití fosforu - PUE:
Veličina | CP |  | AP |  | FP |  | NF |  | HC | 
 | EU-27 | ČR | EU-27 | ČR | EU-27 | ČR | EU-27 | ČR | EU-27 | ČR
PUE-1 (výstupní toky minus ztráty) | 70 | 118 | 97 | 97 | 80 | 93 | 76 | 79 | 21 | 10
PUE-2 (výstupní toky vzhůru plus export) | 70 | 118 | 24 | 28 | 52 | 72 | 76 | 79 | - | -
Míra recyklace | 0 | 0 | 73 | 68 | 28 | 21 | 0 | 0 | 21 | 10
Tabulka 2: Efektivita využití fosforu (PUE, %) v jednotlivých sektorech EU-27 a ČR (2005)

## Slide 11
Vývoj vstupů a výstupů v ČR 1961-2010:
Výstupy
Vstupy
Hlavní příčiny změn:
změny velikosti aplikace minerálních hnojiv (1961-1989, 1990/1991)
chov hospodářských zvířat (1961-1989, 1990/1991)
fosfor v detergentech (1961-1995, 2006)

## Slide 12
Srovnání celkového vstupu a výstupu fosforu v ekonomice ČR 1961-2010:
Bilance P na zemědělské půdě ve státech EU-27 (2005)
V ČR existuje zásoba P v půdě díky hnojení v období 1960-1990 ještě na dalších cca 30 let
V severských, západních a jižních státech EU akumulace P v půdě pokračuje

## Slide 13
Potenciál pro zlepšení využití P
existuje ve všech sektorech:
CP – vyvážené hnojení, omezení ztrát půdy erozí a vyluhováním
AP – optimalizace P v krmivu, stravitelnost
FP – technologie s minimalizací odpadů, recyklace P z popelu spalování kostí a zbytků
HC – recyklace tuhého odpadu – bioodpad, vysoká účinnosti ČOV, separace P z čistírenských kalů

## Slide 14
Závěry:
Bilance P v ekonomice ČR i EU prošla během posledního půlstoletí značnými změnami
Efektivita využití P je v současnosti v ČR vysoká v zemědělském sektoru, ale v celém řetězci „zemědělská výroba – zpracovatelský sektor – spotřebitel“ je malá
Největší ztráty jsou ve spotřebitelském sektoru a sektoru zpracování potravin, popř. ze zemědělství (eroze, výluhy z půdy)
Strategické zásady pro udržitelné využívání P v sektorech: 1. Soulad vstupů s požadavky; 2. Minimalizace ztrát P do vod; 3. Efektivní recyklace biologických materiálů; 4. Zpětné získávání P z odpadů; 5. Optimalizace výživy z hlediska P
Děkuji za pozornost!