## Slide 1: Zkušenosti z aplikace in-situ mikrovlnného ohřevu horninového prostředí
Jiří Kroužek
V. Durďák, J. Hendrych, P. Špaček

## Slide 2: Vývoj a ověření technologie pro účely intenzifikace in-situ sanačních opatření
In-situ mikrovlnný ohřev horninového prostředí
Další prvek kombinovaných sanačních technologií – termická podpora
  Venting/bioventing
  Sanační promývání
Ohřev materiálu mobilizace kontaminantů
In-situ termické technologie v ČR - bez aplikace, v zahraničí
  In-situ termická desorpce (ISTD)
  Injekce horké páry
  Elektrický odporový ohřev
  Radiofrekvenční ohřev

## Slide 3: Vývoj a ověření technologie pro účely intenzifikace in-situ sanačních opatření
Cíl projektu
  Podpůrný technický prostředek pro stávající technologie – venting, čerpání, promývání aj.
  Ropné látky, ClU, BTEX, SVOCs
  Zefektivnění a urychlení sanačních opatření
Úkoly projektu
  Vyvinout systém aplikace mikrovln in-situ
  Laboratorní experimenty
    Dekontaminační účinek – venting/promývání
    Efekt na mikrobiální oživení
  Poloprovozní ověření – polygon, reálná lokalita (2017)
  Matematický popis procesu

## Slide 4: In-situ mikrovlnný ohřev – pilotní test

## Slide 5: In-situ mikrovlnný ohřev – pilotní test

## Slide 6: Praktické zkušenosti z aplikace MW
Citlivá výkonová technika – průmyslový generátor 6 kW
  Teplota a vlhkost – klimatizovaná skříň
  Chlazení vodou
  Bariéra pro páry
Odraz mikrovln
  Tuner
  Regulace výkonu
  Detektor oblouku
Bezpečnost aplikace mikrovln
Účinnost cílené aplikace mikrovln

## Slide 7: Teplotní distribuce okolo aplikačního vrtu

## Slide 8: Matematický popis procesu
Chart: Teplota [K]
Multifyzikální proces
  Elektromagnetické vlny
  Sdílení tepla
  Sdílení hmoty (sušení, konvekce)
Geometrie modelu – 2D, axisymetrie
Materiálové vlastnosti
  dielektrické vlastnosti
Model – vlnová a tepelná rovnice
Okrajové podmínky
Numerické řešení
  metoda konečných prvků

## Slide 9: Matematický popis procesu
Chart: doba ohřevu [hod]

## Slide 10: Závěr
Funkční vzorek konstrukce aplikačního vrtu
Úspěšný 30 denní pilotní test in-situ mikrovlnného ohřevu horninového prostředí
Vysoká účinnost a bezpečnost aplikace mikrovln
Zvýšení teploty významně urychluje venting
Validovaný numerický model procesu – důležitý prvek pro efektivní design technologie
Léto 2017 – pilotní zkouška in-situ MW ohřevu pro dekontaminaci nesaturované zóny

## Slide 11: Děkuji za pozornost
financováno z projektu TA04020435 Vývoj a ověření technologie pro účely intenzifikace in-situ sanačních opatření z programu TAČR Alfa