## Slide 1: Znečisťovanie ovzdušia aerosólmi z vybraných plošných a fugitívnych zdrojov nakladania s odpadmi
Emília Hroncová, Juraj Ladomerský
Fakulta prírodných vied
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
tel.: +421 48 446 5809
fax.: +421 48 446 7000
e-mail: emilia.hroncova@umb.sk
Katedra životného prostredia

## Slide 2
 V ČR je to 1 700 úmrtí ročne.
 V oblasti OOV prebieha v celosvetovom meradle intenzívny proces uvedomovania si vážnosti ZO tuhými časticami a navrhovania opatrení na zmiernenie tohto znečistenia.
 Usudzuje sa, že na následky ZO tuhými časticami sa dĺžka života skracuje.
 Podľa metodiky Svetovej zdravotníckej organizácie WHO na zaprášené ovzdušie v urbannom prostredí časticami PM10 (priemerná koncentrácia 31 μg.m-3) zomiera ročne na Slovensku 400 ľudí.
 A napr. podľa Európskej komisie znečistenie ovzdušia časticami PM2.5 spôsobilo v r. 2013 v 28 krajinách EU 436 000 úmrtí.

## Slide 3: Porovnanie veľkosti častíc
Hrubé častice s veľkosťou 10 µm a viac (viditeľný hrubý prach, piesok, listy, vlasy a iné veľké organické častice)
PM10 častice s veľkosťou < 10 µm (jemný prach a organické častice)
PM2.5 častice s veľkosťou < 2,5 µm (peľ, spóry a iné organické častice)
PM1 častice s veľkosťou < 1 µm (prach, častice splodín, baktérie a vírusy)
Mikročastice – 0,1 až 10 μm
Ultrajemné častice – 1 až 100 nm
Respirabilná frakcia atď.

## Slide 4: Aké kvantitatívne veličiny sa používajú na vyjadrenie množstva a kvality častíc v ovzduší
Koncentrácia počtu častíc v ovzduší  [ #.cm-3 ]
dôležitá najmä pre častice PM10 a PM2,5
Koncentrácia veľkosti povrchu častíc v ovzduší  [ cm2.cm-3 ]
Hmotnostná koncentrácia častíc v ovzduší  [ μg.m-3 ]
dôležitá najmä pre ultrajemné častice
dôležitá najmä z hľadiska vplyvu aerosólov na zdravie človeka

## Slide 5: Znečisťovanie ovzdušia vplyvom činností v odpadovom hospodárstve
Najčastejšie mechanické procesy nakladania s odpadmi ako sú:
Bioaerosóly  tuhé častice v ovzduší, ktoré obsahujú mikroorganizmy alebo ich fragmenty.
 drvenie
 šredrovanie
 mletie
 separovanie frakcií
sú zdrojom aerosósolov a bioaerosólov.
Zvlášť závažné je spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a z nakladania s nebezpečnými odpadmi.
Výskyt pri
 kompostovaní aj čistej zelenej hmoty, nielen organických odpadov
 skládkovaní odpadov
 nakladaní s čistiarenskými kalmi

## Slide 6: Znečisťovanie ovzdušia skládkovaním odpadov
Skládkovanie odpadov je najväčším zdrojom plošných emisií.
Usudzuje sa, že počas prác na skládke odpadov:
Pracovníci na skládke môžu byť vystavení vysokým koncentráciám aerosólov  obsahujú rôzne minerálne a organické vlákna, bioaerosóly, kryštalický SiO2, kovy a pod.
 dovoz a pohyb zberových vozidiel
 vysypávanie odpadu
Množstvo vetrom unášaných častíc zo skládky závisí od:
 rozhŕňanie odpadu kompaktormi
 povrchová erózia
 spaľovanie skládkového plynu
rýchlosti vetra,
počasia (sucho, dážď, snehová pokrývka),
stavu povrchu ciest po skládke, ktoré vedú k pracovným miestam uloženia odpadu,
stavu povrchu skládky a
veľkosti častíc na povrchu skládky.

## Slide 7: Cieľ prezentácie
Analyzovať kvalitu ovzdušia z pohľadu jeho znečisťovania tuhými časticami a ich frakčného zloženia na vybranej:
 skládke komunálneho odpadu (SKO)
 v okolí prevádzkovej haly recyklácie odpadov z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

## Slide 9: Materiál a metódy
Výber lokality a podmienok merania na skládke komunálnych odpadov

## Slide 10: Materiál a metódy
Výber lokality a podmienok merania na skládke komunálnych odpadov

## Slide 11: Materiál a metódy
Výber lokality a podmienok merania na skládke komunálnych odpadov

## Slide 12: Materiál a metódy
Výber lokality a podmienok merania na skládke komunálnych odpadov
 skládka NNO
 10 t odpadu denne
 celková kapacitu väčšiu ako 25 000 t
 obec 2 km
 kapacita SO je 264 401 m3
 plocha skládky je 12 300 m2
 t = 22-30 °C  rýchlosť vetra pod 1 m.s-1
Pri práci kompaktora
1. Pod skládkou vzdušnou čiarou cca 40 m od kompaktora výš. 13 m pod vrcholom TS
2. Pod skládkou vzdušnou čiarou cca 30 m od kompaktora výš. 13 m pod vrcholom TS
3. 7 m pod telesom skládky
4. 2 m pod vrcholom skládky
5. 2 m pod vrcholom skládky prejazd 2 zvozových vozidiel
6. Na vrchole skládky
Kompaktor mimo prevádzky
7. Na vrchole skládky
Notes: Matérial a metódy

## Slide 13: Materiál a metódy
Výber lokality a podmienok merania v okolí WEEE

## Slide 14: Materiál a metódy
Výber lokality a podmienok merania v okolí WEEE

## Slide 15: Materiál a metódy
Výber lokality a podmienok merania v okolí WEEE

## Slide 16: Materiál a metódy
Výber lokality a podmienky merania v okolí WEEE
Hala recyklácie elektrických a elektronických zariadení
4. 10 m od brány haly vysoká prašnosť v oblasti dverí z nahŕňania napadanej drte na dopravný pás
Hala recyklácie chladničiek - Preberanie chladničiek na vonkajšom priestore a ich rozdeľovanie na recykláciu
1. 10 m od otvorenej brány haly
2. 50 m od haly (môže byť ovplyvnené inou činnosťou)
3. 10 m z opačnej strany haly (v blízkosti otvorenej brány sa nevykonáva činnosť, kt. by výraznejšie ZO)
Notes: Matérial a metódy

## Slide 17: Materiál a metódy
Častice o veľkosti 10 nm až 10 µm analyzované - dva analyzátory firmy TSI.
Metódy stanovenia koncentrácie počtu ultrajemných častíc a mikročastíc
prenosný separátor a počítač častíc: rozsah 10-350 nm
predcyklón odstráni častice väčšie ako 420 nm
merateľná c do 106 častíc.cm-3
prenosný separátor a počítač častíc: rozsah 0,3-10 µm
minimálny rozsah meraní: chm = 0,001-275 000 µg.m-3 cPČ = 1-3 000 častíc.cm-3
zadať index lomu sledovanej ZL
doba skenovania od 1 s
prietok plynu min. 1 l.min-1
Výška odberu vzorky vzduchu bola 1,5 m nad úrovňou povrchu zeme.
Notes: NanoScan SMPS Model 3910, TSI. Princípom je stanovenie počtu častíc konkrétnej veľkosti v meranom objeme vzduchu. Jemnejšie častice sú elektricky nabíjané korónovým výbojom, v ďalšej časti prístroja vstupujú do separátora, v ktorom sa častice separujú podľa veľkosti do trinástich tried a nakoniec v prostredí pár izopropanolu sa počítajú v počítači častíc
Optical Particle Sizer Model 3330
Vzorka meraného plynu sa priamo nasáva do optickej komory, kde prechádza cez svetelný lúč. Vyhodnotenie merania veľkosti častíc je na princípe rozptylu svetla. Ďalej je vzorka vedená cez komoru kde môže byť umiestnený filter na meranie hmotnosti PM pomocou gravimetrickej metódy alebo na ďalšie chemické alebo mikroskopické analýzy.

## Slide 18: Výsledky
Pri práci kompaktora
1. Pod skládkou vzdušnou čiarou cca 40 m od kompaktora výš. 13 m pod vrcholom TS
2. Pod skládkou vzdušnou čiarou cca 30 m od kompaktora výš. 13 m pod vrcholom TS
3. 7 m pod telesom skládky
4. 2 m pod vrcholom skládky
5. 2 m pod vrcholom skládky prejazd 2 zvozových vozidiel
6. Na vrchole skládky
Kompaktor mimo prevádzky
7. Na vrchole skládky
Priemerné hodnoty koncentrácie počtu častíc [#/cm3] na SKO

## Slide 19: Výsledky
Pri práci kompaktora
1. Pod skládkou vzdušnou čiarou cca 40 m od kompaktora výš. 13 m pod vrcholom TS
2. Pod skládkou vzdušnou čiarou cca 30 m od kompaktora výš. 13 m pod vrcholom TS
3. 7 m pod telesom skládky
4. 2 m pod vrcholom skládky
5. 2 m pod vrcholom skládky prejazd 2 zvozových vozidiel
6. Na vrchole skládky
Kompaktor mimo prevádzky
7. Na vrchole skládky
Priemerné hodnoty veľkosti povrchu častíc [µm2/cm3] na SKO

## Slide 20: Výsledky
Pri práci kompaktora
1. Pod skládkou vzdušnou čiarou cca 40 m od kompaktora výš. 13 m pod vrcholom TS
2. Pod skládkou vzdušnou čiarou cca 30 m od kompaktora výš. 13 m pod vrcholom TS
3. 7 m pod telesom skládky
4. 2 m pod vrcholom skládky
5. 2 m pod vrcholom skládky prejazd 2 zvozových vozidiel
6. Na vrchole skládky
Kompaktor mimo prevádzky
7. Na vrchole skládky
Priemerné hodnoty hmotnostnej koncentrácie [µg/m3] na SKO

## Slide 21: Výsledky
Vyhláška č. 244/2016 Z. z.
denný limit PM10 = 50 μg.m-3
 horná medza pre hodnotenie kvality ovzdušia 28 μg.m-3  dolná medza 20 μg.m-3 ktoré by sa nemali prekročiť viac ako 35-krát za každý kalendárny rok
ročný priemer 40 μg.m-3
PM2,5 kalendárny rok 25 μg.m-3 od januára roku 2020 = 20 μg.m-3 Horná a dolná medze = 17 μg.m-3 a 12 μg.m-3.
Priemerné hodnoty hmotnostnej koncentrácie [µg/m3] na SKO

## Slide 22: Výsledky
Hala recyklácie chladničiek - Preberanie chladničiek na vonkajšom priestore a ich rozdeľovanie na recykláciu
1. 10 m od otvorenej brány haly
2. 50 m od haly (môže byť ovplyvnené inou činnosťou)
3. 10 m z opačnej strany haly (v blízkosti otvorenej brány sa nevykonáva činnosť, kt. by výraznejšie ZO)
Hala recyklácie elektrických a elektronických zariadení
4. 10 m od brány haly vysoká prašnosť v oblasti dverí z nahŕňania napadanej drte na dopravný pás
1
3
2
4
Priemerné hodnoty konc. počtu častíc [#/cm3] v okolí WEEE

## Slide 23: Výsledky
Hala recyklácie chladničiek - Preberanie chladničiek na vonkajšom priestore a ich rozdeľovanie na recykláciu
1. 10 m od otvorenej brány haly
2. 50 m od haly (môže byť ovplyvnené inou činnosťou)
3. 10 m z opačnej strany haly (v blízkosti otvorenej brány sa nevykonáva činnosť, kt. by výraznejšie ZO)
Hala recyklácie elektrických a elektronických zariadení
4. 10 m od brány haly vysoká prašnosť v oblasti dverí z nahŕňania napadanej drte na dopravný pás
1
3
2
4
Priemerne hod. veľkosti povrchu častíc [µm2/cm3] v okolí WEEE

## Slide 24: Výsledky
Hala recyklácie chladničiek - Preberanie chladničiek na vonkajšom priestore a ich rozdeľovanie na recykláciu
1. 10 m od otvorenej brány haly
2. 50 m od haly (môže byť ovplyvnené inou činnosťou)
3. 10 m z opačnej strany haly (v blízkosti otvorenej brány sa nevykonáva činnosť, kt. by výraznejšie ZO)
Hala recyklácie elektrických a elektronických zariadení
4. 10 m od brány haly vysoká prašnosť v oblasti dverí z nahŕňania napadanej drte na dopravný pás
1
3
2
4
Priem hodnoty hmotnostnej koncentrácie [µg/m3] v okolí WEEE

## Slide 25: Záver
Pri meraní koncentrácie počtu
Koncentrácie počtu ultrajemných častíc sú vyššie v okolí haly recyklácie WEEE
ultrajemných častíc (10 – 100 nm)
na SKO
mikročastíc (0,1 – 10 µm)
za suchého, prakticky bezveterného počasia sme získali predstavu
v okolí haly recyklácie odpadov z WEEE
o najnižších koncentráciách týchto častíc na a v okolí uvedených disperzných ZZO tuhými časticami
Hmotnostné koncentrácie naopak na SKO.

## Slide 26: Záver
 Budú uskutočnené opakované merania za suchého počasia pri rôznych rýchlostiach vetra.
 Bude uskutočnený monitoring tuhých častíc na hraniciach SKO.

## Slide 27
Táto práca bola podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied č. VEGA 1/0547/15 „Experimentálne meranie a modelovanie fugitívnych emisií“.
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Matej Bel University Banská Bystrica
Faculty of Natural Sciences
Department of Environmental Management
Tajovského 40, 960 53
emilia.hroncova@gmail.com
jladomersky@yahoo.co.uk