## Slide 1: Perspektivita zpracování odpadů v biorafineriích
Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
Doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
TVIP 2017, Odpadové fórum – Energetické využití odpadů, 23.03.2017

## Slide 2
TROCHA HISTORIE
20. století = hlavní pozornost věnována rozvoji technologiím zpracovávajících ropu, uhlí, zemní plyn a uran = využití levných, dostupných fosilních surovin
Využití fosilních surovin k výrobě paliv, chemikálií, farmaceutických látek, detergentů, syntetických vláken, plastů, pesticidů, hnojiv, olejů a maziv, rozpouštědel, vosků, atd.

## Slide 3
POPULAČNÍ BOOM
rostoucí populace
rostoucí poptávka po chemických produktech a energiích
rostoucí produkce odpadů
1 miliarda obyvatel

## Slide 4
Evropa > 1,8∙109 tTS odpadů (2014) …zemědělské odpady, odpady z potravinářského a zpracovatelského průmyslu, biologicky rozložitelné komunální odpady, odpady z údržby zeleně, kaly z čistíren odpadních vod, odděleně sbírané odpady z domácností a zahrad, nebo o odpady z restaurací a jídelen, důlní a povrchové těžby
ODPAD - KAM S NÍM ?

## Slide 5
roční produkce biologicky rozložitelného odpadu 2.0·106 tTS v Čr
komunální odpad skladován nebo spálen -> znečištění vod a ovzduší
typické komponenty:
papír, bavlna, zahradní a kuchyňské odpady, plasty
snížení skládkování BRKO o 35 % do roku 2020 (European Commission, EU 99/31/ES)
KOMUNÁLNÍ ODPAD - KAM S NÍM ?

## Slide 6
ODPAD - KAM S NÍM ?
odpadní biomasa = energeticky bohatý a nevyužitý zdroj obnovitelných surovin pro výrobu alternativních zdrojů energií (biometan, biovodík, bioetanol, pyrolýzní olej, syntézní plyn) a chemických látek (oligosacharidy, furany, alkoholy, kyseliny, vlákna, antioxidanty, esenciální látky, oleje,…)
PŘÍKLADY ?
vylisované zbytky hroznů – bohaté na amylalkoholy po zkvašení (amylalkoholy = změkčovadla při výrobě plastů)
celulózová vlákna – vyztužení bioplastů a biokompozitů
rýžové slupky – bohaté na SiO2 –> výroba křemičitých karbidových vláken -> keramická výztuž kompozitů

## Slide 7
termochemické (zplyňování, pyrolýza) a biochemické postupy (alkoholové kvašení, výroba bioplynu, biovodíku,…) zpracování odpadní biomasy
neexistuje energeticky efektivní, ekonomicky rentabilní a ekologicky šetrná technologie komplexního velkoobjemového zpracování odpadů na BIOPALIVA A bioprodukty
biorafinerie = TAKOVÁ TECHNOLOGIE, KDE DOCHÁZÍ K paralelní konverzi odpadní biomasy na biomateriály, biochemikálie a biopaliva souběžně s výrobou elektrické energie či tepla
BIORAFINERIE

## Slide 8
EKONOMIKA BIORAFINERIE
ČETNOST
EKONOMICKÁ
HODNOTA PRODUKTU
ODPAD
KAPALNÁ PALIVA
VODÍK
METAN
SYNTÉZNÍ PLYNY
PRODUKTY BIORAFINERIE
PŘÍSADY DO POLYMERŮ A NANOKOMPOZITŮ
CENNÉ
CHEMICKÉ LÁTKY
POTRAVINÁŘSKÉ DOPLŇKY
PLYNY pro kogeneraci

## Slide 9
KONCEPT BIORAFINERIE
hydrolýza
fermentace
pyrolýza, zplyňování

## Slide 10
TYPY BIORAFINERIÍ

## Slide 11
KONVENČNÍ BIORAFINERIE

## Slide 12
LIGNOCELULÓZOVÁ BIORAFINERIE

## Slide 13
ZELENÁ BIORAFINERIE

## Slide 14
ZPLYŇOVACÍ BIORAFINERIE

## Slide 15
ŘASOVÁ BIORAFINERIE

## Slide 16
ZPRACOVÁNÍ V BIORAFINERIÍCH
předúpravy, separační, a extrakční technologie = klíčové technologie
Odborná veřejnost nabízí tisíce studií v laboratorním měřítku, ne všechny LZE aplikovat v průmyslovém měřítku
realizace biorafinerie = nutné věnovat se technicko-ekonomickým analýzám a přenosu laboratorních výsledků
do praxe modifikaci stávajících a vývoji zcela nových efektivních technologií, strojů a zařízení
vysoké hodnoty a kolísání pracovních tlaků a teplot, pH v průběhu procesu, fázové změny zpracovávané suroviny, změny v jejím reologickém chování, abrazivní či erozivní potenciál
chybí informace o energetických bilancích, ekonomické rozvaze, recyklačních technologiích, posouzení vlivu na životní prostředí A definování scale-up procesu

## Slide 17
ZPRACOVÁNÍ V BIORAFINERIÍCH
Požadavky na technologie zpracování
aplikovatelnost A vysoká účinnost ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍ SUROVINY
jednoduchý proces, tj. minimalizace předzpracování suroviny před samotným procesem, např. složitá přEDÚPRAVA
zamezení degradace meziproduktů a produktů
minimální tvorba odpadů
minimalizace energetické náročnosti
využívání sekundární energie (odebírané teplo při ochlazování vsádky, teplo z parního kondenzátu, aj.)
minimální využívání chemikálií, případně využívat cenově dostupné

## Slide 18
ZPRACOVÁNÍ V BIORAFINERIÍCH
Požadavky na stroje a zařízení
jednoduchá a uživatelsky přívětivá konstrukce aparátů
korozní odolnost aparátu
minimalizace použití drahých materiálů a speciálních dílů
zvážení kompromisu – pracovní objem aparátu versus cena zařízení
finanční nenáročnost technologie z hlediska provozních a investičních nákladů
přívětivá ekonomická bilance technologie v porovnání s náklady pořizovacími, výrobními a cenou suroviny

## Slide 19
PERSPEKTIVITA BIORAFINERIE
projektování BIOrafinerií = efektivní, energeticky nenáročné, ekonomicky přívětivé a ekologicky šetrné transformace odpadů na alternativní zdroje energie a chemické látky
Nároky na surovinu
  výhled dostupnosti odpadů a udržitelnosti produkce v dané lokalitě
  energeticko-ekonomická náročnost sběru a třídění odpadu
  skladování odpadů a jejich časová degradace, chemická stálost
  maximální omezení výroby biopaliv z potravinářsky užitných komodit
  Nároky na technologie
  zvýšení rozložitelnosti suroviny pomocí různých metod předúprav suroviny
  zpracovávat surovinu s vyšším zatížením vsádky, tj. při vyšších koncentracích
  zvýšení účinnosti technologie při přeměně suroviny na bioprodukt

## Slide 20
PERSPEKTIVITA BIORAFINERIE
  Nároky na technologie
  snížení investičních a provozních nákladů technologie
  simultánní výroba biopaliv s ušlechtilými chemickými produkty
  kompatibilita produktů v současné infrastruktuře
hospodářská politika
  cenově dostupná surovina
  využití lokálního ekosystému
  fondy pro podporu vývoje nových technologií zpracování odpadních surovin,
  efektivní rozmístění průmyslových technologií vzhledem k dostupnosti suroviny
  daňové zvýhodnění průmyslových provozů a spotřebitelů využívajících biopaliva