## Slide 1
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Ing. Jana Kodymová, Ph.D., prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl,
Ing. Hana Švehláková, Ing. Magdaléna Bártková
Testování vlivu odpadu z anaerobní digesce (digestátu) obohaceného o organickou složku na kvalitu zemědělských půd

## Slide 2
proč se zabýváme tímto výzkumem?
1

## Slide 3: proč se zabýváme tímto výzkumem?
podpora výroby obnovitelné energie

## Slide 4: proč se zabýváme tímto výzkumem?
podpora výroby obnovitelné energie
výroba v bioplynových stanicích

## Slide 5: proč se zabýváme tímto výzkumem?
podpora výroby obnovitelné energie
výroba v bioplynových stanicích:
  průměrná bioplynová stanice o výkonu 1320 kWh/den (při výkonu 460 kWh ve formě elektrické energie a 860 kWh ve formě tepelné energie)

## Slide 6: proč se zabýváme tímto výzkumem?
podpora výroby obnovitelné energie
výroba v bioplynových stanicích:
  průměrná bioplynová stanice o výkonu 1320 kWh/den (při výkonu 460 kWh ve formě elektrické energie a 860 kWh ve formě tepelné energie)
  = produkuje průměrně 19,8 t digestátu/den

## Slide 7: proč se zabýváme tímto výzkumem?
podpora výroby obnovitelné energie
výroba v bioplynových stanicích:
  průměrná bioplynová stanice o výkonu 1320 kWh/den (při výkonu 460 kWh ve formě elektrické energie a 860 kWh ve formě tepelné energie)
  = produkuje průměrně 19,8 t digestátu/den
  (7227 t digestátu/rok)

## Slide 8: proč se zabýváme tímto výzkumem?
jak s tímto odpadem nakládat?

## Slide 9
metodika
2

## Slide 10: metodika
polní testování (rozloha 2 ha)

## Slide 11: metodika
polní testování (rozloha 2 ha)
tři poměrové směsi (3:1, 5:1 a 10:1)

## Slide 12: metodika
polní testování (rozloha 2 ha)
tři poměrové směsi (3:1, 5:1 a 10:1) + hnojení pouze digestátem

## Slide 13: metodika
polní testování (rozloha 2 ha)
tři poměrové směsi (3:1, 5:1 a 10:1) + hnojení pouze digestátem + hnojení pouze standartními hnojivy

## Slide 14: metodika
polní testování (rozloha 2 ha)
tři poměrové směsi (3:1, 5:1 a 10:1) + hnojení pouze digestátem + hnojení pouze standartními hnojivy
cíl:
  zapravit do půdy společně s digestátem také organickou složku, která by alespoň částečně kompenzovala úbytky organické hmoty

## Slide 15
výsledky
3

## Slide 16: výsledky
vzorky půdy byly odebírány před započetím pokusu (dne 15. 4. 2016) a následně byly odebrány z jednotlivých ploch dne 7. 9. 2016 těsně před sklizní.
analýzy půd byly provedeny v akreditované laboratoři. Proběhlo hodnocení vybraných rizikových prvků (podle ČSN EN ISO 12020 v případě Al a ČSN 757385 pro Fe) a živin v půdách a pH podle JPP – ÚKZÚZ, a byla stanovena celková sušina (podle ČSN EN 15934 a ČSN EN 15935).

## Slide 17: výsledky
Chart: 
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
N - amoniakální mg/kg sušiny | 5.01 | 5.69 | 2.83 | 1.49 | 3.46
N - dusičitanový mg/kg sušiny | 4.95 | 7.26 | 4.84 | 4.67 | 4.59
N - minerální mg/kg sušiny | 9.96 | 13 | 7.67 | 6.16 | 8.05
N celkový % v sušině | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.14

## Slide 18: výsledky
Chart: 
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
N - amoniakální mg/kg sušiny | 5.01 | 5.69 | 2.83 | 1.49 | 3.46
N - dusičitanový mg/kg sušiny | 4.95 | 7.26 | 4.84 | 4.67 | 4.59
N - minerální mg/kg sušiny | 9.96 | 13 | 7.67 | 6.16 | 8.05
N celkový % v sušině | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.14
Chart: 
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
organický uhlík % v sušině | 2.7 | 2.31 | 2.13 | 2.52 | 2.75

## Slide 19: výsledky
Chart: 
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
N - amoniakální mg/kg sušiny | 5.01 | 5.69 | 2.83 | 1.49 | 3.46
N - dusičitanový mg/kg sušiny | 4.95 | 7.26 | 4.84 | 4.67 | 4.59
N - minerální mg/kg sušiny | 9.96 | 13 | 7.67 | 6.16 | 8.05
N celkový % v sušině | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.14
Chart: 
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
organický uhlík % v sušině | 2.7 | 2.31 | 2.13 | 2.52 | 2.75
Chart: organický uhlík a celkový dusík
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
organický uhlík % v sušině | 2.7 | 2.31 | 2.13 | 2.52 | 2.75
N celkový % v sušině | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.14

## Slide 20: výsledky
Chart: 
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
P – M III mg/kg sušiny | 78 | 85 | 70 | 85 | 63

## Slide 21: výsledky
Chart: 
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
P – M III mg/kg sušiny | 78 | 85 | 70 | 85 | 63
Chart: 
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
K – M III mg/kg sušiny | 217 | 237 | 184 | 219 | 234

## Slide 22: výsledky
Chart: 
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
P – M III mg/kg sušiny | 78 | 85 | 70 | 85 | 63
Chart: 
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
K – M III mg/kg sušiny | 217 | 237 | 184 | 219 | 234
Chart: 
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
Ca – M III mg/kg sušiny | 1342 | 1355 | 1465 | 1349 | 1402

## Slide 23: výsledky
Chart: 
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
P – M III mg/kg sušiny | 78 | 85 | 70 | 85 | 63
Chart: 
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
K – M III mg/kg sušiny | 217 | 237 | 184 | 219 | 234
Chart: 
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
Ca – M III mg/kg sušiny | 1342 | 1355 | 1465 | 1349 | 1402
Chart: 
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
Mg – M III mg/kg sušiny | 128 | 124 | 143 | 128 | 150

## Slide 24: výsledky
Chart: Železo
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
Fe mg/kg sušiny | 18100 | 19000 | 18200 | 18100 | 17600
Fe – M III mg/kg sušiny | 361 | 371 | 363 | 358 | 345

## Slide 25: výsledky
Chart: Železo
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
Fe mg/kg sušiny | 18100 | 19000 | 18200 | 18100 | 17600
Fe – M III mg/kg sušiny | 361 | 371 | 363 | 358 | 345
Chart: Hliník
| 3:01 | 5:01 | 10:01 | hnojeno pouze digestátem | referenční plocha
Al mg/kg sušiny | 21400 | 22100 | 20400 | 22700 | 22500
Al – M III mg/kg sušiny | 662 | 651 | 613 | 654 | 648

## Slide 26
závěry
4

## Slide 27: závěr
hnojivé směsi digestátu a senáže osvědčily, protože půdy navzorkované na jednotlivých testovacích plochách vykazovaly vyšší koncentrace přístupných forem vybraných mikro- a makronutrientů

## Slide 28: závěr
hnojivé směsi digestátu a senáže osvědčily, protože půdy navzorkované na jednotlivých testovacích plochách vykazovaly vyšší koncentrace přístupných forem vybraných mikro- a makronutrientů
z hlediska zvýšení množství přístupných živin se ukázala vhodnou především směs o váhovém poměru 5:1, která vykazovala maximální nárust dusíku, fosforu, draslíku a železa ze všech testovaných směsí ve srovnání s digestátem i refereční plochou

## Slide 29: závěr
hnojivé směsi digestátu a senáže osvědčily, protože půdy navzorkované na jednotlivých testovacích plochách vykazovaly vyšší koncentrace přístupných forem vybraných mikro- a makronutrientů
z hlediska zvýšení množství přístupných živin se ukázala vhodnou především směs o váhovém poměru 5:1, která vykazovala maximální nárust dusíku, fosforu, draslíku a železa ze všech testovaných směsí ve srovnání s digestátem i refereční plochou
omezení

## Slide 30
Děkuji za pozornost