## Slide 1
Specifické faktory v řízení rizik technologických procesů

## Slide 2: Specifické faktory v řízení rizik technologických procesů
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
Mezivládní organizace 34 průmyslových zemí a Evropské Unie
Koordinace a harmonizace hospodářských politik, řešení mezinárodních projektů
200 specializovaných výborů a pracovních skupin
Sekretariát OECD - ředitelství a jednotlivé divize
Divize Životní prostředí, zdraví a bezpečnost – dílčí programy:
Testování a posuzování
Správná laboratorní praxe a kontrola dodržování
Pesticidy a biocidy
Řízení rizik
Harmonizace regulačního dohledu v oblasti biotechnologií
Bezpečnost nových potravin a krmiv
Chemické havárie
Registry úniků a přenosu znečišťujících látek
Dokumenty emisních scénářů
Bezpečnost vyráběných nanomateriálů
Notes: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je mezivládní organizace, v níž se setkávají zástupci 34 průmyslových zemí i Evropské Unie za účelem koordinovat a harmonizovat hospodářskou politiku, diskutovat o otázkách společného zájmu, a hledat společný postup při řešení mezinárodních problémů. Většinu činností provádí více než 200 specializovaných výborů a pracovních skupin složených z delegátů členských zemí. Výborům a pracovním skupinám slouží sekretariát OECD; je organizován na ředitelství a jednotlivé divize.
Divize Životní prostředí, zdraví a bezpečnost působí a vydává zdarma dokumenty v deseti oblastech.
Testování a posuzování
Správná laboratorní praxe a kontrola dodržování
Pesticidy a biocidy
Řízení rizik
Harmonizace regulačního dohledu v oblasti biotechnologií
Bezpečnost nových potravin a krmiv
Chemické havárie
Registry úniků a přenosu znečišťujících látek
Dokumenty emisních scénářů
Bezpečnost vyráběných nanomateriálů

## Slide 3: Specifické faktory v řízení rizik technologických procesů
Program Chemické havárie
Činnosti týkající se správy a řízení společností v oblasti bezpečnosti procesů provádí pracovní skupina pro chemické havárie (WGCA).
Program Chemické havárie působí ve třech oblastech:
vypracování společných zásad a metodiky prevence chemických havárií, připravenosti a reakce;
analyzování otázek společného zájmu a doporučení pro osvědčené postupy správné praxe;
usnadnění sdílení informací a zkušeností mezi zeměmi OECD a třetími zeměmi.
Notes: Činnosti týkající se správy a řízení společností v oblasti bezpečnosti procesů provádí pracovní skupina pro chemické havárie (WGCA).
Program Chemické havárie působí ve třech oblastech:
vypracování společných zásad a metodiky prevence chemických havárií, připravenosti a reakce;
analyzování otázek společného zájmu a doporučení pro osvědčené postupy správné praxe;
usnadnění sdílení informací a zkušeností mezi zeměmi OECD a třetími zeměmi.
Program pomáhá orgánům veřejné správy, průmyslu, práce a dalším stranám v prevenci chemických havárií a odpovídající odezvě pokud k nim dojde.

## Slide 4: Specifické faktory v řízení rizik technologických procesů
Klíčové dokumenty
Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response
(Hlavní zásady pro prevenci chemických havárií, připravenost a reakci)
Guidance on Safety Performance Indicators
(Návod pro stanovení ukazatelů výkonnosti v oblasti bezpečnosti)
Corporate governance for process safety: Guidance for senior leaders in high hazard industries
(Správa a řízení společnosti v procesní bezpečnosti – Příručka pro vedoucí pracovníky ve vysoce nebezpečných průmyslových odvětvích)
Notes: Klíčové dokumenty
Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response
(Hlavní zásady pro prevenci chemických havárií, připravenost a reakci)
Příručka stanoví hlavní zásady pro bezpečné plánování, výstavbu, správu, provoz a přezkoumání výkonů v oblasti bezpečnosti nebezpečných provozů/zařízení, a jelikož k nehodám může dojít, také ke zmírnění nepříznivých následků prostřednictvím efektivního územního plánování a havarijní připravenosti a reakce.
Guidance on Safety Performance Indicators
(Návod pro stanovení ukazatelů výkonnosti v oblasti bezpečnosti)
Příručka pro průmysl, správní úřady, obce a další dotčené subjekty pro vytváření indikátorů výkonu bezpečnosti vztahujících se k prevenci, havarijní připravenosti a zásahům při chemických haváriích a k posouzení, zda opatření pro zlepšení bezpečnosti plní své cíle; pomáhá stanovit a naplnit priority v této oblasti.
Corporate governance for process safety: Guidance for senior leaders in high hazard industries
(Správa a řízení společnosti v procesní bezpečnosti - Příručka pro vedoucí pracovníky ve vysoce nebezpečných průmyslových odvětvích)
Příručka uvádí "správnou praxi" pro manažery, kteří mají pravomoc ovlivňovat směr a kulturu svých organizací. Obsahuje návody k identifikaci základních prvků správy a řízení společnosti v procesní bezpečnosti, které jsou kompatibilní se zásadami pro prevenci chemických havárií, připravenosti a reakce a návody k vývoji ukazatelů výkonnosti v oblasti bezpečnosti.
Cílem tohoto dokumentu je zlepšit porozumění vrcholového vedení problematice řízení procesní bezpečnosti.

## Slide 5: Specifické faktory v řízení rizik technologických procesů
Zařízení s nebezpečnými látkami a změna vlastnictví
Rizika z technologických procesů jsou ovlivňována mnoha vnitřními a vnějšími faktory působícími přímo i sekundárně.
V analýze rizik jsou primárně uvažovány hlavní přímo působící faktory, jako je vliv lidského činitele.
V souvislosti s jeho působením lze identifikovat faktor vlivu změny vlastnictví, který potenciálně ovlivňuje klíčové prvky řízení bezpečnosti a může vést k pozitivní nebo negativní změně v řízení rizik.
Změna vlastnictví může vést k akumulaci velkých změn v krátkém časovém období, s účinky, které by mohly být viditelné v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
Historie nástupnické společnosti - její kultury bezpečnosti, velikost, růst, zkušenosti, core business, důvod pro pořízení - bude mít vliv na různém stupni řízení bezpečnosti procesů cílového zařízení.
Notes: Zařízení s nebezpečnými látkami a změna vlastnictví
Pracovní skupina OECD pro chemické havárie (WGCA) uspořádala mimořádné zasedání na téma "Zařízení s nebezpečnými látkami a změna vlastnictví " v Paříži dne 23. října 2014. Zasedání mělo za cíl rozvíjet hlubší poznání o potenciálních bezpečnostních dopadech změny vlastnictví zařízení s nebezpečnými látkami.
Rizika z technologických procesů jsou ovlivňována mnoha vnitřními a vnějšími faktory působícími přímo i sekundárně.
V analýze rizik jsou primárně uvažovány hlavní přímo působící faktory, jako je vliv lidského činitele.
V souvislosti s jeho působením lze identifikovat faktor vlivu změny vlastnictví, který potenciálně ovlivňuje klíčové prvky řízení bezpečnosti a může vést k pozitivní nebo negativní změně v řízení rizik.
Změna vlastnictví může vést k akumulaci velkých změn v krátkém časovém období, s účinky, které by mohly být viditelné v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
Historie nástupnické společnosti - její kultury bezpečnosti, velikost, růst, zkušenosti, core business, důvod pro pořízení - bude mít vliv na různém stupni řízení bezpečnosti procesů cílového zařízení.

## Slide 6: Specifické faktory v řízení rizik technologických procesů
Identifikované specifické faktory v řízení rizik technologických procesů při změně vlastnictví provozu/zařízení s nebezpečnými látkami:
důvod k prodeji / akvizici provozu a typ převzetí;
zanedbání přenosu kritických poznatků k novým vlastníkům - ztráta klíčových zaměstnanců, závazků, znalostí a zkušeností - ztráta firemní paměti;
omezené znalosti, schopnosti a zdroje nového provozovatele k řízení provozu/zařízení;
nedostatek zkušeností nových majitelů v řízení rizik chemických procesů a nedocenění nebezpečí a nutnosti řízení bezpečnosti procesu a celkového řízení rizik;
nedostatek kontinuity a potenciální nestabilita vytvořená transakcí - stabilita a minimalizace změn mohou omezit bezprostřední vlivy na riziko;
nedostatek zaměření zůstávajícího provozního personálu na řízení rizik před, během a po změně vlastnictví z důvodu změn a obav o vlastní budoucnost a pracovní podmínky;
špatný stav provozu: zařízení nebylo udržováno, neúplné kontrolní a zkušební záznamy;
problémy spojené se stárnutím zařízení a nedostatkem zaměření nových majitelů na řízení integrity;
neefektivní due diligence, např. omezené vyšetřování bezpečnosti procesu.
Notes: Byla identifikována řada specifických faktorů v řízení rizik technologických procesů při změně vlastnictví provozu/zařízení s nebezpečnými látkami:
důvod k prodeji / akvizici provozu a typ převzetí: může mít velký vliv na změny míry rizika;
zanedbání přenosu kritických poznatků k novým vlastníkům a zvláště ztráta klíčových zaměstnanců, závazků, znalostí a zkušeností - ztráta firemní paměti;
omezené znalosti, schopnosti a zdroje nového provozovatele k řízení provozu/zařízení;
nedostatek zkušeností nových majitelů v řízení rizik chemických procesů a nedocenění nebezpečí a nutnosti řízení bezpečnosti procesu a celkového řízení rizik;
nedostatek kontinuity a potenciální nestabilita vytvořená transakcí - stabilita a minimalizace změn mohou omezit bezprostřední vlivy na riziko;
nedostatek zaměření zůstávajícího provozního personálu na řízení rizik před, během a po změně vlastnictví z důvodu změn a obav o vlastní budoucnost a pracovní podmínky;
špatný stav provozu: zařízení nebylo udržováno, jsou neúplné kontrolní a zkušební záznamy; existují problémy spojené se stárnutím zařízení a nedostatkem pozornosti nových majitelů řízení integrity;
neefektivní due diligence (např. omezené vyšetřování bezpečnosti procesu): due diligence je kritický zdroj informací během změny vlastnictví; avšak due diligence mohou být provedeny nesystematicky, obvykle se zaměřují především na finanční aspekty a málo na požadavky bezpečnosti procesů.

## Slide 7: Specifické faktory v řízení rizik technologických procesů
Poznatky a opatření
Vytvoření jasné definice množiny základních informací, znalostí a dovedností potřebných pro bezpečné řízení - klíčový prvek, který může usnadnit přechod z jednoho vlastníka na druhého.
Údaje o počtech zaměstnanců, procesů a zdrojů mohou být snadno přenášeny z jednoho vlastníka na druhého, avšak analýza rizik obvykle sama o sobě nepostačuje k dobrému popisu procesů a zdrojů potřebných pro bezpečné řízení.
Nehody nebo problémy v důsledku změny vlastnictví vznikají hlavně kvůli nedostatku povědomí o bezpečnostních rizicích procesů cílového zařízení ze strany nabyvatele, nikoli kvůli nedostatku ochoty investovat do řádného chodu provozu.
Riziko má potenciál zvýšit se v případě, že nabyvatel má velmi malou nebo žádnou zkušenost s řízením bezpečnosti procesů a když důvod pro akvizici je v zásadě finanční (např. private equity, investiční zprostředkovatelé).
Notes: Ve světle těchto zjištění je klíčovým prvkem, který může usnadnit přechod z jednoho vlastníka na druhého, vytvoření jasné definice množiny základních informací, znalostí a dovedností potřebných pro bezpečné řízení.
Údaje o počtech zaměstnanců, procesů a zdrojů mohou být snadno přenášeny z jednoho vlastníka na druhého, avšak analýza rizik obvykle sama o sobě nepostačuje k dobrému popisu procesů a zdrojů potřebných pro bezpečné řízení.
Nehody nebo problémy v důsledku změny vlastnictví vznikají hlavně kvůli nedostatku povědomí o bezpečnostních rizicích procesů cílového zařízení ze strany nabyvatele, nikoli kvůli nedostatku ochoty investovat do řádného chodu provozu.
Riziko má potenciál zvýšit se v případě, že nabyvatel má velmi malou nebo žádnou zkušenost s řízením bezpečnosti procesů a když důvod pro akvizici je v zásadě finanční (např. private equity investiční zprostředkovatelé).

## Slide 8: Specifické faktory v řízení rizik technologických procesů
Regulační systémy se zdají být více reaktivní než proaktivní, tedy hodnotící nového majitele až po akvizici.
Metodiky a návody mohou být klíčovými nástroji k řešení otázek spojených s řízením procesní bezpečnosti v průběhu organizačních změn.
Metodika připravená ze strany veřejných orgánů nezachází do podrobnější informace o možných bezpečnostních rizicích spojených se změnou vlastnictví.
Tvorba metodických dokumentů, které jsou přístupné zúčastněným stranám zapojeným do změny vlastnictví, jakož i vyšším vedoucím a manažerským týmům zapojených do těchto typů transakcí - důležitý krokem vpřed. Mohou zvyšovat povědomí a informovanost o investování do postupů a strategií pro udržení bezpečnosti při změně vlastnictví.
Notes: Obecně platí, že regulační systémy se zdají být více reaktivní než proaktivní, tedy hodnotící nového majitele až po akvizici.
Metodiky a návody mohou být klíčovými nástroji k řešení otázek spojených s řízením procesní bezpečnosti v průběhu organizačních změn.
Obecně lze však říci, že metodika připravená ze strany veřejných orgánů nezachází do podrobnější informace o možných bezpečnostních rizicích spojených se změnou vlastnictví.
Tvorba metodických dokumentů, které jsou přístupné zúčastněným stranám zapojeným do změny vlastnictví, jakož i vyšším vedoucím a manažerským týmům zapojených do těchto typů transakcí, se zdá být důležitým krokem vpřed. Mohou zvyšovat povědomí a informovanost o investování do postupů a strategií pro udržení bezpečnosti při změně vlastnictví.

## Slide 9: Specifické faktory v řízení rizik technologických procesů
Návrhy metodických dokumentů, které by mohly přispět k podpoře bezpečné změny vlastnictví u nebezpečných zařízení
"Šablona transparentnosti", která by zajistila větší otevřenost při převodu vlastnictví. Tato šablona by mohl poskytnout seznam rizik, nebezpečí, operací a informací o integritě provozu, který by měl být připraven vlastníky provozu a dán k dispozici potenciálním novým majitelům a dalším zainteresovaným stranám;
Vypracování souboru otázek týkajících se řízení bezpečnosti nebezpečných zařízení / procesů, který může být použit ve standardním dotazníku due diligence;
Vypracování průvodce dobré praxe k provedení due diligence - hloubkové analýzy – u vysoce nebezpečných zařízení;
Notes: Zvláštní zasedání pracovní skupiny OECD pro chemické havárie dospělo k závěru, že navrhne vytvoření dalších metodických dokumentů, které by mohly přispět k podpoře bezpečné změny vlastnictví u nebezpečných zařízení.
"Šablona transparentnosti", která by zajistila větší otevřenost při převodu vlastnictví. Tato šablona by mohl poskytnout seznam rizik, nebezpečí, operací a informací o integritě provozu, který by měl být připraven vlastníky provozu a dán k dispozici potenciálním novým majitelům a dalším zainteresovaným stranám;
Vypracování souboru otázek týkajících se řízení bezpečnosti nebezpečných zařízení / procesů, který může být použit ve standardním dotazníku due diligence;
Vypracování průvodce dobré praxe k provedení due diligence - hloubkové analýzy – u vysoce nebezpečných zařízení;

## Slide 10: Specifické faktory v řízení rizik technologických procesů
Metodický dokument s pokyny pro zainteresované strany ve změně vlastnického práva u nebezpečných zařízení:
        zaměřený na kupující, prodávající a regulátory;
        zaměřený na zvyšování informovanosti na úrovni vedení společnosti o rizikových otázkách procesní bezpečnosti, které by se mohly vyskytnout během změny vlastnictví;
        s popisem hlavních rizikových faktorů při změně vlastnictví;
        včetně hypotetického příkladu správně provedené změny vlastnictví a správného procesu due diligence;
Dodatečná analýza úlohy regulačních orgánů při změnách vlastnictví v jednotlivých zemích, jakož i možný vývoj metodik pro tyto regulační orgány;
Dodatek k dokumentu OECD „Hlavní zásady v prevenci chemických havárií, připravenost a reakce“ určený změně vlastnictví v případě nebezpečných zařízení.
Notes: Metodický dokument s pokyny pro zainteresované strany ve změně vlastnického práva u nebezpečných zařízení:
        zaměřený na kupující, prodávající a regulátory;
        zaměřený na zvyšování informovanosti na úrovni vedení společnosti o rizikových otázkách procesní bezpečnosti, které by se mohly vyskytnout během změny vlastnictví;
        s popisem hlavních rizikových faktorů při změně vlastnictví;
        včetně hypotetického příkladu správně provedené změny vlastnictví a správného procesu due diligence;
Dodatečná analýza úlohy regulačních orgánů při změnách vlastnictví v jednotlivých zemích, jakož i možný vývoj metodik pro tyto regulační orgány;
Dodatek k dokumentu OECD „Hlavní zásady v prevenci chemických havárií, připravenost a reakce“ určený změně vlastnictví v případě nebezpečných zařízení.

## Slide 11
Děkuji za pozornost!