## Slide 1: Hexion a.s.
Ing. Josef Petr, Ph.D.
vedoucí odboru procesní bezpečnosti, inspekce a ostrahy
Zvyšování bezpečnosti chemických procesů

## Slide 2
Vlastní zaměstnanci: 332 (1.1.2017)
Dodavatelé: 68 (1.1.2017)
Zaměstnanci dodavatelů: 648 (1.1.2017)
Návštěvníci: 20-40/den
Celková plocha: 803 832 m2
Obvod areálu: 3346 m
Zastavěná plocha: 29,35 %
Plocha areálu: 578 475 m2
Zastavěná plocha: 23 592 m2
Plocha komunikací: 70 692 m2

## Slide 3: Vždy máme čas pracovat bezpečně We always have time to work safely

## Slide 4: Zvyšování bezpečnosti chemických procesů
Hexion a.s. je moderní chemická firma, která používá a vyrábí chemické látky a chemické směsi, provozuje činnosti se zvýšeným a zejména s vysokým požárním nebezpečím, a spadá pod platnost zákona č.224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií včetně související legislativy.
Hlavní vyráběné produkty:
kyselina akrylová technická, polymerační
methylakrylát, ethylakrylát, n-butylakrylát,
2-ethylhexylakrylát, disperze a roztokové polymery.
Rozhodnutím KÚKK-OŽP č.j. 4033/ZZ/RO/SP/04, ze dne 4.1.2005 byl objekt RSM CHEMACRYL, a.s. (dnes Hexion, a.s.) zařazen do skupiny B.

## Slide 5: Zvyšování bezpečnosti chemických procesů
Systém prevence závažných havárií významně rozšiřuje ostatní zavedené systémy jako je:
systém řízení kvality,
systém ochrany životního prostředí,
systém bezpečnosti a ochrany zdraví,
systém managementu hospodaření s energií.
Za Systém prevence závažných havárií je odpovědný odbor procesní bezpečnosti, inspekce a ostrahy, který je přímo podřízen výkonnému řediteli společnosti.
Odpovědným zaměstnancem společnosti za Systém prevence závažných havárií je vedoucí odboru procesní bezpečnosti, inspekce a ostrahy.

## Slide 6: Zvyšování bezpečnosti chemických procesů
Situační zpráva o systému prevence závažných havárií je předkládána na jednání výkonného vedení společnosti jako součást výroční zprávy odboru procesní bezpečnosti, inspekce a ostrahy 1x ročně.
Systém prevence závažných havárií se týká každého zaměstnance společnosti, zasahuje do všech oblastí činnosti a je jednou ze základních priorit naší činnosti, což vyjadřujeme v našem bezpečnostním cíli.

## Slide 7: Hexion a.s.
Bezpečnostní cíl
Všichni zaměstnanci, návštěvníci, dodavatelé a dopravci jsou zapojeni do vytváření pracoviště bez nehod, nebezpečných vlivů, podmínek a chování.
Safety Goal
All employees, visitors and contractors are involved in creating a workplace, which is free from accidents, unsafe conditions and unsafe behaviors.

## Slide 8: Školení zaměstnanců
Základní školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců společnosti je rozděleno do dvou samostatných částí.
První, všeobecná část, je školena zaměstnanci odborných útvarů společnosti v rámci centrálního bezpečnostního školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců dle osnov pro jednotlivé části centrálního školení. Školení se provádí 1x ročně, součástí je prezenční listina a písemný test.
Druhá, specializovaná část, je školena vedoucími zaměstnanci příslušného provozu/odboru dle osnovy. Školení se provádí 1x ročně, součástí je prezenční listina a písemný test. Absolvování školení je zaznamenáno do bezpečnostní karty zaměstnance.

## Slide 9: Školení zaměstnanců
Druhá, specializovaná část školení by měla proběhnout do jednoho měsíce od termínu centrálního školení.
Stejným způsobem jsou školení všichni zaměstnanci dodavatelské firmy G4S Secure Solutions(CZ), a.s., kteří provádí ostrahu areálu společnosti.
Minimálně 1x ročně je prováděno centrální bezpečnostní školení dodavatelů. Součástí je prezenční listina a písemný test.

## Slide 10: Proces řízení změny
Účelem této procedury je zajistit, aby všechny navrhované změny surovin, pomocných látek, meziproduktů, výrobků, chemikálií, výrobních jednotek a provozů, procesů, zařízení, vybavení, příslušenství, procedur apod. byly formálně zhodnoceny a schváleny před jejich realizací a všechna související dokumentace byla dostupná a aktualizovaná.
Procedura je popsána v interním řídícím dokumentu.
Proces řízení změny je provozován od roku 2004 a v elektronické formě v prostředí databáze Lotus Notes od roku 2006.

## Slide 11: Proces řízení změny
Proces řízení změny
Bezpečnostní posouzení
Bezpečnostní posouzení před spuštěním

## Slide 12: Proces řízení změny
Rok | RFC | PSSR
2004 | 80 | 30
2005 | 82 | 12
2006 | 57 | 9
2007 | 64 | 12
2008 | 38 | 21
2009 | 45 | 16
2010 | 31 | 15
2011 | 40 | 25
2012 | 40 | 5
2013 | 29 | 13
2014 | 44 | 6
2015 | 45 | 6
2016 | 35 | 5

## Slide 13: PHA - Riziková analýza procesů
Tato bezpečnostní procedura je používána pro analýzu rizik existujících a nových procesů metodou HAZOP. Každá studie rizikové analýzy procesu je zaměřena především na bezpečnost daného procesu, otázky jeho funkčnosti jsou podružné.
Účelem rizikové analýzy procesů je eliminovat nepřijatelná rizika a snižovat rizika ostatní.
Po každých 5 letech jsou provedené analýzy opakovány.

## Slide 14: Vyhledávání rizik
Vyhledávání rizik pracovní činnosti (JRA) je metoda, která se zaměřuje na pracovní činnosti jako na způsob určování rizik spojených s pracovní činností před zahájením práce. Zaměřuje se na vztah pracovník, pracovní činnost/úkol, nástroje a pracovní prostředí.
Pro vyhledávání a analýzu rizik se používá program Rizika na PC.

## Slide 15: Vystavování povolení
Systém vystavování elektronicky generovaného povolení na požadované činnosti v prostředí Lotus Notes byl zaveden 1.4.2006.
Povolení vytváří v elektronické formě vystavovatel povolení za účasti odpovědného nebo vedoucího zaměstnance prováděcího útvaru/firmy, odpovědného za provedení požadovaných činností, postupným vyplňováním formuláře, generováním příloh a dalších součástí formuláře dle dané situace pro provedení požadovaných činností.
Rozsah formuláře povolení tedy vždy odpovídá dané situaci a rozsahu požadované činnosti.

## Slide 16: Vystavování povolení
Povolení lze použít:
- k činnosti na zařízení,
- k vstupu do uzavřeného a nevětraného prostoru,
- k činnostem ve výškách nebo nad volnou hloubkou,
- k činnostem na dočasných stavebních konstrukcích,
- k činnosti s mobilním jeřábem externí firmy,
- k činnostem se zdroji zapálení a ke svařování,
- k činnostem v prostorech s nebezpečím výbuchu,
- k vjezdu a použití dopravních prostředků, stavebních a jiných strojů,
- k předání/převzetí zařízení do/z opravy.
Dle situace jsou zvoleny příslušné varianty.

## Slide 17: Vystavování povolení
Kromě výše uvedených vyjmenovaných činností obsahuje procedura vystavování povolení následující další činnosti.
Použití procedury LOTO (LockOut/TagOut).
Činnosti v prostorách s nebezpečím vzniku a nahromadění elektrostatického náboje.
Použití dýchací techniky.
Použití záchranných systémů.
Zkoušení zařízení.
Formulář povolení

## Slide 18: Vystavování povolení
Rok | Povolení
2006 | 3306
2007 | 3507
2008 | 3467
2009 | 2805
2010 | 2947
2011 | 2982
2012 | 3025
2013 | 2811
2014 | 2846
2015 | 2907
2016 | 2836

## Slide 19: Bezpečnost a ochrana zdraví v prostředí s nebezpečím výbuchu
Zavedený systém zabezpečuje splnění požadavků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených prostředí s nebezpečím výbuchu v souladu s nařízením vlády č.406/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které bylo implementováno do legislativy České republiky podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES (ATEX 137).
V současnosti jsou všechny prostory s nebezpečím výbuchu posouzeny z hlediska vnějších vlivů a je vypracována Dokumentace o ochraně před výbuchem.

## Slide 20: Vyhledávání kořenových příčin selhání
Procedura umožňuje velmi přesné vyhledání kořenových příčin selhání včetně latentních příčin a jejich vzájemných vztahů při vyšetřování mimořádných situací.

## Slide 21: Bezpečnostní komise
Bezpečnostní komise je poradní orgán výkonného ředitele, který se zabývá hodnocením a posuzováním bezpečnostních procedur a celkového stavu bezpečnosti ve společnosti.
Vedoucím bezpečnostní komise je výkonný ředitel společnosti.
Bezpečnostní komise se schází 1x měsíčně.

## Slide 22: Požárně technická komise
Požárně technická komise je poradní orgán výkonného ředitele, který se zabývá hodnocením a posuzováním procesní bezpečnosti, požární ochrany a havarijní připravenosti ve společnosti.
Vedoucím požárně technické komise je vedoucí odboru procesní bezpečnosti, inspekce a ostrahy.
Komise se schází čtvrtletně.

## Slide 23: Dispečerská služba
Dispečerská služba je útvarem operativního řízení. Sleduje plnění výrobních úkolů a koordinuje operativní součinnost útvarů společnosti, kontroluje zajištění bezpečného a spolehlivého chodu výroby, dosažení odpovídající kvality výrobků a hospodárnosti výrobního procesu, včetně vlivu výrobních činností do oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Dispečerská služba dále sleduje a usměrňuje činnost dodavatelů, působících v areálu společnosti.
V systému krizového řízení a havarijní připravenosti je jeho nejnižším článkem se všemi povinnostmi a odpovědnostmi. Ve vyjmenovaných případech zajišťuje také informační tok vůči orgánům státní a místní správy. Pro občanskou veřejnost je zdrojem informací, týkajících se činnosti společnosti.

## Slide 24: Tým krizového řízení
Tým krizového řízení je svoláván k řešení a odstranění následků mimořádných situací včetně komunikace s korporátními složkami krizového řízení, složkami veřejné správy a sdělovacími prostředky.
- Výkonný ředitel společnosti – vedoucí týmu
- Vedoucí odboru procesní bezpečnosti, inspekce a ostrahy,
- Vedoucí odboru životního prostředí a preventivní bezpečnosti.
- Dispečerská služba
Tým krizového řízení je svoláván dispečerskou službou.

## Slide 25: Alarmový systém
Alarmový systém je představitelem bezdrátového systému varování osob. Je zde i možnost jeho napojení na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva, umožňuje vstup přes telefonní síť, GSM operátory a dálkový sběr fyzikálních hodnot na jejichž základě dokáže automaticky vygenerovat požadované informace.
Součástí alarmového systému jsou také dopravní výstražníky na příjezdových komunikacích k areálu společnosti pro zastavení dopravy v případě úniku nebezpečných látek mimo areál společnosti.
Alarmový systém je ovládán centrálně ze stanoviště dispečerské služby. Podružná stanoviště jsou na centrálních velínech výrobních jednotek.

## Slide 26: Antihavarijní cvičení
Systém antihavarijních cvičení je jedním z nejdůležitějších nástrojů havarijní připravenosti zaměstnanců společnosti pro zvládání a minimalizaci následků mimořádných situací. V průběhu několika roků by se měly vystřídat v prověřování minimálně jednou všechny hlavní možné mimořádné situace.
Plán antihavarijních cvičení pro daný kalendářní rok je sestavován dle požadavků provozů/odborů, odborných útvarů a kontrolních orgánů.
Hodnocení systému antihavarijních cvičení je pravidelně prováděno na jednání požárně technické komise.

## Slide 27: Antihavarijní cvičení
Rok | Celkem | Neprovedené | HZS
2006 | 16 | 2 | 4
2007 | 16 | 0 | 5
2008 | 19 | 0 | 14
2009 | 18 | 2 | 12
2010 | 18 | 0 | 16
2011 | 17 | 0 | 12
2012 | 17 | 0 | 14
2013 | 17 | 0 | 14
2014 | 17 | 1 | 13

## Slide 28: Antihavarijní cvičení
Rok | Celkem | Neprovedené | HZS
2015 | 16 | 0 | 14
2016 | 18 | 0 | 14
2017 | 17 |  | 14

## Slide 29: Kamerové systémy
Důvodem pro instalaci a použití kamerových systémů je ochrana majetku společnosti a ochrana všech osob v areálu společnosti.
Záznamy kamerových systémů jsou automaticky ukládány po dobu 7 dní na záznamový server. Po uplynutí uvedené doby jsou záznamy automaticky přepsány.
Archivovaná data mohou být poskytnuta orgánům činným v trestním řízení, pojišťovně a výkonnému řediteli výhradně pro jeho služební potřebu.
Všechny kamerové systémy jsou registrovány u
Úřadu na ochranu osobních údajů.

## Slide 30: Požární Stanice HZS CHZ
Na základě usnesení Vlády České republiky č. 548 ze dne 27.9.1995 byla zřízena jednotka HZS okresu Sokolov (dnes Karlovarského kraje) v areálu společnosti a využívá služeb hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na základě Smlouvy o převedení jednotky hasičského záchranného sboru společnosti do Hasičského záchranného sboru okresu Sokolov (dnes Karlovarského kraje) a o spolupráci po převedení této požární jednotky ze dne 15.12.1995 a Smlouvy o poskytování finančních prostředků, která je každý rok obnovována a aktualizována. Požární Stanice HZS CHZ je umístěna v areálu společnosti v SO-206.

## Slide 31: Požární Stanice HZS CHZ
Běžný stav příslušníků Stanice HZS CHZ na směně je 9 + 1 (spojovatelka ohlašovny požárů), minimální stav na směně je 6 + 1 (spojovatelka ohlašovny požárů).
Jednotka HZS vyjíždí k zásahu z objektu Stanice HZS CHZ do 4 minut od ohlášení události a na nejvzdálenější místo v areálu společnosti dorazí do 2 minut od výjezdu jednotky z objektu Stanice HZS CHZ.
Řízením spolupráce s HZS Karlovarského kraje je pověřen vedoucí odboru procesní bezpečnosti, inspekce a ostrahy.

## Slide 32: Ostraha areálu společnosti
Cílem prováděné fyzické ostrahy areálu společnosti je zajistit všemi možnými prostředky nedotknutelnost střeženého areálu a za určitých mimořádných okolností také nejbližšího okolí střeženého areálu společnosti. Dále zajištění kontroly pohybu osob a věcí uvnitř střeženého areálu a dále z a do střeženého areálu s cílem eliminovat ve střeženém areálu škody na majetku objektu v důsledku nedovoleného zcizování majetku objektu a zabránění dalším formám kriminálního jednání.
Hodnocení úrovně kvality služby ostrahy areálu společnosti je prováděno měsíčně za účasti vedoucího odboru procesní bezpečnosti, inspekce a ostrahy a vedoucího zaměstnance dodavatele služeb.

## Slide 33
Zvyšování bezpečnosti chemických procesů
Otázky?