## Slide 1: Elektrárenský popílek jako nový sorbent pro snižování emisí CO2
Ing. Barbora Miklová
Ing. Marek Staf, Ph.D.; doc. Karel Ciahotný, CSc.
Konference TVIP 2018, Hustopeče

## Slide 2: Úvod
U.S. Energy Information Administration (EIA) –podíl uhlí na celkové světové spotřebě energie 22 % v roce 2040
Fosilní paliva budou stále důležitý zdroj pro výrobu energie
Práškové kotle na spalování uhlí
Fluidní kotle na spalování uhlí
Obě technologie produkují pevný odpad a emise CO2
Pevný odpad – úletový popílek
Různé navrhované technologie odstraňování CO2
  Adsorpce CO2 – jedna z možných variant
Notes: Z 27 % (2015) na 22 % (2040)

## Slide 3: Vzorková základna elektrárenských popílků
Název vzorku | Typ spalování | Typ spalovaného uhlí | Specifikace zařízení
K31 | Fluidní kotel K31, uveden do provozu 1996 | Lignit, černé uhlí, biomasa | Alpiq Generation (CZ) s.r.o.; Zlín teplárna
K32 | Fluidní kotel K32, uveden do provozu 2002 | Lignit, černé uhlí, biomasa | Alpiq Generation (CZ) s.r.o.; Zlín teplárna
B6 | Superkritické spalování práškového uhlí | Lignit | ČEZ, a. s.; Ledvice elektrárna

## Slide 4: Charakterizace vzorkové základny
XRF,
BET povrch,
Distribuce velikosti pórů

## Slide 5: Charakterizace vzorkové základny - XRF
Prvky (% hm.) | K31 | K32 | B6
Ca | 41,890 | 47,640 | 2,380
Al | 18,250 | 15,380 | 33,040
Si | 17,420 | 14,490 | 46,470
Fe | 9,580 | 8,660 | 8,800
Sx | 6,000 | 8,930 | 0,268
Mg | 2,130 | 1,380 | 0,601
Ti | 1,700 | 1,410 | 5,430
Na | 0,993 | 0,717 | 0,285
K | 0,854 | 0,733 | 1,600
Ba | 0,238 | 0,102 | 0,140
Px | 0,205 | 0,123 | 0,196
Mn | 0,170 | 0,117 | 0,061
Sr | 0,169 | 0,044 | 0,156
V | 0,116 | 0,061 | 0,121
Cl | 0,046 | 0,185 | <50 mg/kg

## Slide 6: Charakterizace vzorkové základny – BET povrch
Chart: BET povrch (m2/g)
| K 31 SUR | K32 SUR | B 6 SUR | Z 34 SUR | Z 33 SUR | Z 42 SUR | Z 41 SUR | Z 1998 SUR
BET povrch | 8.021 | 8.234 | 2.915

## Slide 7: Charakterizace vzorkové základny – Distribuce pórů
Chart: Průměr pórů (nm)
| < 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 16 | 16 - 20 | 20 - 80 | > 80
K 31 SUR | 0.21 | 1.09 | 1.97 | 3.3 | 5.84 | 8.19 | 43.53 | 35.87
K32 SUR | 0.23 | 1.26 | 1.91 | 2.58 | 5.26 | 7.31 | 51.48 | 29.97
B 6 SUR | 0 | 0.92 | 0.92 | 1.39 | 3.56 | 7.21 | 58.34 | 28.5

## Slide 8: Úprava vybraného popílku B6
Název vzorku | Metoda úpravy vzorku
B6 KS | B6 povařený H2SO4 (40 % roztok), propláchnutý destilovanou vodou a vysušený při 200 °C
B6 NaOH | B6 povařený v NaOH (40 % roztok), propláchnutý destilovanou vodou a vysušený při 200 °C
B6 P | B6 kalcinovaný při 850 °C v atmosféře dusíku a poté aktivovaný parou při 350 °C
B6 SL | B6 kalcinovaný při 1 000 °C na vzduchu, šokově schlazen suchým ledem
B6 V | B6 kalcinovaný při 1 000 °C na vzduchu, šokově schlazen kohoutkovou vodou a poté vysušen při 200 °C

## Slide 9: BET povrch
Chart: BET povrch (m2/g)
| K 31 SUR | K32 SUR | B 6 SUR | B6_KS SUR | B6_NaOH SUR | B6_SL SUR | B6_para | B6_voda
BET povrch | 8.021 | 8.234 | 2.915 | 5.858 | 33.954 | 1.177 | 3.385 | 0.849

## Slide 10: Provedené analýzy vzorků
Termogravimetrická analýza (TGA)
Statická metoda adsorpce – nízkoteplotní testy
Testy v průtočných aparaturách – vysokoteplotní testy

## Slide 11: Výsledky TG analýzy
Chart: Čas [s]

## Slide 12: Statická metoda adsorpce
1 – vak na odběr plynu; 2 – exikátor; 3 – kelímky se vzorky; 4 – klimatická komora
Chart: Rel. adsorbovaná hmotnost [%]
B6 NaOH | 2.7486
K31 | 0.1684
K32 | 0.15832
B6 KS | 0.0081485
B6 P | 0.00062619
B6 | 0.00086159

## Slide 13: Průtočné aparatury s pevným a fluidním ložem
teploměr
Bubnový plynoměr
IR analyzátor
PC
Spirálový chladič
Tlakové lahve
Vertikální pec s reaktorem
Elektromagnetický regulátor

## Slide 14: Průtočné aparatury s pevným a fluidním ložem
1,2 – tlakové lahve; 3 – vertikální pec; 4 – manostat; 5 – IR analyzátor; 6 – bubnový plynoměr; 7 – teploměr; 8 – dvouplášťový křemenný reaktor; 9 – spirálový chladič; 10 – jehlový ventil; 11 – dig. hmotnostní průtokoměr s elektromagnetickým regulátorem; 12 - bypass

## Slide 15: Výsledky cyklů kalcinace/karbonatace – pevné lože (popílek K31)
Chart: Číslo cyklu kalcinace/karbonatace
| Cyklus 1 | Cyklus 2 | Cyklus 3 | Cyklus 4 | Cyklus 5 | Cyklus 6 | Cyklus 7 | Cyklus 8 | Cyklus 9 | Cyklus 10
Karbonatace | 2.5749 | 2.2354 | 2.4965 | 2.6984 | 2.7258 | 2.4665 | 2.3058 | 2.2461 | 2.2794 | 2.407
Kalcinace | 2.7116 | 2.6872 | 2.5799 | 2.7011 | 2.6971 | 2.5077 | 2.3614 | 2.255 | 2.4854 | 2.6424

## Slide 16: Výsledky cyklů kalcinace/karbonatace – fluidní reaktor (popílek K32)
Chart: Číslo cyklu karbonatace/kalcinace
| Cyklus 1 | Cyklus 2 | Cyklus 3 | Cyklus 4 | Cyklus 5 | Cyklus 6 | Cyklus 7 | Cyklus 8 | Cyklus 9 | Cyklus 10
Karbonatace | 5.7789 | 1.5232 | 1.4462 | 0.98177 | 0.96475 | 0.83583 | 0.7786 | 0.71434 | 0.62221 | 0.57402
Kalcinace | 3.7298 | 2.2278 | 2.0171 | 1.4314 | 1.0863 | 1.0229 | 0.7934 | 0.75165 | 0.74361 | 0.61553

## Slide 17: Souhrn získaných poznatků
Vzorková základna se skládala ze 3 vzorků – 2 z fluidního spalování a 1 z práškového spalování uhlí
B6 - práškové spalování obsahoval nejméně termolabilních karbonátů, což vede k nedostatečné sorpční kapacitě za vysokých teplot
- chemické úpravy za účelem zvýšení sorpční kapacity nejvyšší sorpční kapacitu poskytoval vzorek upravený v NaOH (2,8 %, t=30 °C)
K31 a K32 – fluidní spalování obsahovaly zvýšené množství nezreagovaného CaO možnost použít pro odstraňování CO2 za vysokých teplot (karbonátová smyčka)
Technologie, která odsiřuje spaliny přímo ve spalovacím prostoru (fluidní technologie) poskytuje elektrárenský popílek vhodnější pro záchyt CO2 ze spalin než práškové spalování

## Slide 18: Děkuji za pozornost