## Slide 1
Pavel Leštinský, Barbora Grycova, Adrian Pryszcz
IET při VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 70833
Rozklad VOC za pomoci
nízkoteplotního plazmového výboje

## Slide 2: Definice pojmů
VOC (těkavé organické látky)
  dle Göteborském protokolu (1999) všechny organické látky antropogenního původu, s výjimkou methanu, které jsou schopny za přítomnosti slunečního záření reagovat s oxidy dusíku za vzniku fotochemických oxidantů (potenciál tvorby přízemního ozonu).
  Zákon o ochraně ovzduší 86/2002 říká, že VOC je jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven 250°C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa.

## Slide 3: Definice pojmů
Odstraňování VOC z provozních a procesních plynů:
  termická oxidace (spalování)
  katalytická oxidace
  adsorpce (na aktivním uhlí)
  pokročilé oxidační procesy (Advanced Oxidation Process)

## Slide 4: Definice pojmů
Plazma:
    Je neutrální ionizovaný plyn složený z elektronů, fotonů, iontů (kladných a záporných), volných radikálů, atomů a molekul.
    Vysokoteplotní – vysoká teplota elektronů i těžkých částic, vysoký tlak, velká spotřeba energie, mezi elektrony a částicemi je ustavena termodynamická rovnováha (např. ve hvězdách, plazmových hořácích)
    Nízkoteplotní – teplota elektronů je výrazně vyšší, než těžkých částic, probíhá při sníženém či atmosférickém tlaku (např. v zářivkách, výbojkách a v elektrickém oblouku)

## Slide 5: Definice pojmů
Nízkoteplotní plazmový výboj
  Plasma generovaná klouzavým obloukem (Gliding Arc Plasma)
  Nízkoteplotní plazma generované při atmosférickém tlaku
  Vysoká teplota elektronů a excitovaných iontů až 3000 K

## Slide 6: Experimentální aparatura
Podmínky experimentu:
    průtok argonu/vzduchu 10–30 l/min
    průtok kyslíku 0–5 l/min
    nástřik toluenu 0,07–0,35 ml/min
    příkon plazmy 1–3,5 kW
    teplota předehřevu 150 °C
    doba jednotlivých měření 60 minut
Maximální pracovní napětí a proud:
3x1,4 kV a 3x5 A

## Slide 7: Výsledky
Časový průřez experimentu likvidace toluenu
pomocí nízkoteplotní plazmy (Ar s 5% O2)

## Slide 8: Výsledky
Průtok Ar | Průtok O2 | Vstupní koncentrace | Konverze | Příkon
l/min | l/min | ppm | % | kW
30 | 5 | 350 | 88 | 2,27
30 | 5 | 600 | 86 | 2,37
30 | 5 | 1394 | 85 | 2,48
Vliv koncentrace toluenu na konverzi a příkon zařízení
(Ar s 5% O2)

## Slide 9: Výsledky
Složení výstupního proudu z plazmy (v ppm)
při nástřiku toluenu do vzduchu
Toluen vstup | 1302 |  | CO2 | 5821
Toluen výstup | 245 |  | CO | 451
Benzen | 11 |  | NO2 | 4218
H2O | 5221 |  | NO | 320
konverze toluenu okolo 80 %
příkon plazmy 1,5x vyšší než u režimu s 5% O2

## Slide 10: Výsledky
Složení výstupního proudu z plazmy (v ppm)
při nástřiku toluenu v Ar (bez O2)
Toluen vstup | 1526 |  | H2 | 839
Toluen výstup | 875 |  | CH4 | 67
Benzen | 148 |  | C2H2 | 802
Butadiin | 41 |  | C2H4 | 15
C – uhlík | NaN |  | C2H6 | 14
C7H8  2 H2 + 2 C2H2 + 3 C
konverze toluenu okolo 40 %

## Slide 11: Závěr
Likvidace VOC pomocí nízkoteplotní plazmy generované klouzavým výbojem má účinnost odstranění mezi na 80–90 %. Literatura uvádí až 100 %.
Hlavními produkty plazmového rozkladu VOC jsou oxid uhličitý a voda. Nicméně během rozkladu VOC v atmosféře vzduchu může docházet k nežádoucím reakcím a vzniku nových polutantů. Proto je nezbytné bedlivě hlídat podmínky procesu.
Rozklad VOC v inertní atmosféře bez kyslíku vede k zajímavým produktům (plynným i pevným) ačkoliv konverze není příliš vysoká.

## Slide 12
www.ietech.eu
Děkuji za pozornost