## Slide 1: Odbourávání organických kontaminantů ve vzdušinách použitím plazmatu
Lubomír Prokeša, Pavel Sťahela, Radim Žebrákb Luboš Zápotockýb
a Ústav fyzikální elektroniky, Masarykova Univerzita, Kotlářská 2, Brno, Česká republika.
b DEKONTA a.s., Dřetovice 109, Stehelčeves, Česká republika.

## Slide 2
Organická rozpouštědla hrají důležitou roli v řadě průmyslových odvětví jako jsou strojírenství, stavebnictví, chemický , farmaceutický, potravinářský průmysl, gumárenský, obuvnický, textilní, dřevařský a nábytkářský průmysl. Ve větší míře se používají také v tiskárnách a čistírnách.
Nejčastějšími aplikacemi jsou rozpuštění maziv, olejů a nátěrových hmot (laků a mořidel), ředění barev, pesticidů a epoxydových pryskyřic (včetně lepidel), čištění (zejm. pro tuky a minerální oleje) a odstraňování starých nátěrů.
K expozici organismu dochází především vdechováním výparů. Krátkodobé a zejména dlouhodobé účinky jednotlivých rozpouštědel na zdraví závisejí na délce expozice a druhu rozpouštědla.

## Slide 3
Z hlediska životního prostředí lze drtivou většinu organických rozpouštědel pokladat za těkavé organické sloučeniny (VOCs) schopné vytvořit fotochemické oxidanty (zejm. O3) při reakci s oxidy dusíku v atmosféře vlivem slunečního záření.
Z tohoto důvodu dochází k neustálému zpřísňování legislativní úpravy pro používání organických rozpouštědel: VOC Solvents Emissions Directive (1999/13/EC ) a čl. 14 tzv. Paints Directive (2004/42/CE), Vyhláška MŽP 355/2002 Sb, Vyhláška MŽP 337/2010 Sb a Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.
Důsledkem těchto snah je také rozvíjení technologií k odstranění tohoto typu látek z ovzduší.

## Slide 4
V provozním měřítku se k odstranňování rozpouštědel ze vzduchu používají především
absorpce v kapalinách
adsorpce na sorbenty (aktivní uhlí, zeolity, aj.)
biofiltrace
kondenzace par
katalytická oxidace, termická oxidace (rekuperativní, regenerativní)
membránové separace .
V laboratorním měřítku byly testovány také
katalytický mikrovlnný rozklad
fotokatalytická oxidace
odbourávání v plazmatu
radiolýza (odbourávání elektronovým paprskem)
+ kombinované postupy (adsorpce na zeolit s katalytickou oxidací nebo oxidací plazmatem, plazma s katalytickou oxidací nebo s fotokatalytickou oxidací, plazma s adsorpcí a katalytickou oxidací, aj.).

## Slide 6
Z plazmových zdrojů byly testovány
dielektrický bariérrový výboj
klouzavý výboj (glid arc)
povrchový výboj
koronový výboj
doutnavý výboj
mikrovlný výboj
Dosavadní snahy o aplikaci odbourávání VOC ve výše uvedených výbojích narážejí především na jejich nízkou účinnost a nemožnost pracovat s většími objemy plynu.
U bariérových výbojů přítomnost organických látek navíc dochází k depozici vodivé uhlíkové vrstvy na elektrodách, což vede k výpadkům provozu (zařízení je nutno odstavit a vyčistit). Také dosavadní aplikace statického klouzavého výboje je omezena pouze na průtoky plynu v řádu jednotek l.min-1. Dalším problémem je nezanedbatelný tlakový spád a rovněž nemožnost upscalingu.

## Slide 7
Zařízení na principu rotačního klouzavého výboje, a jeho modifikace v podobě rotujícího bariérového výboje, vyvinuté v laboratořích centra CEPLANT, umožňují upravovat vzdušiny a plyny v řádu desítek až stovek m3/hod při nízkém tlakovém spádu.
Rotující bariérový výboj o průměru 200 mm s typickým průtokem 200- 500 m3/hod.
Rotující klouzavý výboj o průměru 200 mm s typickým průtokem 200- 500 m3/hod.
Obě testovaná zařízení lze snadno napojit na stávající vzduchotechniku, bez nutnosti připojení vysokotlakých ventilátorů

## Slide 8
Testovanými látkami byly aceton a toluen v koncentracích jednotek až stovek ppm.
Odbourávání bylo prováděno v uzavřeném systému a vzorky byly odebírány v různých časových intervalech.

## Slide 9
Účinnost výbojů byla monitorována pomocí GC-MS a GC-FID (dávkování přes 6-cestný ventil) a později také s využitím fotoakustického analyzátoru Innova 1412.
V případě obou výbojů byly hlavními rozkladnými produkty acetonu i toluenu CO2 a H2O, žádné další produkty nebyly zjištěny v kvantifikovatelném množství.
Mechanismus odbourávání je poměrně komplexní, účastní se ho oxidy dusíku (NOx) a ozon (O3)

## Slide 10
Mechanismus rozkladu

## Slide 11
Klouzavý výboj
(glid arc)
Výsledky GC-FID
1000 ppm
Chart: čas (min)
| 0 | 3 | 6 | 9
900 kW 50 kHz | 100 | 32.1747 | 10.7857 | 4.7167
900 kW 50 Hz | 100 | 48.1479 | 23.5165 | 14.4418
800 kW 30 kHz | 100 | 66.0838 | 45.7818 | 30.7634
1200 kW 30 kHz | 100 | 34.8566 | 14.5573
Chart: čas (min)
| 0 | 3 | 6 | 9
900 kW 50 kHz | 100 | 33.6228 | 12.0528 | 5.6691
900 kW 50 Hz | 100 | 67.1299 | 31.0804 | 18.5551
800 kW 30 kHz | 100 | 71.5747 | 36.4891 | 23.0978
1200 kW 30 kHz | 100 | 34.0955 | 20.408 | 8.0659
aceton
toluen

## Slide 12
300 W
60 kHz
90 ppm
Chart: čas (min)
| 0.5 | 1 | 2 | 5
CO2 | 100 | 117.5207 | 130.8099 | 173.2348 | 175.3846
TOC | 100 | 86.9048 | 77.7778 | 63.75
Chart: čas (min)
| 0.5 | 1 | 2 | 5
300 W 60 kHz | 73 | 59 | 41 | 15
Výsledky GC-FID (toluen)
Výsledky Innova
Bariérový výboj

## Slide 13
Účinnost
V laboratorních podmínkách (nízké koncentrace) bylo v jednom stupni dosaženo konverze až 95 %.
Zařízení nevyžaduje tlakový spád. Účinnost lze dále zvýšit použitím vícestupňového systému, tj. zařazením několika výbojů za sebou.
Otáčkami rotoru lze měnit dobu zdržení plynu ve výboji a tím i účinnost.
Možnost kombinace s jinými dekontaminačními technikami (fotokatalýza, katalýza).
Možnost použití jako předstupně pro jinou techniku čišťění vzduchu, např. biofiltraci.

## Slide 14
Závěr
1. Výboj umožňuje přímý rozklad VOCs bez vzniku odpadních produktů.
2. Technologie umožňuje zpracovat velké objemy plynu s relativně malými finančními náklady.
3. Zařízení lze snadno připojit na stávající vzduchotechniku, není nutný ventilátor.
X
4. Zařízení není vhodné pro výbušné prostředí (nutná protizášlehová záklopka)

## Slide 15
Poděkování
LO1411 (NPU I) Rozvoj centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (CEPLANT plus)
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004703 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

## Slide 16
Děkuji za pozornost !!!