## Slide 1: Půlstoletí zkušeností s bezpečným ukládáním RAO v ČR
TVIP – Radioaktivní odpady, Hustopeče
Ing. Iveta Kroulíková

## Slide 2: Nakládání s radioaktivními odpady v ČR
SÚRAO zřízeno zákonem č. 18/1997 Sb. (Atomový zákon)
Konečná likvidace RAO je jedním z hlavních cílů SÚRAO
Provoz úložišť nízko a středněaktivních odpadů v ČR
Program vývoje hlubinného úložiště
Povolení od státních dozorných orgánů (SÚJB, ČBÚ)
Původci odpadu platí za likvidaci 1 m3 odpadu (147 900 Kč)
Provozovatel jaderných elektráren platí za 1MWh energie

## Slide 3: Úložiště RAO
Richard
Bratrství
Dukovany

## Slide 4: ÚRAO Bratrství
Bývalý uranový důl
Nízko a středněaktivní institucionální odpady s obsahem přírodních radionuklidů
Současná kapacita 1200 m3
V provozu od roku 1974
Ukončení provozu cca v roce 2020

## Slide 5: Provoz v roce 2017
Chart: 
| Objem | 226Ra | 232Th | U | alfa
 | 77.2496 | 27.0624 | 0.10673 | 30.4348 | 20.0237
Neuložen žádný obalový soubor s RAO
Čerpání limitu aktivity a objemu:

## Slide 6: ÚRAO Richard
Vybudováno v komplexu opuštěného vápencového dolu
V provozu od roku 1964
Celkový objem - 10 000 m3
Druhy ukládaných odpadů
    Nízkoaktivní odpady – LLW (Low Level Waste)
    Středněaktivní odpady – ILV (Intermediate Level Waste)
    Institucionální odpady
    Neukládáme vysokoaktivní odpady
    Neukládáme vyhořelé jaderné palivo
  Institucionální odpady
    Věda a výzkum
    Zdravotnictví, nemocnice
    Příklady RAO – znečištěné rukavice, oděvy, filtry, stavební suť, vyřazené zářiče apod.
    Průmysl a zemědělství
Robustnost přírodních bariér
ÚRAO se nachází nad hladinou podzemních vod
Dostatek volných prostor po bývalé těžbě vápence

## Slide 7: Provoz v roce 2017
Uloženo 418 obalových souborů s RAO
cca 90 m3
cca 134 t
216 l nerezové sudy
Chart: čerpání limitu [%], ÚRAO Richard
| Objem | H-3 | C-14 | Cl-36 | Sr-90 | Tc-99 | I-129 | Cs-137 | alfa | Pu-239 | Am-241
 | 74.4574 | 3.3776 | 10.4808 | 0.90503 | 7.8967 | 4.3406 | 10.6488 | 33.84 | 55.6548 | 75.5984 | 79.464

## Slide 8: Podzemní komplex ÚRAO Richard

## Slide 9: Rekonstrukce ÚRAO Richard
  Etapa I.
  Úprava stávajících komor
  Zajištění přístropí pomocí kotev-svorníků, sítí a stříkaného betonu
  Obtrhání a zajištění komor v optimálním profilu pro potřeby nové chodby a komor, které budou upraveny pro ukládání RAO
  Dočasné uložení materiálu z uvolňovaných komor
  Úprava podlah
  Provozní osvětlení vč. zásuvkových obvodů, slaboproudých zařízení, měření a regulace
  Větrání při realizaci prací s ohledem na vybudování dalších větrných zábran

## Slide 10: Celkové schéma podzemí dolu Richard II. Žlutě jsou vyznačeny části, kde bude probíhat rekonstrukce v Etapě I.

## Slide 11
Etapa II.
Úprava podlahy dopravní chodby č. 1 do konečného stavu
Úprava a zajištění komory č. 31 pro ukládání RAO
Stabilizace a oddělení závalu v části chodby č. 1 od provozovaných podzemních prostor
Zajištění stávajících ventilačních komínů, s výjimkou provozovaného větrnního komína
Rekonstrukce příjezdové komunikace od silnice III/24715 až k vstupu areálu ÚRAO Richard
Vybudování nového objektu přejímky RAO s moderním vybavením pro kontrolu přejímaných RAO, objekt navazuje na stávající vstup do úložiště
Řešení potřebných inženýrských sítí a vnitřních rozvodů vč. kamerových a monitorovacích systémů
Notes: Rekonstrukcí ÚRAO Richard bude tedy zajištěna dostatečná úložná kapacita tak, že umožní ukládání institucionálních RAO s přírodními i umělými radionuklidy do doby vybudování hlubinného úložiště, minimálně do roku 2050.

## Slide 12: Zkušebna obalových souborů
Testování prototypů obalových souborů určených pro přepravu a skladování jaderných materiálů a radioaktivních látek
Uvedena do provozu v roce 1985
Rekonstrukce v roce 2006
Zkoušky dle typu OS
  Pádové zkoušky
  Drtící zkouška
  Tepelná zkouška
  Zkouška těsnosti

## Slide 13: ÚRAO Dukovany
Nachází se v areálu JE Dukovany
V provozu od roku 1995
Pouze nízkoaktivní odpady z provozu JE
Úložiště typu „vault“

## Slide 14: Provoz v roce 2017
Uloženo 645 OS s odpadem, z toho:
214 EDU
431 ETE
cca 129 m3
cca 155 t
Chart: čerpání limitu [%], ÚRAO Dukovany
| objem | C-14 | Ca-41 | Ni-59 | Ni-63 | Sr-90 | Nb-94 | Tc-99 | I-129 | Cs-137 | Pu-239 | Am-241
 | 21.2833 | 2.2833 | 0.10523 | 0.29648 | 3.6792 | 1.0816 | 8.9666 | 0.13936 | 0.55993 | 4.2334 | 2.4863 | 6.6444

## Slide 16: Bezpečnost provozu
Monitorování osob, pracoviště, okolí, důlních a povrchových vod
Občanské kontrolní komise, občanská bezpečnostní komise
Hydrogeologické a geotechnické monitorování stability horninového masívu
Bezpečnostní analýzy
Povolení a kontroly státních dozorných orgánů (SÚJB, Český báňský úřad)
Dlouhodobé výsledky potvrzují bezpečný provoz všech úložišť bez vlivu na okolní životní prostředí

## Slide 17: Děkuji za pozornost.
kroulikova@surao.cz