## Slide 1: LCA analýza uhlíkovej stopy na ČOV
Mária Dubcová, Ivona Škultétyová, Ivana Marko, Michal Holubec
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

## Slide 2: LCA definícia
Surový materiál
Transport materiálu
Výroba a spracovanie materiálu
Distribúcia a použitie
Koniec využívania

## Slide 3: Fázy LCA analýzy
Cieľ a rozsah štúdie – porovnanie prístupov
Funkčná jednotka – vstupy vs. výstupy
Hranice systému
Inventarizácia
Hodnotenie dopadov
Interpretácia

## Slide 4: Aplikácia LCA na ČOV
Cieľ a rozsah
vplyv ČOV na recipient, ovzdušie, environment , GWP,....
Funkčná jednotka
OV na prítoku, OV na odtoku, množstvo/zoženie kalu, energia, PHM,...

## Slide 5: Monitoring odpadových vôd
Monitoring OV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
rok | Typ odberu | odtok[o] prítok[p] | Koncentrácia [mg/l] |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | BSK5 | CHSKCr | NL | N-NH4+ |  | Pcelk |  | Ncelk
2012 | „C“ | o | 1,1 | 19,0 | 9 | 0,13 |  | 1,4 |  | 12,20
2012 | prostý | p | 261,0 | 734,7 | 483,9 | 37,5 |  | 10,8 |  | 54,6
2013 | „C“ | o | 1,3 | 22,2 | 10 | 0,17 |  | 0,9 |  | 4,9
2013 | prostý | p | 246,6 | 637,1 | 446,2 | 31,0 |  | 9,4 |  | 46,3
2014 | „C“ | o | 2 | 23,1 | 10,4 | 0,22 |  | 1,3 |  | 2,9
2014 | prostý | p | 266,0 | 670,0 | 478,0 | 36,2 |  | 11,8 |  | 53,9
2015 | „C“ | o | 1,7 | 20,9 | 11,8 | 0,12 |  | 0,27 |  | 5,17
2015 | prostý | p | 317,0 | 776,0 | 507,0 | 39,5 |  | 13,0 |  | 59,1
2016 | „C“ | o | 1,8 | 24,1 | 2,0 | 7 |  | 0,19 |  | 8,3
2016 | prostý | p | 791 | 3130 | 4700 | 25 |  | 60,2 |  | 41
 |  |  | Koncentrácia [%] |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | BSK5 | CHSKCr | NL |  | N-NH4+ |  | Pcelk | Ncelk
Priemerná účinnosť čistenia 2012 |  |  | 98 | 95 | 99 |  | 92 |  | 87 | 78
Priemerná účinnosť čistenia 2013 |  |  | 98 | 96 | 99 |  | 96 |  | 90 | 89
Priemerná účinnosť čistenia 2014 |  |  | 99 | 96 | 99 |  | 97 |  | 89 | 95
Priemerná účinnosť čistenia 2015 |  |  | 99 | 96 | 99 |  | 95 |  | 98 | 91
Priemerná účinnosť čistenia 2016 |  |  | 99 | 99 | 99 |  | 72 |  | 99 | 80

## Slide 6: Hranice systému

## Slide 7: Kalkulácia uhlíkovej stopy
Oxid uhličitý – 100 rokov | 1 kg CO2/kg CO2 | Foster (2007)
Metán – 100 rokov | 23 kg CO2/kg CH4 | IPCC (2013)
Oxid dusný – 100 rokov | 298 kg CO2/kg N2O | Foster (2007)
Konštanty slúžiace pre určenie GWP (Global Warming Potential –Globálne otepľovanie)

## Slide 8: Vyčíslenie emisií oxidu dusného
N2O emisie = Nprítok * EFodtok*44/28
Kde,
Npritok – celkový dusík v prichádzajúcich odpadových vodách [kg Ntot/rok]
EFodtok – emisný faktor pre N2O emisie z odpadových vôd [kg N2O –N/kg N]
*44/28 korekcia molekulovej hmotnosti N2O/molekulová hmotnosť N.
Priame emisie z ČOV |  | 
Emisie oxidov dusíka z kalu | 0,05 kg N2O/kg NH4 | Björlenius (1994)
Emisie oxidov dusíka | 0,0157 kg N2O/kg Ndenitrif. | Foley et al. (2010)
Emisie v recipiente |  | 
N2O emisie | 0,0005 kg N2O/kg N v prítoku | Foley (2008)

## Slide 9: Ročné produkcie emisií oxidu dusného
Rok | Emisie N2O [t N2O/rok]
2012 | 0,106
2013 | 0,087
2014 | 0,101
2015 | 0,111
2016 | 0,077
Chart: Priebeh produkcie emisií oxidu dusného v sledovanom období
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Rad 1 | 0.106 | 0.087 | 0.101 | 0.111 | 0.077
Rad 2
Rad 3 | 0.106 | 0.087 | 0.101 | 0.111 | 0.077

## Slide 10
Priemerná účinnosť ČOV 97% = 0,95% priamych emisií oxidu dusného
Chart: Bodový diagram priamych emisí oxidu dusného za rok 2016
| 82.77310924369749 | 83.080260303687638 | 82.79569892473117 | 82.35294117647058 | 80.75 | 80.760095011876487 | 79.064039408866989 | 78.40616966580977 | 77.86666666666666 | 78.195488721804509 | 75.141242937853107 | 74.309392265193381
2016 | 1.1744 | 1.1374 | 1.1472 | 1.0905 | 0.98686 | 1.0387 | 1.0017 | 0.95972 | 0.92518 | 0.98439 | 0.87337 | 0.89311

## Slide 11: Vyčíslenie emisií metánu
CH4 produkcia = (BSKprítok –BSKodtok) *EF
Kde,
BSKprítok - BSK5 v prichádzajúcich odpadových vodách [kg BSK5/rok]
BSKodtok - BSK5 v odchádzajúcich odpadových vodách [kg BSK5/rok]
Priame emisie z ČOV |  | 
Emisie metánu | 0,0025 CH4/kg CHSK | Gustavsson and Tumlin (2012)
Emisie v recipiente |  | 
CH4 emisie | max. 0,025 kg CH4/BSK v prítoku | IPCC (2006)
Emisie metánu zo spaľovania | 0,003 kg CH4/kg spáleného CH4 | Brown et al. (2010)

## Slide 12: Ročná produkcia metánu z ČOV
Rok | Emisie CH4 [t CH4 /rok]
2012 | 65,5
2013 | 61,8
2014 | 66,5
2015 | 79,45
2016 | 198,9
Chart: Priebeh produkcie emisií metánu v sledovanom období
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Rad 1 | 65.5 | 61.8 | 66.5 | 79.45 | 198.9
Rad 2
Rad 3 | 65.5 | 61.8 | 66.5 | 79.45 | 198.9

## Slide 13
Priemerná účinnosť odstraňovania BSK5 bola v rámci sledovaného obdobia ustálená v rozmedzí 99 až 100%, pričom sa produkcia priamych CH4 emisií pohybovala v rozmedzí 0,3-1%.
Chart: Bodový diagram priamych emisií CH4 za roky 2012-2016
| 99.204771371769382 | 99.647355163727951 | 99.645110410094645 | 99.481865284974091 | 99.674532139951182 | 99.162759544541188 | 99.768824306472908 | 99.642276422764226 | 99.753607884547691 | 99.652106687282568 | 99.753795650389819 | 99.597909127462799 | 99.643281807372176 | 99.443826473859843 | 99.552906110283161 | 98.496993987975955 | 99.366616989567817 | 99.310903931901095 | 99.590925994793594 | 99.743964886613028 | 99.758454106280197 | 99.675792507204605 | 99.688109161793363 | 99.020008166598615 | 99.307159353348723 | 99.276236429433055 | 99.404761904761912 | 99.825723248518656 | 99.543676662320735 | 96.518245731503185 | 99.584487534626049 | 99.702491632577164 | 99.601882012305467 | 99.713672154617043 | 99.537037037037038 | 99.712276214833764 | 99.530673818303711 | 99.674031148134731 | 99.226699226699225 | 99.443757725587147 | 99.687322342239909 | 99.863462588749314 | 99.849321948769472 | 99.798927613941018 | 98.742138364779876 | 99.843211037942922 | 99.069478908188586 | 99.538866930171281 | 99.663110612015728 | 99.791991679667191 | 99.468967806173254 | 99.466142174768194 | 99.725822532402802 | 99.615595826468976 | 99.883788495061012 | 99.865197514945493 | 99.878399999999999 | 99.642697632871815 | 99.730868242452601 | 99.711399711399707
 | 0.499 | 0.4945 | 0.63175 | 0.72 | 0.6125 | 0.74025 | 0.75525 | 0.766 | 0.7085 | 0.6445 | 0.60775 | 0.61925 | 0.6285 | 0.447 | 0.501 | 0.4915 | 0.66675 | 0.6125 | 0.6695 | 0.68175 | 0.72275 | 0.69175 | 0.63925 | 0.60625 | 0.43 | 0.4115 | 0.5845 | 0.716 | 0.7635 | 0.72075 | 0.719 | 0.67025 | 0.688 | 0.6965 | 0.7525 | 0.77975 | 0.74225 | 0.688 | 0.6095 | 0.8045 | 0.87675 | 0.91425 | 0.994 | 0.7445 | 0.74575 | 0.796 | 0.7985 | 0.7555 | 0.8875 | 0.9595 | 0.74925 | 0.885 | 1.0002 | 0.907 | 3.8678 | 4.2598 | 3.9015 | 2.231 | 2.1308 | 1.9002

## Slide 14: Záver
Environmentálny prínos rôznych ČOV je aj napriek spĺňaniu legislatívnych limitov rôzna. Niektoré čistiarne spotrebujú pri odstraňovaní nežiadúcich látok z odpadových vôd väčšie množstvá energie a chemických látok, ktorých produkcia prestavuje záťaž pre životné prostredie.

## Slide 15: Ďakujem za pozornosť