## Slide 1
Nástroj pro odhadování složení produktového plynu z gasifikace odpadů
PETR SEGHMAN, TOMÁŠ JIROUT, LUKÁŠ KRÁTKÝ
ÚSTAV PROCESNÍ A ZPRACOVATELSKÉ TECHNIKY FAKULTA STROJNÍ ČVUT V PRAZE

## Slide 2: ÚVOD
roční produkce odpadů:
  v roce 2016 světová produkce přibližně 2 * 109 t/rok
  do roku 2050 předpokládaný nárůst k 3,4 * 109 t/rok
další ekologické problémy:
  CO2 koncentrace v atmosféře (CCS/U)
  spotřeba fosilních paliv (a jejich rezervy)
% - HMOT.

## Slide 3: ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY
Termochemická přeměna materiálu na směs popelu, uhle, dehtů, plynných nečistot a syntézního plynu
  popel – zejména minerální látky, které nelze zplyňovat
  uhel (char) – zbytek uhlíkatého materiálu, který by bylo možné za ideálních podmínek zplynit (zůstává kvůli nedokonalé konverzi)
  dehty – zejména C3-C11 uhlovodíky (vč. aromátů), které jsou za normálních podmínek kapalné
  plynné nečistoty – H2S, NH3
  biosyngas – směs H2, CO, CO2, CH4

## Slide 4: ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY
Biosyngas – směs H2, CO, CO2, CH4
Kapalná paliva (Fischer-Tropsch)
Methanol synt.
Kyselina octová
…
VHODNÁ TECHNOLOGIE ?
SLOŽENÍ ?
VHODNÁ TECHNOLOGIE ?

## Slide 5: SLOŽENÍ SYNTÉZNÍHO PLYNU
HLAVNÍ SLOŽKY
H2, CO, CO2, CH4
případná možnost úpravy (vzájemné konverze složek)
NEČISOTY
obsah sloučenin síry
obsah halogenů
obsah amoniaku…
Složení syntézního plynu závisí na mnoha parametrech, zejména pak na vstupním materiálu. Nečistoty obsažené v produkovaném plynu jsou závislé na vstupním materiálu a jeho prvkovém složení.

## Slide 6: PARAMETRY ZPLYŇOVÁNÍ
složení výstupní směsi závisí na mnoha parametrech
parametry zohledněné v databázi:
  vstupní materiál – souhrnně (typy) a elementární rozbor (CHNOSP)
  gasifikační medium (agent) – vzduch, kyslík, pára, směsi
  teplota (a tlak) – rozmezí teplot (tlak převážně ~ 1 atm)
  typ reaktoru – fixní lože, fluidní lože, cirkulační f.l., r. se strhávacím proudem (entraining flow)
  přítomnost katalyzátoru – Ni-based, Cr-based, CaO

## Slide 7: ROZDĚLENÍ DAT
Chart: Distribution ~ feedstock
| woody | wood-coal | wood-straw | sewage | lignite | MSW | generic bm. | stover | straw | cellulose | plastic w.
 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5
dřevo je poměrně čistý materiál přibližně stálého složení
je dostupné

## Slide 8: SLOŽENÍ PLYNU V ZÁVISLOSTI NA PARAMETRECH
všechna data – universální složení?
  vysoké nejistoty koncentrací složek (až k 30 %)
nutnost fixace některých parametrů
  vstupní materiál: dřevo, směsný odpad (MSW)
  rozdělení podle média: pára x vzduch (kyslík)

## Slide 9: SLOŽENÍ PLYNU V ZÁVISLOSTI NA PARAMETRECH

## Slide 10: SLOŽENÍ PLYNU V ZÁVISLOSTI NA PARAMETRECH

## Slide 11: SLOŽENÍ PLYNU V ZÁVISLOSTI NA PARAMETRECH

## Slide 12: SLOŽENÍ PLYNU V ZÁVISLOSTI NA PARAMETRECH

## Slide 13: SLOŽENÍ PLYNU V ZÁVISLOSTI NA PARAMETRECH

## Slide 14: SLOŽENÍ PLYNU V ZÁVISLOSTI NA PARAMETRECH
Zplynění dřeva vzduchem a kyslíkem (teplota 690 – 820 °C) |  |  |  | 
Sloučenina | Zkr. | Průměr ci [%mol] | St. odch. [%mol] | Relativní odch. [%]
Vodík | H2 | 12,1 | 2,8 | 22,8
Oxid uhelnatý | CO | 36,5 | 6,8 | 18,5
Oxid uhličitý | CO2 | 44,3 | 7,8 | 17,7
Methan | CH4 | 7,0 | 1,8 | 25,7
Zplynění dřeva parou (teplota 800 – 950 °C) |  |  |  | 
Sloučenina | Zkr. | Průměr ci [%mol] | St. odch. [%mol] | Relativní odch. [%]
Vodík | H2 | 39,8 | 4,6 | 11,5
Oxid uhelnatý | CO | 24,3 | 4,6 | 19,2
Oxid uhličitý | CO2 | 24,7 | 4,8 | 19,4
Methan | CH4 | 11,3 | 2,0 | 17,7

## Slide 15: SLOŽENÍ PLYNU V ZÁVISLOSTI NA PARAMETRECH
Složení výstupního plynu pro různé uspořádání |  |  |  |  | 
Vstupní materiál | Agent (Medium) | H2 [%mol] | CO [%mol] | CO2 [%mol] | CH4 [%mol]
Dřevo | Nespecifikované | 30 ± 14 | 28 ± 9 | 33 ± 11 | 9 ± 3
Dřevo | Vzduch / Kyslík | 12 ± 3 | 37 ± 7 | 44 ± 8 | 7 ± 2
Dřevo | Pára | 41 ± 5 | 23 ± 6 | 25 ± 4 | 12 ± 3
MSW (směsný) | Pára | 45 ± 8 | 29 ± 13 | 22 ± 9 | 3 ± 5

## Slide 16: BUDOUCÍ VÝZKUM
sběr dat ve spolupráci s pracovištěm na VUT Brno
  zaměření – nečistoty v produkovaném plynu
  dřevní štěpka
návrh technologií pro čištění plynu na technologiemi požadované limity
měření na membránové jednotce – ověření využití technologie
návrh technologií pro využití syntézního plynu vzniklého zplyňováním
hmotnostní, energetické, ekonomické a ekologické bilance a zhodnocení technologií pro konverzi odpadu na chemikálie či produkci vodíku

## Slide 17: VÝZVA – PROSBA
V případě vlastních dat do databáze, napište, prosím, na adresu: Petr.Seghman@fs.cvut.cz .
Budou vám zaslány tabulky pro vyplnění složní plynu a podmínek zplyňování.

## Slide 18: Děkuji za pozornost

## Slide 19
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Projekt reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753