## Slide 1
Barbora Kamenická, Tomáš Weidlich a Pavel Matějíček
Skupina chemických technologií, Univerzita Pardubice, ÚEnviChI
TVIP 2021, Hustopeče
Odstraňování Flufenamové kyseliny jako modelového polyfluorovaného kontaminantu z vod adsorpcí na biochar a vliv impregnace sorbentu iontovými kapalinami na účinnost odstranění

## Slide 2: Léčiva = problematické polutanty
Ve vodách široké spektrum léčiv (hormony, protizánětlivé látky, statiny a cytotoxiny, antibiotika,…)
NSAID = Nesteroidní antiflogistika; protibolestivý, protihorečnatý a protizánětlivý účinek
Např. kyselina acetylsalicylová, Paracetamol, Ibuprofen, Diklofenak, Flufenamová kyselina
Látky biologicky aktivní, perzistentní, bioakumulace
U halogenovaných aromatických sloučenin problém s vysokou stabilitou vazeb C-X, a tak jsou velmi špatně biodegradovatelné = na BČOV nedochází k jejich odstranění
→ Speciální izolační techniky pro odstranění z vod

## Slide 3: ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV Z VOD?
NEJČASTĚJŠÍ SEPARACE LÉČIV Z VOD = ADSORPCE
Adsorpce na aktivní uhlí
Malá účinnost díky vysoké polaritě AOX kontaminantů, účinnost velmi závislá na pH - nejúčinnější v kyselé oblasti pH
Problematické nakládání s nasyceným sorbentem v případě, že sorbovaný kontaminant není VOC => odstraňování / regenerace:
1. ODSTRAŇOVÁNÍ = spalování nebezpečného odpadu a náhrada sorpční náplně čerstvým sorbentem = DRAHÉ
2. REGENERACE = využití desorpce/pyrolýzy = DRAHÉ + NUTNOST SPÁLIT DESORBOVANÉ AOX + v ČR není desorpční jednotka na regeneraci AC pyrolýzou

## Slide 4
  Využíván převážně v zemědělství díky sekvestraci uhlíku
  Ale i jako ekonomicky přijatelný alternativní sorbent
  O cca 1000 dolarů/tunu levnější než komerční aktivní uhlí
  Liší se typem surovin (borovicové dřevo, třešňové pecky, zemědělský odpad,…) a způsobem přípravy (pyrolýza při 400 °C, 500 °C,…)
Využití biocharu jako sorbentu v současnosti studováno v řadě odborných publikací, např. Web of Science:
Možnost snížení nákladů – využití alternativních uhlíkatých sorbentů např. biochar
Chart: Počet publikací na Web of Science
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Biochar | 41 | 122 | 195 | 299 | 454 | 705 | 919 | 1306 | 1677 | 2315 | 3073
Biochar AND Adsorption | 8 | 20 | 38 | 53 | 110 | 164 | 236 | 387 | 535 | 797 | 1107

## Slide 5: Zvýšení sorpčních kapacit biocharu ???
  Samotný biochar vykazuje nižší sorpční kapacity pro organické polutanty = nižší účinnost sorpce
  Testovány možnosti navýšení sorpční kapacity biocharu = impregnace
  cenově dostupnými iontovými kapalinami (R4NX)
INOVATIVNÍ MOŽNOST ODSTRAŇOVÁNÍ HALOGENOVANÝCH ORGANICKÝCH KYSELIN = IONTOVÁ VÝMĚNA
  Možnost využití levných iontových kapalin (R4N+X-) v roli kapalných iontoměničů pro separaci ve vodě rozpuštěných biocidů ve formě iontových párů:
  R4N+X- + léčivo-COO-Na+ → léčivo-COO-NR4+ + NaX
  Schopnost výměny aniontu R4N+X- za halogenovaný organický anion léčivo-COO-Na+→ pokles polarity a rozpustnosti → možnost separace biocidů z vod s použitím jednoduchých separačních metod

## Slide 6: Flufenamová kyselina (NaFLUFA) jako modelový kontaminant
NSAID léčivo, polyfluorovaná sloučenina
Nepoužívá se u lidí s náchylností ke gastrointestinálním vedlejším účinkům
K dispozici v některých asijských a evropských (D, Fr) zemích, nepoužívá se v USA
Komerční léčiva např. MERALEN®, ANSATIN®, PARAFLU®, RISTOGEN®, Flufenaminsaeure®

## Slide 7
Možnosti adsorpce Flufenamové kyseliny na biochar a navýšení jeho sorpční kapacity
  GAC a PAC = konvenční metody sorpce
  Biochar = alternativní levnější sorbent
  In situ impregnovaný biochar = současný přídavek biocharu a R4NX k roztoku NaFLUFA = inovativní řešení
  Ex situ impregnovaný biochar = impregnace biocharu s R4NX a následná sorpce modifikovaným biocharem NaFLUFA
  Iontová výměna NaFLUFA s R4NX
  Srovnávána sorpce Flufenamové kyseliny na:

## Slide 8: Ex situ impregnace biocharu pomocí R4NX a sorpce NaFLUFA
Předem naimpregnovaný biochar:
Sorpce NaFLUFA na impregnovaný biochar:

## Slide 9: In situ impregnace biocharu pomocí R4NX a sorpce NaFLUFA
Sorpce méně polárních iontových párů (IP) na biochar
IP
IP
IP
IP
IP
Iontová výměna NaFLUFA s R4NX = tvorba iontových párů (IP):

## Slide 10
Poly(diallyldimethylamonium)chlorid
Poly(ally2Md2N)Cl
Cetyltrimethylamonium bromid
cetylMe3NBr
Testované kapalné iontoměniče = kvartérní amoniové soli:
Aliquat 336,
Oktyl3MeNCl
Benzalkonium chlorid
BzkoniumCl

## Slide 11: 1) Testovací experimenty – možnosti navýšení sorpční kapacity biocharu s R4NX???
Chart: Adsorpční kapacita [mg/g]
| PAC | Biochar | Biochar+CetylMe3NBr | Biochar+BzkoniumCl | Biochar+Aliquat v BzkoniumCl | Modifikovaný Biochar 1510PM
Adsorpční kapacita [mg/g] | 112.03 | 34.81 | 54.22 | 98.8 | 105.45 | 50.33
Násada sorbentu/200 ml 1mM NaFLUFA | REFFA [%] | Adsorpční kapacita [mg/g]
0,5 g AC | 99,5 | 112,03
0,5 g biocharu | 39,9 | 34,81
0,5 g biocharu + 0,248 mmol CetylMe3NBr | 59,8 | 54,22
0,5 g biochar + 0,12 g Aliquat 336 | 66,6 | 69,36
0,5 g biochar + 0,09 g BzkoniumCl | 89,6 | 98,8
0,5 g biochar + 0,12 g směs Aliquat v BzkoniumCl | 97,5 | 105,45
1 g biochar modifikovaný BzkoniumCl-biochar | 79,1 | 50,33
0,5 g biocharu + 0,5 g modifikovaný CetylMe3NBr-biochar | 63,5 | 35,71
0,50 g biochar + 0,50 g modifikovaný BzkoniumCl-biochar | 85,3 | 52,13
0,3 g AC + 0,5 g modifikovaný BzkoniumCl-biochar | 97,4 | 64,96
Experiment: 0,5 g sorbentu + ILs/ 200 ml 1mM NaFLUFA
BzkoniumCl
Jednoznačně
více navyšuje
sorpční kapacitu biocharu
(ve srovnání s ex situ modifikovaným biocharem)
In situ impregnovaný biochar s R4NX:

## Slide 12
Chart: Reaction time / min
| 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120
Biochar | 100 | 89.6134 | 81.7132 | 75.7379 | 65.632 | 59.376 | 55.1957 | 51.2111 | 50.1175
PAC | 100 | 62.8887 | 45.3831 | 34.4302 | 28.214 | 23.8694 | 21.7 | 14.3158 | 14.6326
GAC | 100 | 77.0461 | 66.4371 | 47.9768 | 40.0732 | 31.0927 | 26.2149 | 25.5416 | 24.1696
Biochar+ poly(allyl2Me2N)Cl | 100 | 93.2909 | 58.6298 | 48.0838 | 39.6301 | 31.2429 | 30.3022 | 31.3512 | 35.5506
Biochar + AlkMe3NBr | 100 | 76.8937 | 59.3728 | 51.495 | 40.0187 | 33.8508 | 32.0057 | 33.2883 | 32.8887
Modified biochar-poly(ally2Me2NCl) | 100 | 93.1178 | 84.9733 | 83.3688 | 77.9342 | 76.2729 | 65.898 | 61.2679 | 62.5448
Modified biochar-AlkMe3NBr | 100 | 96.9185 | 88.0467 | 80.5565 | 74.9525 | 67.0897 | 61.928 | 57.1972 | 61.928
poyl(ally2Me2NCl) | 100 | 82.497 | 74.7739 | 65.7275 | 55.769 | 50.7611 | 46.8568 | 48.2544 | 47.3319
AlkMe3NBr | 100 | 83.2848 | 78.6549 | 70.3225 | 61.8504 | 54.6265 | 50.827 | 50.8247 | 52.1349
2) Adsorpční kinetika – impregnace s AlkMe3NBr a poly(ally2Me2N)Cl
Až
3x
rychlejší sorpce
(ve srovnání s biocharem)
Až
2x
rychlejší sorpce
(ve srovnání s AC)
Téměř
porovnatelná
účinnost sorpce
(ve srovnání s AC)
In situ impregnovaný biochar s R4NX:
Experiment: 0,1 g sorbentu + ILs/ 250 ml 100 mg/l NaFLUFA

## Slide 13
2) Adsorpční kinetika – impregnace s BzkoniumCl a Aliquatem 336
Až
3x
rychlejší sorpce
(ve srovnání s biocharem)
Jednoznačně
efektivní
in situ impregnace biocharu
In situ impregnace
nejúčinnější
při využití směsi BzkoniumCl a Aliquatu 336
In situ impregnovaný biochar s R4NX:
Chart: Reaction time / min
| 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 | 90
Biochar | 100 | 89.0661 | 81.3368 | 77.4931 | 71.7197 | 66.2905 | 63.2803 | 52.4437 | 46.6147
Biochar + AlkBzMe2NCl | 100 | 90.8287 | 72.3948 | 55.6831 | 47.5785 | 25.6599 | 25.4876 | 25.1098 | 25.1292
Biochar + AlkBzMe2NCl a Aliquatem 336 (3:2) | 100 | 100.423 | 64.5631 | 35.3859 | 15.6235 | 13.9994 | 13.7697 | 13.3657 | 13.32
Experiment: 1 g sorbentu + ILs/ 100 ml 5 g/l NaFLUFA

## Slide 14
Chart: c / mg (NaFLUFA) . L-1
| 0 | 0.60342459215807354 | 2.4816051247298549 | 6.3019570852114857 | 12.041054769990737 | 18.214830364309972 | 24.733740027786357 | 33.235325532571778 | 41.359651281259652 | 50.665247221364616 | 60.039001713491807
Biochar | 0 | 25.5539 | 47.921 | 65.4326 | 78.1474 | 89.7754 | 100.5406 | 106.3492 | 113.1009 | 116.8994 | 120.5275
Biochar+ poly(allyl2Me2N)Cl | 0 | 24.4898 | 48.1177 | 70.548 | 92.1664 | 111.0423 | 130.489 | 144.902 | 154.342 | 159.4223 | 166.314
Biochar + AlkMe3NBr | 0 | 24.9226 | 49.2376 | 68.3674 | 89.1058 | 107.0667 | 117.273 | 131.3919 | 141.5384 | 154.0271 | 161.2411
PAC | 0 | 26.4005 | 52.9556 | 77.4615 | 102.4293 | 127.1562 | 147.9954 | 171.5837 | 190.44 | 208.287 | 225.6325
GAC | 0 | 23.8342 | 48.6242 | 70.9919 | 92.7883 | 115.7277 | 135.6291 | 155.0238 | 172.6005 | 180.3789 | 184.0157
Modified biochar-poly(ally2Me2NCl) | 0 | 27.5685 | 49.1397 | 67.3896 | 80.6076 | 87.7749 | 98.1841 | 105.0681 | 109.7728 | 112.2092 | 110.619
Modified biochar-AlkMe3NBr | 0 | 24.607 | 42.3015 | 60.7873 | 71.6052 | 83.7787 | 90.6536 | 97.0369 | 99.4066 | 102.3006 | 104.2177
3) Adsorpční izotermy – impregnace s AlkMe3NBr a poly(ally2Me2N)Cl
Až
2x
účinnější sorpce
(ve srovnání s biocharem)
Až o
25 %
vyšší sorpční kapacity
(ve srovnání s biocharem)
Téměř
porovnatelné
sorpční kapacity
(ve srovnání s AC)
In situ impregnovaný biochar s R4NX:
Experiment: 0,1 g sorbentu + ILs/ 250 ml 10-100 mg/l NaFLUFA

## Slide 15
3) Adsorpční izotermy – impregnace s BzkoniumCl a Aliquatem 336
Až
2x
účinnější sorpce
(ve srovnání s biocharem)
Až o
22 %
vyšší sorpční kapacity
(ve srovnání s biocharem)
Téměř
porovnatelné
sorpční kapacity
(ve srovnání s AC)
In situ impregnovaný biochar s R4NX:
Experiment: 1 g sorbentu + ILs/ 100 ml 0,25-7 g/l NaFLUFA
Chart: c / mg (NaFLUFA) . L-1
| 1596.6032278481011 | 1170.9812889780794 | 920.3575177523926 | 687.53311361531348 | 316.72454276011109 | 163.64998579808582 | 45.582008459401052 | 0
Biochar | 540.3397 | 482.9019 | 407.9642 | 331.2467 | 168.3275 | 83.635 | 20.4418 | 0
Biochar + AlkBzMe2NCl with Aliquat 336 (2:3) | 657.7738 | 570.19 | 477.4421 | 380.768 | 333.1796 | 287.6839 | 192.1754 | 96.3053 | 47.3621 | 24.3841 | 0
Biochar + AlkBzMe2NCl | 620.4299 | 539.9701 | 458.0495 | 367.3933 | 321.5267 | 277.8964 | 93.5881 | 47.469 | 23.7911 | 0
Modifikovaný biochar AlkMe3NBr | 514.6391 | 474.2887 | 416.2431 | 304.2209 | 173.9539 | 89.0165 | 46.8898 | 23.8151 | 0
PAC | 683.7201 | 590.348 | 492.4036 | 394.5577 | 345.4475 | 296.224 | 197.7261 | 98.6 | 49.0761 | 24.3489 | 0
GAC | 627.1945 | 548.0571 | 458.3373 | 368.048 | 320.4562 | 277.6002 | 184.2685 | 92.6663 | 45.9124 | 23.09 | 0

## Slide 16
Sorbent | qmax (mg/g) | Poměr kapacity (qmax/qmax*)
Biochar | 125* | -
Biochar + AlkMe3NBr | 172.41 | 1.38
Biochar + poly(ally2Me2NCl) | 185.19 | 1.48
Ex situ modified biochar-poly(allyl2Me2NCl) | 116.28 | 0.93
Ex situ modified biochar-AlkMe3NBr | 111.11 | 0.89
4) Srovnání ex situ vs. in situ modifikace
Jednoznačně
účinnější
sorpce s in situ impregnovaným biocharem
(ve srovnání s ex situ modifikací)
Biochar | 540,3* | -
Biochar + BzkoniumCl | 620,4 | 1.15
Biochar + A336/BzkoniumCl | 657,8 | 1.22
Ex situ modified biochar-BzkoniumCl | 514,6 | 0.96

## Slide 17: Závěry
Využití biocharu za současného přídavku iontových kapalin (R4NX) je téměř stejně účinné jako konvenční sorpce na AC
Ex situ modifikace téměř neúčinná = nízká koncentrace kationtů R4N+ imobilizovaných na povrchu biocharu
In situ modifikace biocharu:
Až 2x rychlejší sorpce NaFLUFA než u AC
Až o 25 % vyšší sorpční kapacity než samotný biochar
Srovnatelné sorpční kapacity jako konvenční AC
Průmyslové využití → snížení ekonomických nákladů na účinné odstraňování léčiv a dalších kontaminantů z vod

## Slide 18: DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST !
Poděkování: Studentské Grantové Soutěži, projekt č. SGS_2021_003

## Slide 19: Vstup a transport léčiv v ŽP
Exkrece
Pitná voda
ČOV
Povrchová voda
Podzemní voda
Půda
Sedimenty

## Slide 20: Adsorpční kolony na AC

## Slide 21: Provedení adsorpčních experimentů
ADSORPČNÍ KINETIKA
Experimenty provedeny na elektromagnetickém míchadle v uzavřené 500ml nádobě
Po nadávkování 250 ml vodného roztoku NaFLUFA (100 mg NaFLUFA v 200 mg/l NaOH) a daného sorbentu (0,4 g/l) / R4NX (0,2 g/l) odebírány v čase vzorky 10 ml
Filtrace vzorků a elektroanalytické stanovení NaFLUFA
ADSORČPNÍ IZOTERMY
Experimenty provedeny na elektromagnetickém míchadle na StarFish nástavci v uzavřené 250ml kulatých baňkách uzavřených GAC uzávěrem
Po nadávkování 250 ml vodného roztoku NaFLUFA (10-100 mg NaFLUFA v 200 mg/l NaOH) a daného sorbentu (0,4 g/l) / R4NX (0,2 g/l) adsorpce do dosažení rovnovážného stavu
Filtrace reakčních směsí a elektroanalytické stanovení NaFLUFA

## Slide 22: Elektroanalytické stanovení Flufenamové kyseliny
Tříelektrodové zapojení
(Pt pomocná, Ag/AgCl referentní,
CPE pracovní):
CPE z uhlíkového prášku CR-5 + parafinový olej
Modifikace CPE pomocí in-situ modifikátoru AlkMe3NBr:
DPV, prostředí 0,1M fosfátového pufru pH=7
Povrch CPE obnovován otřením po každém měření
Kalibrační
graf:

## Slide 23: Vyhodnocení adsorpční kapacity
q =
kde (c0) je počáteční koncentrace kontaminantu [mg/l]; (c) je rovnovážná koncentrace kontaminantu [mg/l]; (V) je objem roztoku kontaminantu [l]; (m) je množství adsorbentu [g]; (q) je naadsorbované množství kontaminantu na 1 g sorbentu [mg/g]

## Slide 24: Vyhodnocení adsorpčních kinetik
Pseudo-první kinetický řád = fyzikální vícevrstvá adsorpce, reverzibilní
Lagergrenova rovnice:
Lineární tvar:
kde k1 je rychlostní konstanta psudoprvního řádu [min-1]
Zdroj: QIU, Hui, Lu LV, Bing-cai PAN, Qing-jian ZHANG, Wei-ming ZHANG a Quan-xing ZHANG. Critical review in adsorption kinetic models. Journal of Zhejiang University- SCIENCE A. 2009, 10(5), 716-724. DOI: 10.1631/jzus.A0820524.
Pseudo-druhý kinetický řád = chemická adsorpce v jedné vrstvě
Lineární tvar:
kde k2 je rychlostní konstanta psudodruhého řádu [g/mg.min]
Zdroj: HO, Yuh-Shan; MCKAY, Gordon. Pseudo-second order model for sorption processes. Process biochemistry, 1999, 34.5: 451-465.
Chart: Pseudo-first order
| 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60
 | 2.0289 | 1.932 | 1.841 | 1.6231 | 1.3989 | 1.1381
Chart: Pseudo-second order
| 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120
 | 0 | 0.035575 | 0.10103 | 0.15229 | 0.21502 | 0.27287 | 0.49482 | 0.68161 | 0.88888

## Slide 25: Vyhodnocení adsorpčních izoterem
Freundlichova izoterma = fyzikální adsorpce ve více vrstvách
Langmuirova izoterma = chemická adsorpce v jedné vrstvě
kde (q) je množství naadsorbovaného kontaminantu na 1 g adsorbentu, (c) je rovnovážná koncentrace kontaminantu, (KL) je Langmuirova konstanta [l/mg], (KF) je Freundlichova konstanta [(mg1-1/n.(L)1/n)/g] a (qmax) je maximální množství adsorbátu [mg/l]
Chart: Langmuirova adsorpční izoterma
| 0 | 0.60342459215807354 | 2.4816051247298549 | 6.3019570852114857 | 12.041054769990737 | 18.214830364309972 | 24.733740027786357 | 33.235325532571778 | 41.359651281259652 | 50.665247221364616 | 60.039001713491807
 | 0 | 0.023614 | 0.051785 | 0.096312 | 0.15408 | 0.20289 | 0.24601 | 0.31251 | 0.36569 | 0.43341 | 0.49814
Chart: Freundlichova adsropční izoterma
| -0.21937699442468045 | 0.39473267732623474 | 0.79947544140870397 | 1.0806645318323234 | 1.2604251309890153 | 1.3932897916794986 | 1.5215999369481985 | 1.6165768684015747 | 1.704710166135031 | 1.7784334624865188
 | 1.4075 | 1.6805 | 1.8158 | 1.8929 | 1.9532 | 2.0023 | 2.0267 | 2.0535 | 2.0678 | 2.0811

## Slide 26
Adsorpční kinetika - parametry
Sorbent | Pseudo-první řád |  |  | Pseudo-druhý řád |  |  | Rovnovážný stav (min)
 | qe (mg/g) | k1 (min-1) | R2 | qe (mg/g) | k2 (g/mg.min) | R2 | 
Biochar | 132.04 | 0.0387 | 0.9511 | 140.85 | 0.00074 | 0.9929 | 90
Biochar + CTAB | 194.13 | 0.1168 | 0.9808 | 196.08 | 0.00177 | 0.9995 | 30
Biochar + poly(allyl2Me2N)Cl | 183.97 | 0.1598 | 0.9161 | 181.82 | 0.00206 | 0.9931 | 30
PAC | 214.11 | 0.0295 | 0.8059 | 217.39 | 0.00167 | 0.9979 | 60
GAC | 193.60 | 0.0737 | 0.9955 | 204.08 | 0.00126 | 0.9979 | 60
Ex situ modified biochar-poly(ally2Me2NCl) | 100.71 | 0.0304 | 0.9741 | 105.26 | 0.0095 | 0.9769 | 90
Ex situ modified biochar-AlkMe3NBr | 119.70 | 0.0601 | 0.9211 | 120.48 | 0.0083 | 0.9824 | 90
Pseudo-druhý řád =
chemická
adsorpce
(všechny sorbenty)
Pouze o
9,6 %
nižší qe pro in situ impregnovaný biochar
(ve srovnání s AC)
Jednoznačně
nejrychlejší
sorpce pro in situ impregnovaný biochar
(ve srovnání s AC)

## Slide 27
Adsorpční izotermy - parametry
Sorbent | Freundlichova izoterma |  |  | Langmuirova izoterma |  | 
 | n | kF [(mg1-1/n.(L)1/n)/g] | R2 | qmax [mg/g] | kL [L/mg] | R2
Biochar | 3.02 | 33.31 | 0.987 | 125.00 | 0.23 | 0.989
Biochar + CTAB | 2.30 | 34.25 | 0.974 | 172.41 | 0.20 | 0.975
Biochar + poly(allyl2Me2N)Cl | 2.02 | 32.79 | 0.943 | 185.19 | 0.20 | 0.983
PAC | 2.44 | 76.59 | 0.963 | 232.56 | 0.60 | 0.975
GAC | 1.67 | 30.00 | 0.930 | 222.22 | 0.16 | 0.948
Ex situ modified biochar-poly(ally2Me2NCl) | 3.39 | 34.72 | 0.987 | 116.28 | 0.25 | 0.992
Ex situ modified biochar-AlkMe3NBr | 2.68 | 23.81 | 0.972 | 111.11 | 0.16 | 0.990
Langmuirova izoterma =
chemická
adsorpce v jedné vrstvě
(všechny sorbenty)
Pouze o
16,6 %
nižší qmax pro in situ impregnovaný biochar
(ve srovnání s AC)
Téměř
porovnatelná
sorpce pro in situ impregnovaný biochar
(ve srovnání s AC)