## Slide 1
Posouzení validity
vybraného souboru bezpečnostních studií
vypracovaných v chemickém průmyslu
metodou HAZOP
(HAZOPy a neHAZOPy)
F.Babinec, Brno, nezávislý konzutant
L. Vacek, Pardubice, nezávislý konzultant

## Slide 13
ČSN EN 61 882 (str.7):
HAZOP je často spojován s jinými technikami:
  HAZOP kontrolního seznamu ,
  HAZOP 1,
  HAZOP 2,
  HAZOP založený na znalostech,
Použití tohoto termínu s takovými technikami se považuje za nepatřičné
a je z tohoto dokumentu vyloučeno.
HAZOP Guide to Best Practice, 3rd Edition, 2015)
Použití termínů:
  Coarse Scale HAZOP
  Checklist HAZOP
V uvedených případech se jedná o bezpečnostní studii, kterou nelze označit jako HAZOP

## Slide 18
Závěr:
profesní odbornost týmu je u některých studií diskutabilní,
znalost metody HAZOP hraničí s neznalostí, spíše SW aplikace,
místo systematického přístupu line by line,
velké nesystematicky prověřované uzly ( jen výběr ),
ignorování/nepochopení významu vodicích slov,
absence kvalitativních slov a odchylek,
výstupy pro PZH minimální/žádné,
případné hodnocení rizika neakceptovatelné.
studie nelze označit jako HAZOP,
jsou to (nějaké) bezpečnostní studie.
Doporučení:
trénink členů HAZOP týmů před zahájením studie,
pro menší studie leader a zapisovatel interní / součást tréninku,
pro rozsáhlejší studie leader a zapisovatel - externí spolupráce,
pro hodnocení rizika používat metodu LOPA.
stanovení SIL není jediná metoda snižování rizika.

## Slide 20
Ke studii Linde
Coarse HAZOP Report Ethylene Plant
Vytváření/generování odchylek je odlišné od klasického HAZOPu,
který řeší především odchylky technologické.
Zde se analyzuje především:
výpočtový tlak a teplota,
provozní tlak a teplota,
životnost zařízení.
Tento okruh otázek proniká do HAZOPů v poslední době

## Slide 22
Děkujeme za pozornost
F.Babinec, L.Vacek,