## Slide 1: Snižování uhlíkové stopy plastů přídavkem biosložky
Ing. Kamila Sirotná, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, Ing. Lukáš Zuzánek, PhD.

## Slide 2: Cíle studie
pro konkrétní materiál určit, zda uhlíková stopa je vhodná kategorie dopadu pro porovnání směsí
pro zadaná složení prokázat vliv změny podílu biosložky na celkovou uhlíkovou stopu směsi
srovnat výsledky získané dvěma různými metodikami pro výpočet uhlíkové stopy

## Slide 3: Posuzovaný kompozitní materiál
  vyvinutý ŠKODA AUTO ve spolupráci s TU Liberec
  pro části palubní desky s vzhledem dřevěné dýhy
  představený na podzim 2021 se značnou šancí na zavedení do výroby
Kompozitní plast ABS (akrylonitrilbutadienstyren) s peletami z cukrových řízků

## Slide 4: Peletizované vysušené řízky z cukrové řepy
vznikají jako odpadní materiál při výrobě cukru
řepa se nařeže, vymývá, lisuje, produktem je cukrová šťáva a vyloužené řízky
obvykle využívány jako krmivo pro hospodářská zvířata
dodavatel: cukrovar společnosti Tereos TTD, a.s. v Dobrovicích blízko Mladé Boleslavi

## Slide 5: Metoda posuzování životního cyklu (LCA)
Nástroj na měření technologických, provozních a environmentálních parametrů jednotlivých organizací nebo průmyslových podniků
Etapy:
  Definice cílů a rozsahu
  Inventarizační analýza
  Posuzování dopadů
  Interpretace
  ČSN EN ISO 14040 a 14044

## Slide 6: Posuzované materiálové směsi
Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Směs ABS / pelety v hmotnostním poměru 95/5 %
Směs ABS / pelety v hmotnostním poměru 90/10 %
Směs ABS / pelety v hmotnostním poměru 85/15 %
Směs ABS / pelety v hmotnostním poměru 80/20 %
Pelety z vyloužených řepných řízků

## Slide 7: Parametry studie
Údaje za rok 2021 poskytla ŠKODA AUTO a.s a její dodavatelé
Databáze GaBi Professional a Ecoinvent 3.7.
Funkční jednotka: 1 kg materiálové směsi
Referenčním tok: hmotnost jednotlivých složek směsi v kg potřebná pro přípravu 1 kg materiálové směsi
Model: cradle-to-entry-gate. Zahrnuty jsou tyto procesy:
  těžba potřebných surovin,
  doprava surovin
  výroba energie, paliva
  výrobní procesy
  přeprava ke zpracování

## Slide 8: Předpoklady studie
Příprava směsi:
Uvedeny jsou reálné dopravní vzdálenosti a spotřeby energií pro sušení.
Uvažuje se pouze mísení granulátu ABS a pelet cukrovarských řízků.
Proces nespotřebovává žádné další vstupy, neprodukuje další emise, jediným výstupem je vlastní směs.
Alokace dopadů výroby cukru:
Vyloužené a vylisované řízky jsou vedlejší produkt z výroby cukru.
Procesy spojené s pěstováním a sklízením řepy, úpravou, řezáním a dalším zpracováním nejsou zahrnuty.
Veškeré dopady těchto procesů jsou alokovány ze 100 % na výrobu cukru.

## Slide 9: Schéma produktového systému výroby směsi ABS a pelet z loužených řepných řízků

## Slide 10: Kategorie dopadu podle EF 3.0 – výsledky a kontribuční analýza
vážené a normalizované výsledky podle EF 3.0
největší vliv: kategorie Celková změna klimatu (Cimate change total) a kategorie Spotřeba fosilních surovin (Resource use, fossils)
Chart: 
| Pelety z loužených řepných řízků | Směs ABS / pelety v hmotnostním poměru 80/20 % | Směs ABS / pelety v hmotnostním poměru 95/5 %
EF 3.0 Acidification | 0.13 | 0.05 | 0.04
EF 3.0 Climate Change - total | 0.17 | 0.28 | 0.29
EF 3.0 Ecotoxicity, freshwater - total | 0.1 | 0.12 | 0.12
EF 3.0 Eutrophication, freshwater | 0.02 | 0 | 0
EF 3.0 Eutrophication, marine | 0.06 | 0.02 | 0.01
EF 3.0 Eutrophication, terrestrial | 0.1 | 0.03 | 0.02
EF 3.0 Human toxicity, cancer - total | 0 | 0 | 0
EF 3.0 Human toxicity, non-cancer - total | -0.01 | 0.01 | 0.01
EF 3.0 Ionising radiation, human health | 0 | 0.03 | 0.03
EF 3.0 Land Use | 0.02 | 0 | 0
EF 3.0 Ozone depletion | 0 | 0 | 0
EF 3.0 Particulate matter | 0.12 | 0.04 | 0.03

## Slide 11: Porovnávané metodiky - ISO14067 a EF 3.0
Obě založeny na GWP 100 – časový horizont záchytu tepla v atmosféře stanoven na 100let
Liší se především v přístupu k biogennímu uhlíku, tj. k zohlednění skutečnosti, že během výroby biomasy (růstu plodiny) dochází k pohlcování vzdušného uhlíku:
ISO14067 GWP100, Biogenic GHG removal - je započítán jako přínos
EF 3.0 - vliv pohlcování vzdušného uhlíku není zohledněno

## Slide 12: Uhlíková stopa všech porovnávaných materiálů a směsí dle vybraných metodik [kg CO2 eq.]

## Slide 13
Chart: 
| 100% ABS | 95% ABS - 5% pelety | 90% ABS - 10% pelety | 85% ABS - 15% pelety | 80% ABS - 20% pelety | Pelety
EF 3.0 Climate Change, biogenic [kg CO2 eq.] | 1.82e-09 | 0.00022472 | 0.0004038 | 0.00058225 | 0.00076101 | 0.0036166
EF 3.0 Climate Change, fossil [kg CO2 eq.] | 3.2134 | 3.1128 | 2.994 | 2.8792 | 2.7623 | 0.89126
EF 3.0 Climate Change, land use and land use change [kg CO2 eq.] | 0 | 0.00010746 | 0.00012453 | 0.00014169 | 0.00015881 | 0.00042363
Chart: 
| 100% ABS | 95% ABS - 5% pelety | 90% ABS - 10% pelety | 85% ABS - 15% pelety | 80% ABS - 20% pelety | Pelety
ISO14067 GWP100, Air craft emissions [kg CO2 eq.] | 0 | 8.0953e-10 | 1.139e-09 | 1.466e-09 | 1.794e-09 | 7.02e-09
ISO14067 GWP100, Biogenic GHG emissions [kg CO2 eq.] | 0.0748 | 0.087859 | 0.10009 | 0.11225 | 0.12451 | 0.32
ISO14067 GWP100, Biogenic GHG removal [kg CO2 eq.] | -0.088 | -0.17648 | -0.26405 | -0.35162 | -0.4392 | -1.84
ISO14067 GWP100, Emissions from land use change (dLUC) [kg CO2 eq.] | 0 | 0.00010599 | 0.00012163 | 0.00013729 | 0.00015296 | 0.000394
ISO14067 GWP100, Fossil GHG emissions [kg CO2 eq.] | 3.2 | 3.1036 | 2.9836 | 2.8674 | 2.751 | 0.888
Porovnání uhlíkové stopy směsi ABS a pelet z řepných řízků dle metodiky EF 3.0 a ISO 140 67 na funkční jednotku 1kg směsi

## Slide 14: Trend poklesu uhlíkové stopy s rostoucím podílem obnovitelné složky s ohledem na zvolenou metodiku [kg CO2 eq.]

## Slide 15: Příspěvky jednotlivých skupin procesů podle obou zvolených metodik a kontribuční analýza těchto příspěvků [kg CO2 eq.]

## Slide 16
Chart: 
| 95 % ABS / 5 % pelety | 90 % ABS / 10 % pelety | 85 % ABS / 15 % pelety | 80 % ABS / 20 % pelety
ABS | 1.0053 | 1.0171 | 1.0306 | 1.0464
Pelety | -0.017147 | -0.036692 | -0.059031 | -0.084887
Sušení | 0.0066782 | 0.01428 | 0.023001 | 0.033053
Doprava | 0.0051722 | 0.00527 | 0.0053871 | 0.0054809
Kontribuční analýza příspěvku jednotlivých procesů k celkové uhlíkové stopě dle metodiky EF 3.0 a ISO 14067
Chart: 
| 95 % ABS / 5 % pelety | 90 % ABS / 10 % pelety | 85 % ABS / 15 % pelety | 80 % ABS / 20 % pelety
ABS | 0.98057 | 0.9651 | 0.94843 | 0.93032
Pelety | 0.0079021 | 0.01643 | 0.025627 | 0.035611
Sušení | 0.0064772 | 0.013458 | 0.021006 | 0.02919
Doprava | 0.0050481 | 0.0050092 | 0.0049428 | 0.0048834

## Slide 17: Shrnutí
Posuzované materiály:
  Nejvyšší uhlíková stopa: čistý ABS
  Nejnižší uhlíková stopa: pelety z řepných řízků
  bez ohledu na zvolenou metodiku
Posuzované směsi:
  Nejvyšší uhlíková stopa: složení 95 % ABS a 5 % pelet z řepných řízků
  Nejnižší uhlíková stopa: složení 80 % ABS a 20 % pelet z řepných řízků
  bez ohledu na zvolenou metodiku
  Celkový trend výsledků není zvolenou metodikou ovlivněn
ISO 140 67 – pohlcování vzdušného uhlíku jako přínos = rychlejší pokles uhlíkové stopy s rostoucím podílem pelet v porovnání s metodikou EF 3.0.

## Slide 18: Závěr
Výhody pelet jako plniva:
  malá vzdálenost zdroje bio plniva od zpracovatelského závodu
  vedlejší / odpadní produkt
Bio plniva jako náhrada fosilních surovin:
  Finanční – nižší náklady
  Environmentální - nižší uhlíková stopa finálního výrobku
  Technologické - zlepšení vlastností výsledného materiálu, jeho vzhledu, rozložitelnosti atp
  Je to opravdu odpad, když má tradiční využití jako krmivo? Vyplatí se investice spojené se zaváděním takových technologií? Je heterogenní složení zásadní nevýhodou pro EoL?

## Slide 19
Děkuji vám za pozornost!
sirotnak@vscht.cz