## Slide 1: PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZ NO A RECYKLACE BRZDOVÝCH KAPALIN
CLASSIC Oil, s.r.o., Buštěhrad
Ing. Jan Skolil, Ph. D.

## Slide 2: PROVOZNÍ KAPALINY
AdBlue
Palivo
Elektromobily

## Slide 3: RECYKLACE – PROVOZ od X-2017

## Slide 4
Chart: Produkce a likvidace odpadů 160114 - nemrznoucí směsi 2006 - 2020
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Produkce odpadu | 249.6 | 372.3 | 499.5 | 427 | 518 | 507.4 | 546.1 | 507.6 | 939 | 784.8 | 981 | 946.9 | 1058.5 | 1318.23 | 1260.3
BD9 - Fyzikálně chemická úprava | 55.9 | 55.9 | 83.1 | 95.5 | 102.3 | 127.1 | 174.4 | 216.9 | 310 | 200.3 | 248.4 | 191 | 177.5 | 518 | 537.453
BD10 - Spalování na pevnině | 62.1 | 101.4 | 146 | 112 | 65 | 129.9 | 127.8 | 122.4 | 155 | 140.9 | 216.4 | 245.6 | 272.1 | 297 | 325
BR1 - Využití jako paliva | 41.4 | 18.3 | 16.2 | 24.5 | 3.9 | 6 | 11.3 | 5.5 | 4.5 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0
BR2 - Získávání rozpouštědel + BR3 - Recyklace | 24.5 | 13 | 41.9 | 13 | 1.9 | 21.4 | 5.7 | 32.4 | 61.3 | 0 | 0 | 4.95 | 41.063 | 107.468 | 156.255

## Slide 5: NAKLÁDÁNÍ S GLYKOLOVÝMI ODPADY V ČR 2017-2021
Chart: Množství chladicích kapalin a glykolového odpadu v kilogramech
| 2017 CLASSIC | 2017 R3 | 2017 D9 | 2017 D10 | 2018 CLASSIC | 2018 R3 | 2018 D9 | 2018 D10 | 2019 CLASSIC | 2019 R3 | 2019 D9 | 2019 D10 | 2020 CLASSIC | 2020 R3 | 2020 D9 | 2020 D10 | 2021 CLASSIC
160114N | 4948 | 4948 | 191971 | 245606 | 16540 | 16540 | 177473 | 272091 | 21614 | 21614 | 518110 | 296930 | 66337 | 66337 | 537453 | 325486 | 35629
160015O | 0 | 24525 | 24523 | 85854 | 85854 | 89918 | 89918 | 99887
120109N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6610 | 6610 | 87645

## Slide 6: PROVOZNÍ KAPALINY II

## Slide 7: BRZDOVÉ KAPALINY
ČR: odhadovaná roční spotřeba: 3-4 mil. litrů
Typy DOT3, DOT4 (DOT4LV), DOT 5 (5.1)
až 20 složek na bázi vyšších glykolů a etherů
Di-/tri-/tetra-ethylenglykol monobutylether
Triethylenglykol monomethylether
Polyethylenglykol
Butylglykol
Diethylenglykol
Obsah vody – NOVÁ KAPALINA <0,2 % POUŽITÁ 1-6 %

## Slide 8: BRZDOVÉ KAPALINY II
Hygroskopické – výměnná lhůta max. 2 roky
Bod varu: DOT3 >210 °C, DOT4 >250°C, DOT 5.1 >275°C
Omezený počet skutečný výrobců v EU
(BASF, Clariant, Orthene, Solventis, Rusko…)

## Slide 9: ODPADNÍ BRZDOVÉ KAPALINY
Likvidace odpadu
Spalovny: SUEZ Ostrava,
AVE Kralupy
FCHP: Kolín, Otrokovice (Teplice)
Produkce odpadu 2019-20
Ostrava 50-90t
Praha 35-37t
Středočeský kraj 24-30t
Mladá Boleslav 5t

## Slide 10
Chart: Produkce a likvidace odpadů 160113 - brzdové kapaliny 2010 - 2020
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Produkce odpadu | 143.7 | 136.3 | 136 | 153 | 168.7 | 155.9 | 179 | 201.3 | 282.3 | 252.8 | 203.8
BD9 - Fyzikálně chemická úprava | 24.4 | 25 | 29.7 | 40.6 | 37.5 | 17.4 | 17 | 24 | 55.4 | 132.8 | 73.9
BD10 - Spalování na pevnině | 26 | 40.9 | 38.7 | 35.9 | 40.2 | 42.9 | 56.3 | 83 | 112.6 | 84.4 | 77.2
BR1 - Využití jako paliva | 3 | 3 | 7.1 | 7.8 | 2.7 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BR3 - Recyklace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9

## Slide 11: PARAMETRY ODPADU

## Slide 12: PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA
Nařízení č. 1013/2006 rozlišuje podle typu odpadu
Nutná žádost MŽP – písemně nikoliv datovkou
Jednorázová přeprava nebo více přeprav do jednoho roku
Zařízení na seznamu OECD mohou žádat na 3 roky
Dokumentace: Analýza odpadů, proces vzniku, adresy, výpisy, vlastnictví…
Finanční záruka určená skupenstvím, nebezpečností, množstvím a vzdáleností
Záruku nutné složit u banky formou půjčky s úroky
Přepravce s povolením dané země
MŽP ČR – nemá seznam přepravců s povolením a odkazuje nás na MŽP DE
MŽP DE – nemá seznam schválených přepravců a odkazuje nás na MŽP ČR
MŽP ČR – odkazuje na ČESMAD, odmítá sdělit přepravce, který vozí NO do DE

## Slide 13: KALKULACE FINANČNÍ ZÁRUKY
Odpad 160113N, M = 5 tun
Vzdálenost odesílatel/příjemce, LS = 800 km
Kurz ke dni: 24,580 Kč/EUR
Vzorec: Z = M*(T+A+S-H)
Cena za dopravu k likvidaci:
T = 10+0,1*(LS+500) = 140 EUR/t = 3441 Kč/t
Cena za alternativní naložení s odpadem: A = 14 000 Kč/t
Náklady na uskladnění po dobu 90 dnů: S = 16 000 Kč/t
Tržní hodnota: H = 300 EUR/t = -7 374 Kč/t
CELKEM: Z = 168 000,- Kč pro 5 tun odpadu.

## Slide 14: PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA BRZDOVKY
Parametr | Brzdová kapalina | Odpad 160113N
Vzhled | Čirá nažloutlá kapalina | Žlutá kapalina s mechanickými nečistotami
Tenze par (Pa) | <10 | <10
Teplota vzplanutí (°C) | >120 | >130
Obsah vody (hm. %) | <0,2 | <6
pH | 7,5-11 | 7,5-11
Nebezpečnost CLP | dle typu H319, H361d | dle typu H319, H361d
Přeprava v režimu | - | ADR
Nutné povolení | Ne | Ano
Povinná kauce | Ne | Ano
Limitované množství | Ne | Ano

## Slide 15: HLAVNÍ PŘEKÁŽKY PŘEPRAVY NO
Požadavek | Hodnota | Poznámka
Správní poplatek MŽP | 10 000,- Kč | Podobný poplatek se dá očekávat i na straně ministerstva státu kam je odpad vyvážen.
Délka povolení | Jednorázové - 1 rok | Tříleté povolení vyžaduje schválení OECD, které vychází na cca 30 000,- Kč.
Finanční záruka | Doprava: 3 440 Kč/t Alternativní likvidace: 14 000,- Kč/t Uskladnění 90 dnů: 16 000 Kč/t | Tj. kauce 168 000,- Kč po 5 tun, kterou je nutné složit předem v bance, a je možno jí získat zpět až po doložení, že došlo k recyklaci.
Náklady na přepravu německým autorizovaným přepravcem | 2 880 EUR – jen cisterna 5 tun: 14 400 Kč/t a kauce 168 000 Kč 20 tun: 3 600 Kč/t a kauce 672 000 Kč | Z desítek oslovených českých přepravců neměl ani jeden autorizaci pro Německo. Z desítky německých přepravců s autorizací reagoval s nabídkou jeden jediný.

## Slide 16: ZÁVĚR
Chart: Nakládání s odpadními brzdovými kapalinami v ČR 2017-2021
| Trh brzdových kapalin | Odpad dle ISPOP | Dostupný odpad | Recyklace
160114N | 3000000 | 250000 | 25000 | 4000

## Slide 17
DĚKUJI ZA POZORNOST