## Slide 1: Využití Bayesovských sítí v posuzování rizik závažných havárií
Petr Trávníček, Mendelova univerzita v Brně
Luboš Kotek, Vysoké učení technické v Brně

## Slide 2
Bayesovskou síť (BN) je možné definovat jako acyklický, orientovaný graf, který sestává z uzlů, které jsou propojeny hranami.
Tyto hrany reprezentují mezi uzly příčinné vztahy
Co je to Bayesovská síť (BN)?

## Slide 3
Jednoduchý příklad BN
Mezi událostmi „Prší“ a „Venku je mokro“ je zjevně příčinná souvislost…
ALE…pokud je venku mokro, nutně to neznamená, že venku prší!
Jak tedy stanovím, pravděpodobnost, že zítra bude pršet?

## Slide 4
Nejdříve trochu (ale opravdu jen málo) matematiky
Definice podmíněné pravděpodobnosti
Pro nás budou důležité především dva výpočetní vztahy:
Bayesův teorém

## Slide 5
Zkusme dosadit
PRŠÍ | 
F | 0,1
T | 0,9
Jev A
Jev B
PRŠÍ | F | T
F | 0,9 | 0,0
T | 0,1 | 1,0

## Slide 6
Zkusme vypočítat

## Slide 7
Důkazy
Máme důkaz, že venku prší:
Máme důkaz, že venku neprší:
PRŠÍ | F | T
F | 0,9 | 0,0
T | 0,1 | 1,0
PRŠÍ | F | T
F | 0,9 | 0,0
T | 0,1 | 1,0

## Slide 8
???
To je pěkné, že venku prší…ale co posuzování rizik?

## Slide 9
Případová studie
(Zdroj: ČSN EN 61882)
Každé čerpadlo dopravuje odlišnou látku. Látky jsou označeny jako látka A a látka B. Látka A musí být vždy v přebytku oproti látce B. Pokud tomu tak nebude, dojde v reaktoru k výbuchu.
Opatření pro snížení škod vzniklých havarijní situací:
Akustický alarm
Nouzové automatické odstavení výrobní linky

## Slide 10
Případová studie

## Slide 11
Případová studie
Ozn. | Popis scénáře
A | Znehodnocení vyráběného produktu. Zvýšení tlaku v reaktorové nádobě, možný únik horkých plynů mimo nádobu reaktoru. V prostorách se nevyskytuje obsluha, havárie se tedy obejde bez škod na lidském zdraví. Finanční škody budou způsobené odstavením výrobní linky, náklady na čištění reaktoru a likvidaci znehodnoceného produktu.
D | Výbuch látky v reaktoru, roztržení reaktorové nádoby. Usmrcení obsluhy reaktoru. Finanční škody budou způsobené zničením části výrobní linky, odstavením výrobní linky, finančním odškodněním pozůstalých, ztrátou reputace.
B | Výbuch látky v reaktoru, roztržení reaktorové nádoby. V prostorách se nevyskytuje obsluha, havárie se tedy obejde bez škod na lidském zdraví. Finanční škody budou způsobené zničením části výrobní linky a odstavením výrobní linky.
C | Znehodnocení vyráběného produktu. Zvýšení tlaku v reaktorové nádobě, možný únik horkých plynů mimo nádobu reaktoru a popálení obsluhy reaktoru. Finanční škody budou způsobené odstavením výrobní linky, náklady na čištění reaktoru a likvidaci znehodnoceného produktu, případně finančním odškodněním obsluhy.

## Slide 12
Případová studie

## Slide 13
Případová studie
(zahrnutí dalších faktorů)

## Slide 14
Případová studie
(zahrnutí dalších faktorů)

## Slide 15
Případová studie
(šíření důkazů)
NÍZKÁ ÚROVEŇ SYSTÉMU ÚDRŽBY
(hodnoty pravděpodobnosti selhání zařízení jsou 2x vyšší)
STŘEDNÍ ÚROVEŇ SYSTÉMU ÚDRŽBY
(hodnoty pravděpodobnosti selhání zařízení zůstávají stejné)
VYSOKÁ ÚROVEŇ SYSTÉMU ÚDRŽBY
(hodnoty pravděpodobnosti selhání zařízení jsou poloviční)

## Slide 16
Shrnutí
Výhody:
Jednoduchá grafická prezentace kauzálních vztahů,
Možnost rychlé aktualizace hodnot odhadů pravděpodobností jednotlivých událostí, které jsou reprezentovány uzly.
Možnost evidence důkazů.
Intuitivně lze zahrnout další faktory, které mohou mít vliv na výstup studie.
Zvýšení důvěryhodnosti studie
Nevýhody:
Nutnost pořízení softwarového vybavení.
Při budování složitějších sítí je nutné mít určité zkušenosti a dovednosti => v některých případech časová náročnost.
Možnost kombinatorické exploze.

## Slide 17
Děkuji Vám za pozornost…
Petr Trávníček
petr.travnicek@mendelu.cz
Výstupy byly zpracovány v softwaru:
AgenaRisk 10