## Slide 1: Sběr dat a plánování svozu komunálního odpadu s vazbou na jeho složení
Vlastimír Nevrlý, Radovan Šomplák
Odpadové fórum
19.10.2023
Pokročilé metody operačního výzkumu pro optimální rozhodování v odpadovém hospodářství
Projekt č. 22-11867S

## Slide 2: Představení webové aplikace Popelka
Webová aplikace sloužící jako podpůrný nástroj pro návrh sběrné infrastruktury a plánování svozu odpadu
Podpora při zakládání svazků obcí a vlastních technických služeb
Spolupráce s TSMH, KTS Ekologie a dalšími svozovými subjekty
Zpracování dat z monitoringu svozu
Simulování různých scénářů produkce, změny legislativy apod.

## Slide 4: Výčet vybraných parametrů a faktorů
Různé druhy odpadu
Různé frekvence svozu
Různé kapacity aut
Více dep
Různá produkce odpadu v rámci roku – např. bioodpad
Preference svozových dnů
Pracovní doba
A další
Více zpracovatelských míst pro jednotlivé druhy odpadů

## Slide 5: Klíčové funkcionality
Rozvržení sběrné infrastruktury
  existující vs nový návrh podle zadaných parametrů
Doporučení frekvence svozu, velikosti a počtu nádob
Plánování celoročního svozu odpadu
Podpora operativního zasahování do dlouhodobého plánu
Provozní podpora

## Slide 6: Ukázka detailu pro sběrné místo

## Slide 7: Svoz a složení odpadu
Definování sbíraných frakcí odpadu
  samostatně soustřeďované frakce, směsný komunální odpad
  kombinace více frakcí odpadu – plast + kov apod.
Kapacita jednotlivých sběrných míst
  door-to-door, hnízda, firmy
  110 L, 120 L, 240 L, 660 L, 1100L
Frekvence svozu
  1x za 2/3/4 týdny
  1x/2x týdně
  2. středa v měsíci apod.
Změna frekvence svozu v průběhu roku
  bioodpad/SKO léto/zima (od 16 do 42 týdne svoz 1x za 2 týdny, jinak méně často)
  období bez svozu – školy, celozávodní dovolené apod.

## Slide 8: Ukázka zadávání svozové oblasti

## Slide 9: Svoz a složení odpadu
Produkce každé frakce odpadu (vychází z předchozího roku)
  Zohlednění legislativního zásahu – zálohování PET/plechovek
Definování hustoty odpadu (kg/L)
  v popelnici
  v kontejneru
Definování kapacit vozidel pro daný proud odpadu
  s využitím lisování/bez
=> ovlivňuje počty/velikosti sběrných nádob na jednotlivých adresních místech
=> vazba na dobu obsluhy sběrného místa => celková doba svozu
=> nutnost častěji navštívit koncové zařízení (vzdálenost koncovky)

## Slide 10: Ukázka detailu dat pro obec
Rozdělení sběrných míst
  Frakce odpadu
  Produkce odpadu
  Kapacita vozidla
  Frekvence svozu
  Typ sběrných nádob
  Typ producenta

## Slide 12: Výsledky výpočtu - Využití vozidla
Využití vozidla je rozděleno na časové a kapacitní.
Časové vytížení udává procentuální podíl z denní pracovní doby. Uvažován je čas od výjezdu z depa, svoz v obci na úrovni kontejnerů, meziobecní přeprava, doba na vykládku odpadu na koncovce až po návrat zpět do depa.
Každý sloupec je označen týdnem a dnem v týdnu

## Slide 13: Výsledky výpočtu – Kapacitní využití
Kapacitní využití zobrazuje množství odpadu vykládaného vozidlem na koncovce pro každou trasu. Ve výpočtu se uvažují pro každý typ odpadu a vozidla různé maximální kapacity (viz legenda). Tyto hodnoty lze editovat v modulu

## Slide 14: Souhrn výsledků

## Slide 15: Výsledky výpočtu – Plán tras
Svozový plán je sestaven pro každé z využívaných vozidel.
Záhlaví v každé trase učuje jaká frakce odpadu je svážena (SKO, BIO, apod.). Řazení obcí v každé trase určuje optimální pořadí jejich svozu.
Modrá barva obce označuje výjezd a návrat do depa. Černá barva obce označuje využité zpracovatelské zařízení.
Ve sloupcích lze nalézt plán svozu po jednotlivých týdnech v daném roce (1-53). V řádcích je dělení pro jednotlivé dny v týdnu (Po-Út-St-Čt-Pá-So-Ne).

## Slide 16
Vyhodnocení pro jednu svozovou trasu

## Slide 17: Souhrn výsledků
Roční provoz, realizace plánu podle vozidla a typu odpadu, realizace plánu podle týdne a typu odpadu
  Odjeté hodiny
  Najeté kilometry
  Odhad nákladů

## Slide 18: Manuální úprava plánu – automatické dopočítání

## Slide 19: Provozní podpora
Generování záznamů o provozu vozidel
Kalendáře svozu
Záznam o provozu vozidla
Export map se sběrnými místy pro nové řidiče apod.

## Slide 20: Provozní podpora
Trasy meziobecního svozu
Využití externí webové aplikace mapy.cz (navigace v telefonu/tabletu)
Možnost na úrovni sběrných míst (souřadnice GPS)
Lepší finanční podmínky na koncovce – např. papír
Změny plánu pro splnění maximálního skládkovaného množství SKO na osobu za rok
Odstávka zpracovatelského zařízení – např. ZEVO

## Slide 21: Děkuji za pozornost
Vlastimír Nevrlý
Vlastimir.Nevrly@vutbr.cz
Pokročilé metody operačního výzkumu pro optimální rozhodování v odpadovém hospodářství
Projekt č. 22-11867S