## Slide 1: Odhad složení kalů v místě zpracování na základě evidovaných dat
Jaroslav Pluskal, Radovan Šomplák
Odpadové fórum
17.10.2023
Pokročilé metody operačního výzkumu pro optimální rozhodování v odpadovém hospodářství
Projekt č. 22-11867S

## Slide 2: Motivace & Obsah
Oběhové hospodářství – udržitelná strategie pro nakládání s odpady
Circular Economy package – EU – separační a recyklační cíle
Monitoring – klíčové informace o aktuálním stavu OH
Analýza aktuálního vyhodnocení zpracování odpadních kalů
Návrh nového přístupu k vyhodnocení podílu sušiny

## Slide 3: Oběhové hospodářství
Dlouhodobě udržitelná strategie pro oblast nakládání s odpady
Uzavřený tok materiálu
Prevence, znovuvyužití, recyklace, energetické využití
Environmentální benefity
Ekonomicky náročný řetězec => optimalizace

## Slide 4: Složení SKO - stratifikace
Získání vlastní reprezentativní datové základny pro určení složení SKO
Určení na základě stratifikace s expertními parametry – zástavba, velikost, typ vytápění
Další cíle:
  Získaní informací bez rozborů z evidovaných dat
  Maximalizovat využití dostupných dat na základě matematických nástrojů

## Slide 5: Základní pravidla evidence odpadu
Hlášení přes ISPOP – Tvorba PDISOH za pomocí základních kontrol a dopočtů
  Souhrnné hlášení z průběžné evidence – List 2
Kódy nakládání jsou rozděleny do kategorií plus (produkce a převzetí) a mínus (zpracování a předání).
První písmeno kódu reprezentuje původ odpadu (A = vlastní odpad, B = cizí odpad, C = odpad z předchozích let).
Každý záznam v databázi má uvedeného evidenta a partnera. Partnerem může být také stejná entita jako ohlašovatel (při nakládání bez partnera).
Hmotnostní bilance musí být pro každý subjekt systému rovna 0 (odpad na vstupu musí být roven odpadu na výstupu).
Množství evidovaného odpadu při předání si musí odpovídat v rámci výkazů obou subjektů (příjemce a odesílatel).

## Slide 6: Evidence – příklad 19 08 05
Evidence ve zvodnělém stavu
  Klíčový je podíl sušiny (využitelný materiál)
  Eviduje se pouze v místě produkce (List 3 – Údaje o složení kalu)
  Skrze řetězec předání je informace ztracena
  Chyby v evidenci (hmotnostní nesoulady)
Současnost: Výpočet na základě průměru ČR v místě produkce
  Nedostatečný vhled do systému, nemožnost identifikovat špatné regiony
  Nepřesné indikátory OH pro EU
  Lze považovat za správné pouze v případě malé variability
954 kt vs 971 kt
A00 -> AN3 -> B00 -> BN3 ….

## Slide 7: Variabilita podílu sušiny

## Slide 8: Řešení
Větší administrativa – podrobnější a častější hlášení, kontroly
Analýza dat, rekonstrukce, matematické modely, AI
Postup:
  Identifikace chyb
  Rekonstrukce
  Odhad složení na základě regionálního průměrován
    Stejný princip jako dosud, jen realizovaný ve větším detailu
    Výsledné složení ovlivňují pouze toky navázané na subjekt

## Slide 9: Regionální průměrování

## Slide 10: Přístup k vyhodnocení

## Slide 11: Chyby při předání odpadu
10
10
10
11
X
10
10
X

## Slide 12: Opravy chybných předání
Identifikace a oprava chyb na základě algoritmu
Párování záznamů o stejném množství (chybě)
Kombinace záznamů
X
10
X
10
-10
10
Chyba

## Slide 13: Výsledky opravy

## Slide 14: Oprava zbývajících nesouladů
Matematický model na základě vyrovnání dat
  Vyrovnání dat využíváno k zajištění konzistence mezi různými datovými sadami
  Cílem je vnést co nejmenší odchylky k jednotlivým výkazům, aby byly splněny principy evidence (hmotnostní bilance na všech úrovních systému)
Systém vah na základě plnění principů evidence
  Váhy představují klíčový vstup, které reflektují důveryhodnost subjektu
  Cílem je opravovat ty subjekty, které neplní principy evidence

## Slide 15: Bodový odhad

## Slide 16: Výsledky – Kraje

## Slide 17: Výsledky – ORP

## Slide 18: Intervalový odhad - variabilita
Informace o přesnosti odhadu, přípustné meze
Úloha optimalizace toku v síti, kde odpad od každého subjektu představuje samostatnou komoditu
Výpočet
  realizován pro každý subjekt samostatně,
  hledáno maximum či minimum sušiny, které může být zpracováno
  z přípustných toků jsou vybrány extrémy
  zároveň však musí být splněny bilance, tj. není možné vzít v úvahu kal, pro který neexistuje cesta

## Slide 19: Porovnání výsledků

## Slide 20: Děkuji za pozornost
Jaroslav Pluskal
Pokročilé metody operačního výzkumu pro optimální rozhodování v odpadovém hospodářství
Projekt č. 22-11867S