## Slide 1: Odstranění mikroorganismů z vody pomocí technologie CaviPlasma s využitím hydrodynamické kavitace
Radek Horňák, Jan Čech, Lubomír Prokeš, Pavel Sťahel
Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, Česká republika
Pavel Rudolf
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství
Viktora Kaplana, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika
Eliška Maršálková, Blahoslav Maršálek, Klára Odehnalová
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Lidická 25/27, 602 00 Brno, Česká republika
Jan Flodr, Filip Růžička
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Mikrobiologický ústav, Pekařská 644/53, 656 91 Brno, Česká republika

## Slide 2
Výboj ve vodě
Vysoké průrazné napětí > 1 MV/cm
Při zajištění plynné fáze > kV/cm
  Ohmický ohřev a odpaření kapaliny
  Výboj nad hladinou
  Výboj v aerosolu
  Výboj v kavitách
Schéma výboje nad hladinou a v aerosolu [1]
Vznik, růst a zánik kavit v kapalině
Nízký tlak v kavitách (cca 3 kPa)
Výboj ve vodních parách
Kavitace
Znázornění hydrodynamické kavitace [2]
[1] Kovaevi V. et al. (2022). Low-temperature plasmas in contact with liquids – a review of recent progress challenges.
[2] Zheng H. et al. (2022). Recent Developments in Hydrodynamic Cavitation Reactors: Cavitation Mechanism, Reactor Design, and Applications.
2

## Slide 3
CaviPlasma technologie
Plazmový výboj v hydrodynamické kavitaci (nahoře),
schéma výboje (uprostřed) a schéma celé aparatury (dole)
Patenty: CZ 308532, PCT WO2021/115498 A1
Tlak v kavitách cca 3 kPa : dlouhý život radikálů
Průtok vody (lab. jednotka) : 1.5 m3/h / 0.4 l/s
Bezpečné buzení : 1 kW @ 33 kHz, 6 kVamp
Možnost výběru materiálu elektrod: Cu, C, ocel,..
Široký rozsah vodivostí : demi až 5 mS/cm
Uzavřený (vsázka) / Otevřený (průtočný)
Fortifikace (demi-voda, roztoky, suspenze)

## Slide 4
Princip technologie CaviPlasma
UV záření
Aktivní částice (peroxidy, hydroxylové radikály, ozon):
H2O + e∗ → OH• + H• + e
RH + OH• → R• + H2O
OH• + OH• → H2O2
H2O2 + foton → OH• + OH•
H2O2 → H+ + HO2
O2 + e∗ → O• + O•
O• + O2 → O3
Mechanický stres při kolapsu kavit

## Slide 5: CaviPlasma – klíčové aplikační parametry
Založeno na H2O2 chemii; G(H2O2) = 9.5 g / kWh
Vysoce účinná generace radikálů : jednotky ms
Škálovatelnost (1, resp. 15 m3/h lab. jednotky), mobilní
Objemy : neomezeno (200 l @ 1.5 m3/h (lab.))
Celková energetická účinnost : 1 kWh/m3
In-situ/ex-situ účinky (tzv. PAW)
Vysoká účinnost dekontaminace : mikropolutanty, gram +/- bakterie, řasy, sinice, …

## Slide 6: Aplikační testy technologie CaviPlasma
Přímá dekontaminace
  in-situ: průchod kontaminované vody systémem
  přímé fyzikálně chemické působení (radikály, el. pole, UV, mechanický stres)
  sinice, bakterie, farmaka, toxiny, …
Nepřímá dekontaminace
  vytvoření reaktivního agens (PAW - plasma
  activated water)
  peroxidy, ozon
  aplikace tohoto agens ex-situ
  sinice, řasy, bakterie
6

## Slide 7
Po jediném průchodu vody kontaminované toxickými sinicemi Microcystis aeruginosa zařízením bylo dosaženo úplné inaktivace.
Maršálek, B. et al.: Removal of Microcystis aeruginosa through the combined effect of plasma discharge and hydrodynamic cavitation. Water 12, 8 (2020); https://doi.org/10.3390/w12010008
Sinice Microcystis aeruginosa
Microcystis aeruginosa
Chart: Čas od aplikace [hod]
| 2 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 168 | 192
Control | 6209 | 6302 | 7403 | 8005 | 9924 | 11735 | 12541 | 13102
1 cycle | 6306 | 2782 | 2229 | 2202 | 2430 | 2665 | 2874 | 3857
3 cycle | 6363 | 2371 | 1659 | 1537 | 1395 | 1245 | 1069 | 1086
5 cycles | 6036 | 2998 | 1821 | 1646 | 1438 | 1220 | 1027 | 1030
Chart: Čas od aplikace [hod]
| 2 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 168 | 192
Control | 6209 | 6302 | 7403 | 8005 | 9924 | 11735 | 12541 | 13102
1 cycle | 6306 | 2782 | 729 | 502 | 430 | 365 | 274 | 257
3 cycles | 6363 | 1071 | 659 | 337 | 295 | 245 | 69 | 86
5 cycles | 6036 | 998 | 621 | 346 | 238 | 220 | 27 | 30
Kavitace s výbojem
Jen kavitace
Přímá dekontaminace
7

## Slide 8
Patrná je také redukce toxinů (microcystiny) při in-situ působení CaviPlasma na sinice.
Chart: MCs koncentrace (ppb)
| Control 1 | 1 cycle of C | 2 cycles of HC | 3 cycles of HC | Control 2 | 1 cycles of HC + P | 2 cycles of HC+P_400W | 3 cycles of HC+P_400W | control 3 | 1 cycles of HC + P | 2 cycles of HC+P_400W | 3 cycles of HC+P_400W
 | 10.7098 | 10.4238 | 10.1763 | 10.1199 | 11.1319 | 8.8169 | 7.9388 | 6.8796 | 10.1792 | 8.7916 | 7.5345 | 6.8967
Kontrola
CaviPlasma
Následkem působení CaviPlasma dochází k celkovému kolapsu vezikul, ale membrána buněk zůstává nenarušená – mikroorganismy klesají ke dnu, aniž by uvolnily cyanotoxiny.
Microcystis aeruginosa
Sinice Microcystis aeruginosa

## Slide 9
Čech, J. et al.: Mass production of plasma activated water: Case studies of its biocidal effect on Algae and Cyanobacteria. Water 2020, 12, 3167 (2020); https://doi.org/10.3390/w12113167
Jako úspěšná se ukázala aplikace plazmatem aktivované vody (PAW) při kultivaci sinic Synechococcus elongatus a řas Raphidocelis subcapitata.
Sinice Synechococcus elongatus a řasa Raphidocelis subcapitata
Synechococcus elongatus
Raphidocelis subcapitata
Chart: Čas od zahájení kultivace [hod]
| 0 | 24 | 48 | 72
control - grow medium | 2390.1667 | 2206.8333 | 4769 | 26372
plasma & vacuum - 1 passage 13 sec | 2436.6667 | 1491.5 | 2979 | 8258
plasma & vacuum - 3 passage 40 sec | 2530.3333 | 501.1667 | 419.5 | 578.5
plasma & vacuum - 5 passage 65 sec | 2487.6667 | 492.5 | 410.8333 | 569.8333
cavitation & ozon - 3 min | 2374.1667 | 2269.1667 | 4858.6667 | 11233
cavitation & ozon 6 min | 2354.5 | 2241.3333 | 4830.3333 | 7965.1667
Nepřímá dekontaminace

## Slide 10
PAW se ukázala jako účinný dezinfektant také vůči patogenním mikroorganismům z nemocničního prostředí:
gram-pozitivní bakterii Staphylococcus aureus
gram-negativní bakterii Pseudomonas aeruginosa
gram-negativní bakterii Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Nemocniční stěry

## Slide 11
Mikrobiální kmen | PAW – v den plazmové úpravy |  | PAW – 4. den od plazmové úpravy | 
 | Control solution [C.F.U./ml+-S.D.] | PAW solution [C.F.U./ml+-S.D.] | Control solution [C.F.U./ml+-S.D.] | PAW solution [C.F.U./ml+-S.D.]
Staphylococcus aureus | 8.9×106±1.9×106 | 0±0 | 1.5×107±1.2×107 | 9.2×104±1.5×105
Staphylococcus aureus 193 | 2.5×107±3.6×107 | 0±0 | 3.5×107±2.1×107 | 1.8×105±1.4×105
Staphylococcus aureus 195 | 3.6 ×107±2.6×107 | 3×103±5×103 | 3.5×107±1.5×107 | 7.9×105±9.1×105
Escherichia coli | 1.3×107±5.1×106 | 0±0 | 2.0×107±1.0×107 | 0±0
Pseudomonas aeruginosa 21 | 8.3×106±1.2×107 | 0±0 | 9.3×106±1.3×107 | 2.8×103±3.4×103
Trvanlivost plazmatem aktivované vody
  Biocidní účinnost PAW vody je patrná ještě po několika dnech.
  Jako výjimečná se jeví stabilita PAW generované z demi-vody: cca 20% pokles v řádu 4-6 týdnů.
Nemocniční stěry

## Slide 12: Shrnutí
CaviPlasma je patentově chráněná technologie schopná úpravy vody v řádu m3/hod
Průtok 1.5 m3/hod na lab. zařízení (snadný transport), resp. 15 m3/hod na stacionární jednotce)
Energetická účinnost 1 kWh/m3 při 10 mg/l generovaného H2O2, výtěžnost peroxidu vodíku je až 9.5 g/kWh
Nedochází k okyselování vody – čistě vodní chemie (pH vzroste o cca +0,5 jednotky)
CaviPlasma nabízí zajímavý potenciál pro biocidní aplikace a čistění vody (in-situ/PAW)

## Slide 13
Děkujeme Grantové agentuře ČR za podporu tohoto výzkumu v rámci projektu č. GA22-11456S. Výzkum je podporován také Technologickou agenturou České republiky v rámci projektu č. SS01020006. Studie byly realizovány také v rámci výzkumného projektu č. QK21010030, podpořeného Ministerstvem zemědělství ČR. Tato práce je také výsledkem spolupráce v rámci akce COST CA19110.
Děkuji za pozornost !