## Slide 2
11/04/2019
Název prezentace
1

## Slide 3
Využití kompozitní vodou smáčené membrány pro čištění surového bioplynu
Ing. Petra Wojnarová
„Experimentální výsledky byly získány s využitím velké výzkumné infrastruktury ENREGAT podporované MŠMT, č. projektu LM2018098 a velké výzkumné infrastruktury ENREGAT podporované MŠMT, č. projektu LM2023056. Tato práce byla dále podpořena doktorandskou grantovou soutěží VŠB - Technická univerzita Ostrava, reg. No. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016945 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v rámci projektu DGS/TEAM/2020-004 „Study of photochemical, photocatalytic and membrane processes with application in environmental technologies.“

## Slide 4
Plynná složka bioplynu | Zemědělský odpad | Průmyslový odpad | Skládky
obj.% |  |  | 
Methan | 50-80 | 50-70 | 50-80
Oxid uhličitý | 30-70 | 30-50 | 20-50
Dusík | 0-1 | 0-1 | 0-3
Kyslík | 0-1 | 0-1 | 0-1
Sulfan | 0.70 | 0.80 | 0.10
Vodík | 0-2 | 0-2 | 0-5
Oxid uhelnatý | 0-1 | 0-1 | 0-1
Amoniak | stopy | stopy | stopy
Siloxany a další l. | stopy | stopy | stopy
Voda | nasycený | nasycený | nasycený
Biomethan (Bio-CNG, Bio-LNG)
Požadovaný obsah CH4 ˃95 obj. %
Bioplyn
Běžný obsah CH4: 50-65 obj. %

## Slide 5
Separace CH4 ze surového bioplynu
Použití: TFC membrány (thin-film composite)
Běžné komerční využití: spirálně vinuté moduly pro odsolování brakických vod (reverzní osmóza)
Inovace: použití pro čištění bioplynu, respektive k separaci CH4 od dalších plynných složek (patent: doc. Pavel Izák a kol.)

## Slide 6
TFC (thin-film composite) membrána
DUPONT DOW FILMTECTM XLE-2521 spirálně vinutý modul
CH4 je téměř nerozpustný ve vodě
rozpustnost CO2 a H2S je mnohem vyšší
polyamidová TFC membrána je plynopropustná
propustnost (permeabilita) membrány se sníží (selektivita se zvýší), pokud ji pokryjeme souvislou vrstvou vodního kondenzátu
CO2 a H2S budou rozpuštěny a transportovány přes membránu (pomocí poklesu tlaku), CH4 zůstává před membránou
využití přirozené vlhkosti bioplynu + dodatečně přidaná vlhkost
Separace plynů na vodou zbotnalé polyamidové TFC membráně

## Slide 7
Spirálově vinutý membránový filtr pokrytý vodním kondenzátem pro čištění surového bioplynu až do kvality CNG
Notes: Kapsa vytvořená obvodovým slepením vrstev membrána / jemná síťka / membrána

## Slide 8: Experimenty se syntetickou binární směsí (52 obj.% CH4, 48 obj.% CO2)

## Slide 9
Při tlaku bioplynu 3 bar se obsah CH4 zvýšil z 52 % obj. (na vstupu) na 98 % obj. (v retentátu).
Výtěžnost methanu
(Methane recovery ratio)
48-55 %
VSTUP: syntetická směs 52 obj.% CH4 a 48 obj.% CO2.
Separace složek bioplynu jediným filtračním modulem

## Slide 10
Separace pomocí dvou paralelních filtračních modulů
Obsah CH4 v retentátu dosáhl 96 obj.%.
Výtěžnost CH4 průměrně 57 %,
tedy o 9 % vyšší než v případě použití 1 filtračního modulu.
VSTUP: syntetická směs 52 obj.% CH4 a 48 obj.% CO2.
Vysvětlení:
Pravděpodobně rozdíly v plynotěsnosti jednotlivých modulů
Notes: Dále bylo vyvíjeno a testováno dvoustupňové zapojení filtrů, při kterém se podařilo snížit ztráty methanu do odpadního proudu (permeátu), za současného požadovaného obsahu methanu >95%.

## Slide 11: Experimenty se surovým bioplynem ze zemědělské bioplynové stanice (Pustějov II)

## Slide 12
Separace bioplynu jediným filtračním modulem
Při tlaku bioplynu 3 bar se obsah CH4 zvýšil z 52,5 % obj. na 97 % obj.
Výtěžnost CH4 : 46-49 %

## Slide 13
Obsah CH4 v retentátu dosáhl 95,7 obj.%
Výtěžnost CH4 se pohyboval v rozmezí 49-52 %.
Došlo k téměř kompletnímu odstranění H2S a H2
Permeát: CO2, H2S a H2 (CH4)
H2S 55 ppmv 5 ppmv H2S
- 91 %
H2 602 ppmv 13 ppmv H2
- 98 %
BIOPLYN
BIOMETHAN
Separace pomocí dvou paralelních filtračních modulů

## Slide 14
Zapojení více modulů pro snížení ztrát methanu
Snížení ztrát methanu do permeátu (recyklace permeátového proudu)
Možnost zvýšení průtočné kapacity aparatury (řazení více modulů)
Životnost membrány ???

## Slide 15
Děkuji za pozornost
Ing. Petra Wojnarová
+420 597 327 306
+420 739 127 065
petra.wojnarova@vsb.cz
iet.vsb.cz